# INFORME DE TASACIÓN

# VIVIENDA EN EDIFICIO PLURIFAMILIAR
ENTRE MEDIANERAS

Emplazamiento: calle Morvedre nº 280

Término municipal: Valencia

Fecha tasación:

1. SOLICITANTE DE LA TASACIÓN Y FINALIDAD

Solicitante

D. ##################

Finalidad

Determinar su valor de mercado.

La presente tasación se ha realizado de acuerdo con los requisitos de la Orden ECO/805/2003, de 27 de Marzo, sobre normas de valoración de bienes inmuebles y de determinados derechos para ciertas finalidades financieras, publicada en el BOE del 9 de Abril de 2.003.

## 2. IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN

Descripción del inmueble

Vivienda en edificio plurifamiliar entre medianeras

Dirección

Calle Morvedre número 280, planta 1. Valencia.

El inmueble se encuentra en estado terminado.

## 3. DATOS REGISTRALES E IDENTIFICACIÓN CATASTRAL

Entidad: Vivienda

Registro: Valencia trece

Tomo: 549

Libro: 12

Folio: 43

Finca: 26405

Identificación Catastral: 3724908YJ2932D0052IQ

## 4. COMPROBACIONES Y DOCUMENTACIÓN

Comprobaciones

- Correspondencia finca registral con tasada: sí

- Identificación física mediante inspección ocular: sí

- Estado de ocupación, uso y explotación: sí

- Adecuación al planeamiento: sí

Documentación

- Plano de situación (ver ANEXO)

- Fotografías actuales de la vivienda (ver ANEXO)

- Plano realizado por el tasador: (ver ANEXO)

## 5. LOCALIDAD Y ENTORNO

Localidad: La ciudad de Valencia cuenta con 807.396 habitantes. Ocupación laboral múltiple y un nivel de desempleo medio.

Entorno

Tipo: 			urbano central

Escolar: 		bueno

Nivel de renta: 		medio

Consolidación: 		media

Calidad de Edif.: 	media

Antigüedad Edif.: 	media

Costo de transporte: 	medio

Renovación: 		media

Equipamiento

Pavimentación: 	buena

Autobuses Públicos: 	bien

Iluminación: 		normal

Red de Metro:		buena

Aparcamiento: 		regular

Ferrocarril: 		normal

Dotación

Jardines: 		bueno

Escolar: 		bueno

Comercial: 		bueno

Sanitario: 		bueno

Restaurantes: 		bueno

Deportivo: 		bueno

## 6. EDIFICACIÓN

Descripción del conjunto

Se trata de una vivienda situada en edificio entre medianeras de 8 alturas sin sótano. Tiene dos Fachadas con acabado revoco pintado.

La cimentación y estructura es de hormigón armado.

La Cubierta es Plana transitable.

Dispone de ascensor.

Descripción del elemento

Dimensiones

Se encuentra en Planta 1ª con una Altura libre de 2,70 m.

Longitud fachada: 15,57 m.

Fondo: 5,53 m.

Distribución

Dispone de una cocina exterior, una sala exterior, tres dormitorios exteriores, y un baño exterior.

Superficies

Superficie Útil:		84,00 m2

Construida neta:  	96,60 m2

Terrazas:		0 m2

Total construida:	105,60 m2 (con elementos comunes)

Superficie escritura:	72 m2

La vivienda no dispone de anexos.

Terminaciones y acabados

Materiales

Carpintería Exterior:	madera

Acristalamiento:	vidrio sencillo

Cierre:			persiana

Carpintería Interior:	madera chapada

Instalaciones

Sanitarios y grifería: 	calidad media

Saneamientos: 	  	Red General

Agua: 			Red general de suministro

Combustible:	  	Gas ciudad

Calefacción:	   	no existe

Aire Acondicionado: 	no existe

Acabados

| Zona | Pavimentos | Paredes | Techos |
| --- | --- | --- | --- |
| Salón-comedor | cerámico | pintado | pintado |
| Dormitorio | cerámico | pintado | pintado |
| Zonas húmedas | cerámico | pintado | pintado |

## 8. DESCRIPCIÓN URBANÍSTICA

Planeamiento aplicable: Plan General de Ordenación Urbana.

Adecuación al planeamiento: El inmueble se adecua al planeamiento vigente.

## 9. ANTIGÜEDAD Y CONSERVACIÓN

Estado:		usado

Antigüedad: 		41 años

Vida residual:		59 años (100-41 años)

Ocupante actual: 	propietario

Es Habitable:		sí

¿Necesita reforma?:	sí

## 10. ANÁLISIS DE MERCADO

Oferta: Existe una oferta media de viviendas en el entorno, oscilando los valores ofertados en función de las superficies, antigüedades y calidades de los inmuebles.

Demanda: Se trata de un entorno en el que existe una relación estable entre oferta-demanda con una frecuencia normal de transacciones inmobiliarias.

Expectativas de Oferta-Demanda: La relación entre la oferta y la demanda de viviendas de similares características ubicadas en el entorno próximo a la vivienda que se valora se encuentra estable. No se ha observado ni se prevé a medio plazo degradación del entorno por causas sociológicas o circunstancias extrínsecas al inmueble que puedan depreciar el valor de tasación adoptado en el informe.

## 11. DATOS Y CÁLCULOS DE VALORES TÉCNICOS

Comparables

| Num.1 |
| --- |
| Ubicación: | VALENCIA - C. Yecla 14 |
| Descripción: | Vivienda plurifamiliar, 20 años, 4 dormitorios, 2 baños. |
| Precio: | 275.000 € | Superficie: | 105 m2 | Unit.: | 2.619 €/m2 |
| Homogeneización: | 2.766 |

| Num.2 |
| --- |
| Ubicación: | VALENCIA - C. Santa Cruz de la Zarza 1 |
| Descripción: | Vivienda plurifamiliar, 30 años, 2 dormitorios, 1 baño. |
| Precio: | 200.000 € | Superficie: | 80 m2 | Unit.: | 2.500 €/m2 |
| Homogeneización: | 2.450 |

| Num.3 |
| --- |
| Ubicación: | VALENCIA - C. Santa Marta 6 |
| Descripción: | Vivienda plurifamiliar, 25 años, 4 dormitorios, 2 baños |
| Precio: | 280.506 € | Superficie: | 110 m2 | Unit.: | 2.550 €/m2 |
| Homogeneización: | 2.693 |

| Num.4 |
| --- |
| Ubicación: | VALENCIA - C. Buenos aires 29 |
| Descripción: | Vivienda plurifamiliar, 30 años, 3 dormitorios, 1 baño |
| Precio: | 270.000 € | Superficie: | 112 m2 | Unit.: | 1.830 €/m2 |
| Homogeneización: | 2.174 |

| Num.5 |
| --- |
| Ubicación: | VALENCIA - C. Historiador Claudio 12 |
| Descripción: | Vivienda plurifamiliar, 20 años, 3 dormitorios, 2 baños |
| Precio: | 306.516 € | Superficie: | 120 m2 | Unit.: | 2.554 €/m2 |
| Homogeneización: | 2.472 |

| Num.6 |
| --- |
| Ubicación: | VALENCIA - C. Campoamor 47 |
| Descripción: | Vivienda plurifamiliar, 30 años, 4 dormitorios, 1 baño |
| Precio: | 198.000 € | Superficie: | 90 m2 | Unit.: | 2.200 €/m2 |
| Homogeneización: | 2.396 |

HOMOGENEIZACIÓN DE MUESTRAS

| MUESTRAS | HOMOGENEIZACIÓN |
| --- | --- |
|  | Coeficientes de homogeneización por | Valor unitario venta m2 | Valor unitario venta m2 |
|  | Superficie | Ubicación | Conservación | Antigüedad | Anexos y terrazas | Fuente | Sin homogeneizar | Homogeneizado (se multiplican los coeficientes por el valor sin homogeneizar) |
| 1 | 1,2 | 1 | 1 | 0,8 | 1 | 1,1 | 2.619 €/m2 | 2.766 €/m2 |
| 2 | 0,9 | 1,1 | 1 | 0,9 | 1 | 1,1 | 2.500 €/m2 | 2.450 €/m2 |
| 3 | 1,2 | 1 | 1 | 0,8 | 1 | 1,1 | 2.550 €/m2 | 2.693 €/m2 |
| 4 | 1,2 | 1 | 1 | 0,9 | 1 | 1,1 | 1.830 €/m2 | 2.174 €/m2 |
| 5 | 1,1 | 1 | 1 | 0,8 | 1 | 1,1 | 2.554 €/m2 | 2.472€/m2 |
| 6 | 1,1 | 1 | 1 | 0,9 | 1 | 1,1 | 2.200 €/m2 | 2.396 €/m2 |
|  |  |  |  |  |  |  | Valor medio | 2.491,83 €/m2 |

Nota aclaratoria: Si la muestra (oferta) es mejor que el inmueble a tasar en una característica, se le resta el plus del valor que esa característica representa, y si es peor se le suma.

Otros parámetros que se pueden considerar según el criterio del tasador son el entorno, instalaciones (Calefacción, Aire acondicionado, Ascensor, etc.) y calidades constructivas (acabados, baños, etc.)

En otros productos como locales, industrias, oficinas, aparcamientos, suelos, etc., los parámetros de homogeneización serán otros pero las técnicas de homogeneización son las mismas.

Análisis

Vivienda entre medianeras, emplazada en Valencia. Se sitúa en zona consolidada, donde predominan los edificios de viviendas con una antigüedad media de 35 años y calidades constructivas de tipo medio. Dispone de buenas infraestructuras y servicios en la zona.

## 12. VALOR DE TASACIÓN

(Valores según estudio de mercado)

Reposición			Euros/m2

S=Repercusión solar		1.500

Cc=Coste Cons. Contrata	700

Gs=Coste urbanización		7% sobre S, 7%(1500)=105

Gcc=Coste construcción	18% sobre Cc, 18%(700)=126

D=Por antigüedad		41 (años del inmueble)

Valor mercado (k=1,24)		2.092

Para verificar que el valor de mercado obtenido es coherente se debe calcular el coeficiente k, siendo éste el resultado de dividir el valor de mercado entre el coste de reposición neto (CRN) siendo aconsejable que oscile entre los valores <1,10 y 1,40>.

Coste de Reposición Neto	CRN= S+ Gs+ (Cc+Gcc) x (1-d/100)=2.092

Valor de Mercado		En base a los testigos de mercado, 2.491,83 €

Redondeando el valor de mercado obtenido,

Unitario Mercado	Sup. Adoptada		Valor Total

VIVIENDA		2.500 € / m2		105,60 m2		264.000 €

| VALOR DE TASACIÓN (ADOPTADO) | 264.000 € |
| --- | --- |

## 13. ANEXOS AL INFORME

Plano de localización

Plano de situación

Plano de distribución

Fotografías