1. MEMORIA

1.1.	MEMORIA DESCRIPTIVA. ANTECEDENTES.	4

1.1.1 Objeto del Estudio de Seguridad y Salud.	4

1.1.2. Datos generales.	4

1.1.3. Condiciones del entorno.	4

1.1.4. Características generales de la obra indicadas en el proyecto de ejecución.	5

1.1.5. Identificación del autor o autores del Estudio de Seguridad y Salud.	6

1.1.6. Centro asistencial más próximo	6

1.2.	PLANNING DE OBRA	7

1.3.	INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR.	9

1.4.	PROTECCIONES COLECTIVAS A UTILIZAR POR FASES DE OBRA DURANTE EL PROCESO CONSTRUCTIVO.	11

Fase 1: Actuaciones previas	11

Fase 2: Vaciado:	12

Fase 3: Ejecución de la cimentación:	13

Fase 4: Ejecución de la estructura:	14

Fase 5: Ejecución de las fachadas:	17

Fase 6: Acabados:	18

1.5.	instrucciones de seguridad para la circulación de personas por la obra y de utilizacion del auxilIar ELECTRICO PROVISIONAL de obra.	20

1.6.	identificación de riesgos y medidas preventivas a adoptar en las diferentes actividades de obra	23

Movimiento de Tierras:	25

Cimentación:	30

Pilares:	33

Presolera:	36

Encofrados y elementos aligerantes de forjados:	38

Ferralla (puesta en obra):	42

Hormigonado de forjados:	45

Tabiquería de sótanos:	48

Conductos de ventilación:	50

Ejecución de la tabiquería de cajas de escalera:	53

Ejecución de la tabiquería en planta baja:	56

Pavimento de terrazo:	59

Pulido de terrazo:	62

Ejecución de la fachada principal:	64

Ejecución de la fachada posterior:	67

Aislamiento térmico:	69

Ejecución de la tabiquería en plantas viviendas:	72

Instalación de fontanería:	75

Instalación eléctrica y de telecomunicaciones:	79

Alicatados:	84

Instalación de ascensores:	87

Instalación de gas:	90

Instalación de aire acondicionado:	93

Pavimento de gres y rasilla:	97

Talla lisa (no desmontable):	100

Solera definitiva:	103

Enlucido de viviendas:	105

Impermeabilización de cubiertas:	107

Pintura:	110

1.7.	identificación de riesgos y medidas preventivas a adoptar en los diferentes medios auxiliares intervinientes en la obra	114

Escaleras de mano	116

Plataforma de descarga de materiales	123

Andamios Colgados	126

Andamios de Borriquetas	133

Andamios Metálicos Tubulares	136

Puntales	143

Torreta de hormigonado	146

1.8.	identificación de riesgos y medidas preventivas a adoptar con la diferente maquinaria y herramienta a utilizar en la obra	148

Pala cargadora de ruedas	150

Retroexcavadora hidráulica de ruedas	153

Camión basculante	157

Dumper	160

Excavadora mixta sobre ruedas	162

Grúa torre	166

Montacargas de obra	171

Vibrador de aguja	176

Camión de bombeo de hormigón	177

Pulidora (400 V).	179

Soldador eléctrico.	180

Sierra Circular de Mesa	183

1.9.	tipología de los materiales y elementos.	187

Cemento y sus derivados (hormigón, mortero, ...):	187

Espuma de poliuretano:	187

Pintura plástica:	188

1.10.	instrucciones para la colocación, mantenimiento y retirada de protecciones colectivas.	190

instrucciones para la colocación de barandillas de protección	191

instrucciones para la retirada de barandillas de protección	192

1.11. trABajos que implican riesgos especiales.	193

1.12.	Condiciones de seguridad y salud en los previsibles trabajos posteriores (mantenimiento).	195

1.12.1. trabajos en cerramientos y fachadas	195

1.12.2. Trabajos en cubiertas planas	195

1.12.3. Trabajos en instalaciones de saneamiento	196

1.12.4. Trabajos en instalaciones de fontanería	196

1.12.5. Trabajos en instalaciones audiovisuales	196

1.12.6. Trabajos en la instalación de ascensores	197

1.13.	Medidas en caso de emergencia.	198

1.14.	 presencia de los recursos preventivos del contratista.	201

1.1.	MEMORIA DESCRIPTIVA. ANTECEDENTES.

1.1.1 Objeto del Estudio de Seguridad y Salud.

El presente Estudio de Seguridad y Salud establece, durante la construcción de la obra, las previsiones respecto a prevención de riesgos y accidentes profesionales, así como los servicios sanitarios comunes a los trabajadores.

Servirá para dar unas directrices básicas a las empresas contratistas para llevar a cabo sus obligaciones en el campo de la prevención de riesgos profesionales facilitando su desarrollo bajo el control del Coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra, de acuerdo con el Real Decreto 1627 de 24 de Octubre de 1997 que establece las Disposiciones Mínimas en materia de seguridad y Salud.

1.1.2. Datos generales.

El solar sobre el que se va a ejecutar la obra está situado entre las calles ..................... y  .................... de ..................... (Valencia).

Promueve las mismas la empresa .................. S.A.

El proyecto de la obra ha sido realizado por D. ................... y D. .............................. con despacho profesional sito en la calle ................... nº ......... de Valencia.

1.1.3. Condiciones del entorno.

El solar sobre el que se va a ejecutar la obra tiene forma de poliedro irregular, tal y como se observa en el plano de emplazamiento que se adjunta, una superficie aproximada de ............... m² y orografía sensiblemente horizontal.

El solar colinda con dos edificios de cinco alturas más planta baja sin sótano, por lo que deberá tenerse especial cuidado al realizar los bataches medianeros al mismo.

Las calles que lo circundan están totalmente urbanizadas, por lo que está dotado de todos los servicios necesarios.

Las calles que comprenden el solar se encuentran transitadas por personas y vehículos de todo tipo, por lo que deberá tenerse en cuenta, tanto a la hora de proteger a los viandantes y vehículos de posibles desprendimientos de la obra,

como a la hora de realizar la excavación por bataches por la circulación del tráfico pesado.

La energía eléctrica será suministrada por la compañía Iberdrola y la acometida se realizará en Baja Tensión 3 x 380/220 V, siendo la potencia prevista a instalar de 36 Kw.

El suministro de agua está previsto mediante una derivación de la red general de agua potable, estando pendiente de confirmación por parte de la compañía suministradora el punto de conexión.

Se prevé un acceso rodado y otro peatonal a la obra tal y como se grafía en los planos no  2.1. a 2.6. y 3 del presente Estudio.

Dado que la obra se encuentra en una zona donde se pueden producir grandes lluvias en poco tiempo, se deberá tener en cuenta a la hora de evaluar los riesgos durante la ejecución de la excavación y la cimentación.

1.1.4. Características generales de la obra indicadas en el proyecto de ejecución.

Dado que para la realización del presente estudio de seguridad tan sólo se dispone del proyecto básico del arquitecto y en el mismo no indican las características constructivas del edificio, tan sólo puede suponerse cómo se va a ejecutar la obra y sobre esas conjeturas realizar el presente estudio de seguridad y salud.

Las razones por las que se carece del proyecto de ejecución son las siguientes:

1.-	Para la concesión de la licencia de obras el ayuntamiento exige la presentación del proyecto básico y del estudio de seguridad y salud, pero no del proyecto de ejecución.

2.-	El proyecto de ejecución está realizándose y no se presentará hasta que el ayuntamiento conceda la licencia sin poner ningún reparo.

No obstante, se ha solicitado al arquitecto un avance de la mencionada memoria constructiva, pudiendo estar sujeta a algún cambio por no formar parte de un proyecto de ejecución visado, obteniendo de la misma los datos indicados a continuación:

Se refiere la obra a la construcción de un edificio de 24 viviendas plurifamiliares de renta libre en plantas altas, locales comerciales en planta baja y un sótano para aparcamiento de vehículos. El presupuesto de ejecución material del Proyecto Básico asciende a 1.900.000 euros.

La cimentación se realizará mediante muros de contención por bataches y zapatas aisladas en pilares y corridas en muro.

La estructura es de hormigón armado con forjado plano unidireccional de viguetas “in situ” y bovedillas de hormigón (como elemento aligerante).

El cerramiento de fachada será de ladrillo caravista y la cubierta plana transitable.

Las instalaciones comprenden fontanería, electricidad, aire acondicionado, ascensores y gas ciudad.

1.1.5. Identificación del autor o autores del Estudio de Seguridad y Salud.

El autor del presente Estudio de Seguridad y Salud es ..........................(Arquitecto Técnico, colegiado no ..........).

1.1.6. Centro asistencial más próximo.

El centro asistencial más próximo es el ambulatorio de ............................ sito en la calle ........................ de la citada población.

Su número de teléfono es el .................................

En los planos se detalla el recorrido a seguir desde la obra en caso de ser necesario. El citado plano, así como el de cada contratista deberá estar situado en un lugar visible y accesible  ala totalidad de los trabajadores de la obra.

1.2.	PLANNING DE OBRA

1.3.	INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR.

En función del número máximo de operarios que se pueden encontrar en fase de obra, se verá determinada la superficie y elementos necesarios para estas instalaciones. Para el cálculo de todo ello deberá tenerse en cuenta la suma del número máximo de operarios que podrán coincidir en la obra, estimándose que dicho número será un máximo de 35 operarios, tal y como se puede observar en el planning anteriormente expuesto. Dado que la empresa promotora dispone de un local contiguo, tal y como se indica en el plano nº 4 del presente estudio, se dispondrá junto al mismo un número suficiente de casetas prefabricadas que cumplan con los siguientes requisitos mínimos:

* 3 Duchas.

* 3 Placas turcas.

* 3 Lavabos.

* 2 Espejos.

Complementados por los elementos auxiliares necesarios: Toalleros, jaboneras, radiadores, calentador, etc.

Deberá disponerse de agua caliente y fría en duchas y lavabos.

Los vestuarios estarán provistos de asientos y taquillas individuales, con llave, para guardar la ropa y el calzado.

La superficie de estos servicios quedará satisfecha con el local anteriormente citado, puesto que la misma supere los 52,5 m2. En el plano nº 4 queda reflejado el local.

El comedor se situará del mismo modo que el vestuario, en el citado local contiguo, tal y como se observa en el plano nº 4 del presente estudio. Los elementos necesarios (mesas, bancos, fregadero,...) deberán aportarse al inicio de la obra.

Se mantendrán las instalaciones en perfecto estado de limpieza y conservación. Para ello se hace constar en el presupuesto del presente Estudio una partida referente a limpieza de instalaciones de higiene y bienestar.

Las instalaciones tanto de agua como de electricidad se dispondrán tal y como se indica en los planos correspondientes.

En la oficina de obra se instalará un botiquín de primeros auxilios con el contenido mínimo indicado por la legislación vigente, y un extintor de polvo seco polivalente de eficacia 13 A.

1.4.	PROTECCIONES COLECTIVAS A UTILIZAR POR FASES DE OBRA DURANTE EL PROCESO CONSTRUCTIVO.

A continuación se pretende hacer un recorrido de las protecciones colectivas a colocar en la obra siguiendo el proceso lógico de ejecución de los trabajos. Aunque el presente estudio de seguridad y salud ha sido realizado con el proyecto básico y no con el proyecto de ejecución por las razones indicadas anteriormente, y dado que en dicho proyecto básico no existe una memoria constructiva que defina cómo se van a realizar los trabajos ni qué materiales van a ser utilizados, se establecen unos procedimientos lógicos de los posibles trabajos a ejecutar. No obstante, en el plan de seguridad deberá definirse cómo se van a llevar a cabo realmente los trabajos, siguiendo las instrucciones indicadas en el proyecto de ejecución, lo cual deberá ser aprobado por el coordinador de seguridad designado para la ejecución de la obra. Además, en el plan de seguridad, se deberán introducir los procedimientos de trabajo propios del contratista, puesto que en este momento no ha sido contratada ninguna empresa para la ejecución de la obra.

La forma de definir las protecciones colectivas, según los riesgos que se corran en cada caso, consistirá en una primera determinación de los trabajos intervinientes en las diferentes fases definidas en el presente estudio, para pasar posteriormente a relatar cómo se va a proceder a realizar los trabajos, enlazándolo con las protecciones colectivas generales a utilizar durante su ejecución. Más adelante se definirán los riesgos particulares que se corren al realizar cada trabajo.

Todas las acciones descritas a continuación deberán ser vigiladas y comprobadas por el/los recurso/s preventivo/s.

Fase 1: Actuaciones previas:

Antes del inicio de cualquier trabajo, se procederá a colocar un vallado de protección que impida el acceso a la obra a cualquier persona ajena a la misma, situando en él un acceso peatonal y otro para el acceso de vehículos. El vallado deberá ser fuerte, estable, fijo y ciego, debiendo tener un mínimo de 2 m de altura. En los planos nos 2.1. a 2.6. y 3 se detalla su situación y en el nº 18 se define su composición.

En cada uno de los citados accesos, deberán colocarse carteles de señalización en los que aparezca, como mínimo,  las siguientes leyendas (o similares):

- “Queda prohibido el acceso a toda persona ajena a la obra”.

- “Es obligatorio el uso de casco y calzado de protección para la circulación por la obra”.

- “Durante la circulación por la obra respete las señalizaciones de circulación, así como las indicaciones de los recursos preventivos”

Además, deberá colocarse en lugar visible en cada una de las entradas, una copia de las normas o instrucciones para la circulación de personas por la obra.

Fase 2: Vaciado:

- Trabajos intervinientes:

En esta fase se llevarán a cabo los trabajos de vaciado de sótano y ejecución de bataches (incluso ferrallado, encofrado y hormigonado de zapatas y muros).

- Procedimiento de trabajo y protecciones colectivas asociadas:

Una vez acabado el vallado, podrá dar comienzo la excavación. Tras conversaciones mantenidas con el autor del proyecto de ejecución han sido adelantados los  procedimientos de trabajo necesarios para la ejecución de la excavación, con el fin de poder determinar una forma segura de realizarla. A continuación se enumera dicho procedimiento y las protecciones colectivas a tener en cuenta:

El vaciado se realizará en seis fases, tal y como se indica en los planos nos 2.1 al 2.6., aunque esta fase comprende sólo las tres primeras (las otras tres están contempladas en la fase de cimentación).

En la primera fase (plano 2.1.), se realizará la excavación del pozo de la grúa torre, procediendo tras lo cual a su instalación. Dado que en el borde del citado pozo se dará el riesgo no evitable de caída a distinto nivel producido por la diferencia de cota entre el nivel del terreno y el de fondo de la excavación, deberá protegerse el mismo con una barandilla de protección situada a un metro de distancia de la excavación tal y como se indica en los planos nº 2.1. (situación) y nº 14 (detalle).

En la segunda fase (plano nº 2.2.), se realizará el vaciado del solar dejando una merma de tres metros aproximadamente con el edificio medianero y las fachadas, dejando una rampa de acceso al fondo de vaciado accesible desde la esquina formada por las calles ……………. y ………………, tal y como se observa en el plano nº 2.2.. Del mismo modo que en el caso anterior, dado que en el borde del vaciado (fachadas) se dará el riesgo no evitable de caída a distinto nivel producido por la diferencia de cota entre el nivel del terreno y el de fondo de vaciado, antes de empezar los trabajos, deberá protegerse el mismo con una barandilla de protección situada a un metro de distancia de la excavación tal y como se indica en los planos nº 2.2. (situación) y nº 14 (detalle).

Durante esta fase se procederá a formar una rampa de acceso a fondo de excavación que tenga un ancho mínimo de 5’5 ml (4’5 ml para acceso de vehículos y 1 ml para acceso de personal mientras no se pueda colocar la escalera – ver plano nº 2.3.). La citada rampa estará dotada de barandillas de protección a modo de señalizador tal y como se grafía en el plano correspondiente, de forma que una de ellas acote la zona exclusiva para acceso de personas y la otra sirva para controlar el riesgo no evitable de caída de vehículos a distinto nivel por el talud de la rampa.

Una vez acabado el vaciado, se iniciará la ejecución de los bataches (fase tercera), siguiendo las directrices marcadas por la dirección facultativa (plano nº 2.3.). Tanto la longitud como el número y orden de los bataches vendrá indicado en el proyecto de ejecución o, de no ser así, por las instrucciones del director de obra, sirviendo los descritos en el presente estudio únicamente para poder determinar las medidas de seguridad y protecciones colectivas, debiendo ser objeto de revisión cuando se disponga del mencionado proyecto de ejecución. El encofrado de los muros de contención deberá disponer de una plataforma de trabajo adecuada, así como de barandillas de protección.

En todos los casos se dejarán los taludes necesarios según se observe el comportamiento del terreno.

Tras ello, se procederá a colocar la escalera de acceso a fondo de excavación y a realizar los pozos de las zapatas (plano 2.4.).

Una vez finalizados los pozos, se procederá a cambiar de sitio la citada escalera y la rampa de acceso rodado a fondo de excavación, con el fin de poder realizar los bataches y zapatas que han quedado donde se encontraba la anterior rampa (plano nº 2.5.).

En último lugar se procederá a la retirada de la rampa.

En todos los casos se dejarán los taludes necesarios según se observe el comportamiento del terreno.

Fase 3: Ejecución de la cimentación:

- Trabajos intervinientes:

En esta fase se llevarán a cabo los trabajos de replanteo, excavación, ferrallado, encofrado, hormigonado y desencofrado de pozos y zanjas de cimentación, retirada de la rampa de acceso a fondo de cimentación y relleno y compactación de pozos sobre zapatas de fosos de ascensor.

- Procedimiento de trabajo y protecciones colectivas asociadas:

Tras finalizar los bataches, o incluso pudiendo llegar a intercalarlos, se procederá a colocar la escalera de acceso a fondo de excavación y a realizar los

pozos de las zapatas y zanjas de riostras (plano 2.4.). Una vez excavados los pozos y zanjas, se protegerán con barandilla situada a un metro del borde (ver en el  plano 2.4. la protección tipo propuesta), la cual no se quitará hasta que no haya sido hormigonada la zapata. En caso de tratarse de zapatas cercanas a un foso de ascensor que deban bajarse a la cota inferior del mismo, las protecciones no deberán quitarse hasta que no haya sido rellenado el pozo hasta la cota de fondo de vaciado (con el material que defina el proyecto de ejecución), quedando eliminado así el riesgo de caída a distinto nivel. Para acceder al fondo de excavación de pozos a la hora de realizar cualquier trabajo (como por ejemplo comprobación de niveles de excavación y hormigonado, replanteos, armado, etc.), se utilizará una escalera de mano, acotando y protegiendo la zona por la que se deba acceder.

Una vez hormigonadas las esperas del arranque de la escalera de acceso a sótano, se procederá a colocar un protector tal y como se indica en el plano nº 16.

Conforme se vayan ejecutando los fosos de ascensor (relleno y compactación), deberá colocarse alrededor de los mismos una barandilla que impida que los operarios puedan correr el riesgo de caída a distinto nivel. Además deberá colocarse una protección horizontal formada por tablones cuajados de 5 cm de espesor mínimo que tape totalmente los huecos, tal y como se indica en los planos de excavación y de protecciones colectivas de sótano 2º (planos nos 2.4. a 2.6. y 5.1.).

Una vez finalizados los pozos, se procederá a cambiar de sitio la escalera de acceso peatonal y la rampa de acceso rodado a fondo de excavación, con el fin de poder realizar los bataches y zapatas que han quedado donde se encontraba la anterior rampa (plano nº 2.5.). Se tendrá en cuenta en todo momento la precaución de dejar los taludes necesarios. En la zona donde se encontraba la rampa, se colocará barandilla de protección en el borde del vaciado, con el fin de controlar el riesgo no evitable de caída a distinto nivel. Además, a lo largo de la rampa, se colocará una barandilla de protección en el borde a modo de señalizador, con el fin de controlar el riesgo no evitable de caída de vehículos a distinto nivel por el talud de la rampa. Se colocará también un cartel al inicio de la rampa que indique que es de uso exclusivo para maquinaria, estando totalmente prohibida la circulación de personas por la misma.

En último lugar se procederá a la retirada de la rampa, tal y como se describe en el plano 2.6..

Fase 4: Ejecución de la estructura:

- Trabajos intervinientes:

En esta fase se llevarán a cabo los trabajos de replanteo, armado,

encofrado, hormigonado y desencofrado de pilares y forjados, presolera de hormigón, tabiquería de sótano, plantas bajas, cajas de escalera y ascensor y divisorias de viviendas, replanteos de tabiquerías (incluso realización de la primera hilada de los cuartos húmedos), enfoscados o enlucidos de cuartos de contadores, colocación de conductos de ventilación, colocación de bajantes, colocación y pulido (1ª pasada) del terrazo e instalación de contadores y montantes individuales de agua.

- Procedimiento de trabajo y protecciones colectivas asociadas:

Comenzará la fase de estructura definida en el planning del presente estudio con la ejecución de los pilares del sótano (replanteo, armado, encofrado, hormigonado y desencofrado de los mismos). Posteriormente se procederá a la realización de la presolera de hormigón. Al ejecutarla deberá tenerse en cuenta que no debe quitarse, bajo ningún concepto, la protección de tablones colocada en los fosos de ascensor como seguridad frente al riesgo de caída a distinto nivel. Debe tenerse en cuenta también que posiblemente existirá un solape de fases de trabajo entre la de cimentación y la de estructura.

Una vez echada la presolera, empezará el encofrado de los forjados. La protección efectiva del riesgo de caída de los operarios desde un forjado en ejecución al nivel inferior se realizará mediante la utilización de encofrados continuos. En el momento del hormigonado de los forjados, deberán colocarse las vainas de las barandillas de protección, a fin de que pueda ser colocada tal y como se indica en los planos correspondientes del presente estudio.

Para proteger del riesgo de caída a distinto nivel existente en los huecos de ascensor durante la ejecución de los encofrados y hasta que se haya hormigonado el forjado, se pasará corrido dicho encofrado, dejando totalmente tapado el hueco. Una vez hormigonado, y siempre antes de realizar la operación de recuperado del encofrado, se colocará una barandilla de protección (embebida en las vainas citadas en el párrafo anterior), y una protección horizontal formada por tablones cuajados de 5 cm de espesor mínimo que tape totalmente los huecos, tal y como se indica en los planos correspondientes. Lo anteriormente descrito también es válido para cualquier otro hueco de dimensiones similares (por ejemplo los de ventilación natural de los sótanos). En el caso de los pequeños huecos de forjado dejados para el paso de instalaciones o pequeñas ventilaciones (por ejemplo las de recintos de independencia de escaleras protegidas), deberán protegerse, antes de recuperar los tableros del encofrado, con tablones de 5 cm de espesor mínimo clavados al forjado con tachas de acero.

En el caso de los huecos de las escaleras, deberá colocarse barandilla de protección a la vez que se va encofrando (según plano de detalle nº 14). Una vez hormigonado el forjado se colocará la barandilla de protección embebida en las vainas correspondientes, eliminando posteriormente (y siempre antes de recuperar los tableros) la barandilla del encofrado.

Las zancas de las escaleras, dado que no pueden ser hormigonadas antes que el forjado superior, deberán peldañearse con tablones de madera para que los operarios puedan acceder en todo momento a las plantas por un lugar seguro. Se toma esta decisión puesto que no siempre se puede acceder al forjado en construcción mediante escaleras de mano. Una vez hormigonadas, deberá colocarse la correspondiente barandilla de protección tal y como se indica en los planos correspondientes.

Una vez ejecutado el forjado 1º deberán colocarse las consiguientes protecciones colectivas en los encofrados (barandillas de protección).

Tanto en el forjado 2º como en los siguientes se deberá tener en cuenta lo especificado anteriormente para la protección de huecos de todo tipo y zancas de escalera.

A partir del forjado de planta primera (forjado 2º) deberán colocarse las redes de protección de forma que siempre quede protegido todo el perímetro como mínimo a una altura de 1’00 ml, tal y como se detalla en el apartado correspondiente. Antes de ello, conforme se vaya rematando el encofrado de la citada planta se instalarán barandillas de protección en el borde del mismo, manteniéndolas, como mínimo, hasta que se coloquen las redes de protección.

Las redes de protección servirán tanto para proteger a las personas del riesgo de caída en altura, como para evitar la caída de madera o encofrados metálicos al vacío durante las operaciones de desencofrado. No se procederá al desencofrado si no están en servicio las redes de seguridad.

Para la instalación de las redes de protección y sus posteriores izados, se dispondrá, siempre que se pueda, de protecciones colectivas (barandillas de protección), en todas las plantas afectadas que eviten el riesgo de caída a distinto nivel que corren los trabajadores que realizan dicha operación. En caso de que no sea posible se dotará a todos los trabajadores afectados de cinturones de seguridad amarrados a puntos fuertes de la estructura (p. ej. pilares), impidiendo el paso al resto de operarios a la zona que quede desprotegida mediante barandillas o señalizadores. Deberán colocarse, con la mayor brevedad posible, las barandillas indicadas en los planos correspondientes. En el momento en que se haya colocado la totalidad de las citadas barandillas y se hayan sujetado las redes por su parte inferior, podrá permitirse el paso a las plantas afectadas al conjunto de operarios de la obra sin necesidad de que vayan protegidos con cinturón de seguridad. Esta operación deberá ser vigilada y supervisada por los recursos preventivos, debiendo paralizar los trabajos en caso de encontrar alguna deficiencia, comunicándosela inmediatamente al coordinador de seguridad para que pueda dar las instrucciones necesarias para su adecuada corrección.

Concluida la ejecución del forjado de primera planta, se instalarán las marquesinas de protección indicadas en el plano de planta baja del presente

estudio para proteger los accesos a obra de los operarios así como de posibles caídas de objetos a los transeúntes.

Una vez desencofrado dicho forjado, se procederá a ejecutar la tabiquería de los sótanos y la planta baja. Para servir el material necesario, se acondicionará una entrada que quede protegida con marquesina y que permita la entrada de una carretilla elevadora o un dumper. En ningún caso se deberán quitar las protecciones colectivas de los ascensores.

Durante la colocación y el pulido del terrazo, deberán permanecer colocadas las barandillas de protección con todos sus elementos.

Fase 5: Ejecución de las fachadas:

- Trabajos intervinientes:

En esta fase se llevarán a cabo los trabajos de cerramientos de fachada (replanteos y ejecución), enfoscados de fachadas interiores, aislamiento de cámaras (con espuma de poliuretano), tabiquería interior, colocación de conductos de ventilación (terminación), colocación de bajantes (terminación), colocación y pulido (1ª pasada) del terrazo (terminación), instalación de fontanería (montantes, cobre de viviendas, desagües individuales), instalación eléctrica (tubo en montantes y viviendas), talla en pasillos y cuartos húmedos (excepto techos desmontables), enfoscados maestreados y alicatados de cuartos húmedos, enlucidos de viviendas, formación de pendientes de cubierta, impermeabilización y solado de cubiertas generales y cuartos húmedos.

- Procedimiento de trabajo y protecciones colectivas asociadas:

La fachada se realizará con andamio colgado tal y como se define en los apartados de procedimientos de trabajo por oficios intervinientes y medios auxiliares. Para la ejecución de la misma, antes de retirar las barandillas de protección, deberá acotarse la zona que vaya a quedar desprotegida mediante un señalizador de peligro (barandilla o similar), pudiendo acceder a la citada zona únicamente  provistos de cinturón de seguridad. En el momento en el que se haya levantado un antepecho de 90 cm de altura podrá quitarse la mencionada señalización. En caso de que queden zonas de la fachada con una protección inferior a 90 cm. de altura, como por ejemplo en antepechos de balcones donde posteriormente vaya a colocarse una barandilla de remate o en ventanas con premarco cuya parte inferior no supere los citados 90 cm., será obligatorio colocar, antes de retirar la señalización, una protección que deberá permanecer hasta la colocación de los elementos definitivos. En el caso de los antepechos de balcones, deberá impedirse su acceso mediante la colocación de una barandilla por el exterior de la puerta de acceso al mismo. En el caso de

las ventanas se colocará un puntal apretado fuertemente contra las jambas a modo de pasamanos y a una altura mínima de 90 cm.

Conforme se vallan tabicando los remates de la cubierta de los casetones, se irá sustituyendo la barandilla embebida en el hormigón colocada en la fase de estructura, por otra que se atornille a los antepechos de los mismos, con el fin de que sirva de protección contra la caída de personas a distinto nivel por el lateral de la citada cubierta, a la hora de realizar diversos trabajos (formación de pendientes, vertido del hormigón celular, capa de compresión, impermeabilización, solado de la cubierta, limpieza del mismo, mantenimiento, ...).

Fase 6: Acabados:

- Trabajos intervinientes:

En esta fase se llevarán a cabo los trabajos de instalación de fontanería (montantes, cobre de viviendas, desagües individuales), instalación eléctrica (tubo en montantes y viviendas), talla en pasillos y cuartos húmedos (excepto techos desmontables), enfoscados maestreados y alicatados de cuartos húmedos y enlucidos de viviendas, pendientes de cubiertas, impermeabilizaciones, colocación de solados de cubiertas, colocación de gres en cuartos húmedos, peldañeado de escaleras, instalación de gas, colocación de carpintería metálica, montaje de muebles de cocina, colocación de carpintería metálica (hierro y aluminio), acristalamiento, pintura (viviendas, sótanos y comunes), carpintería de madera, pulido (2ª pasada) y abrillantado de terrazo, zaguanes (acabados de mármol y madera, solado <colocación y pulido>, espejos, ...), montaje de sanitario, montaje de mecanismos eléctricos de viviendas, montaje de antenas colectivas, ... y el resto de terminaciones del edificio.

- Procedimiento de trabajo y protecciones colectivas asociadas:

En la fase de acabados existe el riesgo de caída a distinto nivel tanto por los laterales de las escaleras como por los huecos dejados en fachada para la entrada de materiales y desescombro.

El riesgo de las escaleras quedará controlado con la barandilla de protección colocada durante la fase de estructura. No obstante, a la hora de peldañearlas, se deberá ir retirando por para poder colocar el mármol. Para evitar que haya accidentes, deberá impedirse el tránsito por ellas, dirigiendo mediante carteles cual será el camino alternativo a seguir (otras escaleras). Este punto es muy importante que lo vigile/n el/los recurso/s preventivo/s, debiendo comprobar que nadie circule por tramos de escalera que están desprotegidos. Del mismo modo que se quitan los tramos a colocar, una vez colocado se irá reponiendo la barandilla conforme se pueda pisar, no

permitiendo que circule nadie por el citado tramo hasta que haya quedado protegido.

Ocurrirá lo mismo posteriormente, cuando entre el yesaire enluciéndolas. Del mismo modo que en el caso anterior, conforme se vaya retirando barandillas para enlucir tramos, se irá condenando el paso y redirigiendo el tránsito de personas hacia otras escaleras, siendo obligación de el/los recurso/s preventivo/s vigilar que esta medida sea efectiva y se realice correctamente. Dado que la barandilla definitiva no se colocará hasta que no haya sido totalmente enlucida la escalera, conforme vaya acabando tramos el yesaire, se irá reponiendo la barandilla retirada, momento en el cual podrá volver a ser permitido el tránsito por el tramo.

Al igual que en los dos casos anteriores, a la hora de colocar la barandilla definitiva, debe retirarse primero la de obra, por lo que tendrá que impedirse el tránsito por ella hasta que haya quedado totalmente colocada. El/los recurso/s preventivo/s deberá/n vigilar la ejecución de estos trabajos, así como la eficacia de la medida adoptada.

Respecto al hueco dejado en fachada para el tránsito de materiales (entrada y desescombro), quedará protegido por la colocación de la plataforma de descarga de materiales y el tubo de desescombro, así como con los remates de barandilla necesarios para acabar de cubrir el hueco. La barandilla delantera de la plataforma tan sólo se retirará para la introducción del material, debiendo permanecer cerrada en cualquier otro momento.

A la hora de realizar el cierre del hueco, como quedará abierto una vez quitadas las plataformas, deberá protegerse con barandilla. Conforme se vaya cerrando, y sólo cuando el andamio haya llegado a la planta correspondiente, se podrá retirar la barandilla.

1.5.	instrucciones de seguridad para la circulación de personas por la obra y de utilizacion del auxilIar ELECTRICO PROVISIONAL de obra.

Se pretende describir en este capítulo una serie de normas (medidas preventivas, prendas de protección individual, ...) necesarias para poder acceder y circular por la obra de forma segura. Estas normas deberán cumplirlas todas las personas que accedan a la obra, independientemente de la labor que vayan a realizar en la misma (trabajadores, suministradores, asistencias técnicas, ...), debiendo estar expuestas en la obra, perfectamente visibles tanto en la entrada a la misma, como en vestuarios y panel de anuncios.

El/los recurso/s preventivo/s o en su defecto el/los representante/s legal/es de cada empresa que realice algún trabajo en la obra, deberá/n entregar una copia de las presentes normas a todos sus trabajadores presentes en la obra (incluyendo autónomos, empresas subcontratadas o suministradores). De dicha entrega deberá dejarse constancia escrita mediante firma del trabajador, entregando una copia del registro de la misma al coordinador de seguridad.

El citado registro, es una de las medidas adoptadas para controlar el acceso a obra exigido por el R.D. 1627/97.

Todas las personas que accedan a la obra, deberán entender el español tanto escrito como hablado. En caso contrario, tanto las normas citadas a continuación, como los carteles indicadores colocados en la obra o cualquier instrucción, formación o información que se les facilite, deberán darse en el idioma que sepan leer o hablar (según el caso). Estas traducciones correrán a cargo del contratista afectado.

NORMAS DE ACCESO Y CIRCULACIÓN POR OBRA:

-	No entre en obra sin antes habérselo advertido a el/los recurso/s preventivo/s; debe/n saberlo para realizar un efectivo control de acceso a obra, por su bien y el del resto de los trabajadores.

-	Toda persona que entre en la obra deberá ir provista de calzado de seguridad con plantilla metálica y casco de protección. Ambas protecciones deberán estar en correcto estado. En caso de realizar algún trabajo con herramientas o materiales que puedan caer, el calzado deberá disponer también de puntera metálica con el fin de controlar el riesgo no evitable de caída de objetos en manipulación. Recuerde que las citadas protecciones tienen una caducidad, pasada la cual no garantizan su efectividad.

-	Nunca debe caminar por encima de escombro (podría sufrir una torcedura, un tropiezo, una caída, clavarse una tacha, ...).

-	Nunca debe pisar un tablón o trozo de madera que esté dejado en el suelo. Podría tener algún clavo dejado por olvido o por estar limpiándolo en ese momento y clavárselo.

-	En caso de ver una señalización de peligro que corte el paso debe evitar el cruzarla. Dicha señalización está indicando una zona de acceso

restringido o prohibido. Si tiene necesidad de cruzarla consúltele a el/los recurso/s preventivo/s, le indicarán cuál es la forma correcta de hacerlo.

-	Haga caso de los carteles indicadores existentes por la obra.

-	No quite, bajo ningún concepto, una protección colectiva sin antes haberlo consultado y advertido a el/los recursos/s preventivo/s, pues deberá/n tomar las medidas preventivas necesarias antes de dejar la zona desprotegida. Sólo bajo la supervisión de los citados recursos preventivos se puede retirar una protección y/o trabajar sin ella.

-	Si encuentra alguna protección en mal estado o mal colocada, adviértalo inmediatamente a el/los recurso/s preventivo/s.

-	Circule sin prisas. No debe ir corriendo por la obra pues podría sufrir un accidente.

-	En caso encontrarse obstáculos (andamios de borriquetas montados o plataformas de trabajo elevadas, con operarios trabajando sobre ellos), esquívelos cambiando de camino. Aunque dé un rodeo, es preferible a que sufra o provoque un accidente por solapes con el trabajo realizado.

-	Si tiene que hacer uso de algún cuadro del auxiliar eléctrico, hágalo utilizando las clavijas adecuadas para su conexión. Si tiene alguna duda pregúnteselo a el/los recurso/s preventivo/s el/ellos le sacarán de dudas.

-	Si le surge cualquier otra duda durante su tránsito por la obra, no improvise, advierta y pregunte a el/los recurso/s preventivo/s, esa es una de sus funciones.

NORMAS DE UTILIZACION DEL AUXILIAR ELECTRICO PROVISIONAL DE OBRA:

-	Las conexiones a cuadros eléctricos provisionales de obra se realizarán con clavijas normalizadas blindadas (protegidas contra contactos indirectos) y con enclavamiento. Está totalmente prohibido conectar cables pelados directamente a los cuadros sin la utilización de las correspondientes clavijas.

-	Cada toma de corriente suministrará energía eléctrica a un solo aparato, máquina o máquina-herramienta.

-	La tensión siempre estará en la clavija "hembra", nunca en la "macho", para evitar los contactos eléctricos directos.

-	Las tomas de corriente irán provistas de interruptores de corte omnipolar que permita dejarlas sin tensión cuando no hayan de ser utilizadas.

-	Respecto a la utilización de mangueras alargaderas se tendrá en cuenta lo siguiente:

1.-	Si son para cortos periodos de tiempo, podrán llevarse tendidas por el suelo, pero arrimadas a los parámetros verticales.

2.-	Si van a permanecer un largo periodo de tiempo deberán llevarse colgadas por techo a una altura mínima de 2 m hasta el lugar de trabajo.

3.-	En caso de ser necesario empalmarlas, se utilizarán conexiones normalizadas estancas antihumedad o fundas aislantes termorrectráctiles, con protección mínima IP 45.

-	Está totalmente prohibido manipular los cuadros eléctricos. En caso de que observe alguna anomalía en uno de ellos, adviértalo de inmediato a el/los recurso/s preventivo/s de la obra; ellos avisarán al técnico correspondiente para que proceda a su reparación.

1.6.	identificación de riesgos y medidas preventivas a adoptar en las diferentes actividades de obra

En este apartado, pretende realizarse una relación de los trabajos que previsiblemente intervendrán en la ejecución del proyecto, así como de la adopción de las medidas preventivas necesarias para su realización. No obstante, cabe recordar que el presente estudio de seguridad y salud ha sido realizado con el proyecto básico y no con el proyecto de ejecución por las razones indicadas anteriormente, por lo que en dicho proyecto básico no existe una memoria constructiva que defina cómo se van a realizar los trabajos ni qué materiales van a ser utilizados.

En cada punto se identifican los riesgos propios tipo existentes por la ejecución de cada trabajo, así como las medidas preventivas y protecciones a adoptar para controlar y reducir dicho riesgos. En el plan de seguridad deberá definirse cómo se van a llevar a cabo realmente los trabajos, siguiendo las instrucciones indicadas en el proyecto de ejecución, lo cual deberá ser aprobado por el coordinador de seguridad designado para la ejecución de la obra. Además, en el plan de seguridad, se deberán introducir los procedimientos de trabajo propios de el contratista, puesto que en este momento no ha sido contratada ninguna empresa para la ejecución de la obra, identificando más concretamente los riesgos específicos propios, así como las medidas preventivas y protecciones técnicas que pretenden adoptar para controlarlos y reducirlos.

Para la definición de cada trabajo, se ha adoptado la forma indicada a continuación:

- Definición del trabajo: consiste en una enunciación de los trabajos que intervendrán en cada una de las actividades.

- Medios auxiliares a utilizar: se determinan cuales son los medios auxiliares que se prevé utilizar. La identificación de los riesgos de cada uno de ellos, así como las medidas preventivas y protecciones técnicas a adoptar, vendrán indicadas en el apartado correspondiente a medios auxiliares, por lo que deberá atenderse a lo citado en los mismos.

- Materiales a utilizar: se indican qué materiales se utilizarán en la ejecución de los trabajos. Igual que en el punto anterior, deberá atenderse, en cada caso, a lo estipulado en el apartado de materiales del presente estudio.

- Maquinaria de obra y herramientas: se cita en este punto la maquinaria y herramientas necesarias para la total ejecución de cada trabajo que intervenga en la actividad. Igual que en los puntos anteriores, la identificación de los riesgos de cada tipo de maquinaria o herramienta, así como las medidas preventivas y protecciones técnicas a adoptar vendrán indicadas en el apartado correspondiente

a medios auxiliares, por lo que deberá atenderse a lo citado en los mismos.

- Identificación de riesgos: se aportará una relación de los riesgos propios del trabajo a realizar, sin incluir los pertenecientes a la utilización de medios auxiliares, maquinaria o materiales, puesto que ya se definen en los apartados correspondientes. Dentro de este epígrafe se define, para cada riesgo, lo siguiente:

  - Protecciones colectivas: en caso de utilizar unas protecciones colectivas particulares para la realización de los trabajos que no estén indicadas en el apartado de “Protecciones colectivas a utilizar durante el proceso constructivo” del presente estudio de seguridad, se indican en este punto, en caso contrario no se mencionan.

  - Protecciones individuales: se indica qué protecciones individuales particulares será necesario utilizar para cada una de las actividades intervinientes en cada procedimiento de trabajo. No se incluyen las necesarias para la utilización de los medios auxiliares, maquinaria ni materiales, puesto que ya se definen en los apartados correspondientes.

  - Normas preventivas: se citan las normas preventivas intrínsecas a la realización de los trabajos, así como (si procede) los procedimientos de trabajo seguro. No se incluyen las necesarias para la utilización de los medios auxiliares, maquinaria ni materiales, puesto que ya se definen en los apartados correspondientes.

Movimiento de Tierras:

a) Definición del trabajo:

Este apartado comprende los trabajos de vaciado de sótanos, ejecución de bataches (sólo movimiento de tierras) y excavación de pozos y zanjas de zapatas y riostras mediante medios mecánicos, así como el replanteo de líneas de excavación y pozos, la comprobación de plomos de excavación y el refino a mano de las tierras. La realización de dichos trabajos se llevará a cabo tal y como se indica en el apartado 1.4. fases 2 y 3 del presente estudio de seguridad.

b) Medios auxiliares a utilizar:

para la realización de los trabajos que comprenden el movimiento de tierras, se utilizarán escaleras de mano apoyadas sobre el terreno.

c) Materiales a utilizar:

Los materiales necesarios para la ejecución de estos trabajos, serán:

- Yeso (para marcar los replanteos).

- Pequeños trozos de acero utilizados como ayuda en el marcado de los replanteos.

d) Maquinaria de obra y herramientas:

La maquinaria a utilizar en los citados trabajos será:

- Pala cargadora de ruedas.

- Retroexcavadora hidráulica de ruedas.

- Camión basculante.

- Dumper.

- Excavadora mixta sobre ruedas.

- Mini excavadora.

Las herramientas a utilizar serán:

- Regles metálicos para la comprobación de plomos.

- Capazos para el refino de las tierras (pequeña herramienta manual).

- Plomo (pequeña herramienta manual).

- Nivel (pequeña herramienta manual).

- Maceta.

- Palas, picos y legonas para el refino de las tierras.

- Nivel óptico y regleta, para sacar niveles de excavación.

- Taquímetro.

e) Identificación de riesgos:

Durante la realización del trabajo de movimiento de tierras, se identifican los siguientes riesgos particulares inherentes al propio trabajo:

- Desplome de tierras sobre personas. Este riesgo consiste en la posibilidad de que se produzca un desplome de las tierras ataluzadas o de un batache sobre los operarios que estén trabajando en las proximidades. Entre otras causas, deberán tenerse muy en cuenta las citadas  a continuación:

  - Durante y tras haberse producido unas lluvias o una rotura de una tubería de conducción de agua.

  - Tierras bajo aceras mal compactadas o arenas o gravas sueltas por el paso de instalaciones por las mismas.

  - Circulación de vehículos por las cercanías.

  - Por ascensión del nivel freático.

  - Protecciones colectivas: deberá mantenerse señalizada la zona que sea susceptible de correr este riesgo, de forma que sólo puedan acceder a la misma los operarios que necesiten trabajar en la zona. Para ello se utilizará una barandilla de protección o similar. En el caso de los pozos o zanjas profundas donde se deba realizar algún trabajo (por ejemplo en los pozos de las zapatas de los fosos de ascensor), deberá realizarse una entibación del mismo. En el caso de los bataches, se realizará un apuntalamiento a modo de entibación tal y como se indica en el plano de detalle correspondiente.

  - Medidas preventivas:

    - El/los recurso/s preventivo/s deberá/n vigilar en todo momento el estado de las tierras, advirtiendo de cualquier anomalía observada al encargado de la obra, al jefe de obra y al coordinador de seguridad en la fase de ejecución, y ordenando al resto de trabajadores la paralización de los trabajos y la retirada de la zona precaria.

    - En caso de la rotura de una tubería de canalización de agua o lluvias que puedan haber producido daños en el terreno, el/los recurso/s preventivos/s vigilará/n que no acceda ningún operario a la zona afectada (taludes, cortes de terreno en bataches, etc.), esperando que la dirección facultativa y el coordinador de seguridad en fase de ejecución den las órdenes necesarias para la correcta solución segura de los problemas.

    - En caso de acumulación de agua en los bataches, fondos de cimentación, junto a taludes (por la parte superior o inferior), etc., el/los recurso/s preventivos/s deberán supervisar el achique de la misma, con el fin de evitar desplomes.

    - El frente de avance y taludes laterales del vaciado y los bataches, así como las entibaciones existentes, serán revisados por el/los recurso/s preventivos/s antes de reanudar las tareas interrumpidas por cualquier causa, con el fin de detectar las alteraciones del terreno que denoten riesgo de desprendimiento, debiendo avisar inmediatamente al coordinador de seguridad en caso de localizar alguna anomalía, dejando constancia por escrito de ello.

    - En caso de que algún vehículo deba acercarse al borde de la coronación, el/los recurso/s preventivos/s deberán controlar que no permanezca ningún operario bajo la zona de influencia, así como que el terreno no sufre ninguna variación.

    - En caso de que sea necesaria la circulación por las cercanías de algún tipo de maquinaria (maquinaria de excavación, camiones de hormigón, dumpers, etc.), estas deberán circular a un mínimo de 3 m de distancia de la coronación en el caso de vehículos ligeros o 4 m en el caso de vehículos pesados, debiendo estar perfectamente señalizada con cinta sujeta a unos soportes o similar. El/los recurso/s preventivo/s deberá/n comprobar en todo momento que dicha señalización se encuentra en perfecto estado.

    - No deberá acopiarse material en los bordes de la coronación de los taludes o los bataches.

- Sobreesfuerzos: a continuación se hace referencia a una posible causa de sobreesfuerzos producidos durante la ejecución de los trabajos:

  - Transporte de aparatos de replanteo (taquímetro, nivel).

  - Refino de tierras con palas, picos, etc. sobre capazos, así como su transporte y vaciado.

  - Posiciones inadecuadas a la hora de realizar los replanteos.

  - Medidas preventivas: se atenderá a lo dispuesto en el apartado de ergonomía de los planes preventivos de la/s empresa/s que intervengan en los trabajos. Deberá comprobarse que dicho punto aparece en el plan de seguridad correspondiente.

- Caída de personas a distinto nivel por el borde de la excavación y los taludes. Este riesgo consiste en la posibilidad de que los operarios puedan caer por el borde de la excavación o por el acceso al fondo de la misma.

  - Protecciones colectivas: se atenderá a lo dispuesto en el apartado de protecciones colectivas, en concreto en lo citado en la fase de ejecución del vaciado.

  - Protecciones individuales: en caso de tener que realizar algún trabajo en el borde de la excavación o de los taludes y que para la realización del mismo no se pueda disponer una protección colectiva, el operario deberá hacer uso de un cinturón de seguridad anticaída amarrado a un punto fuerte supervisado por  el/los recurso/s preventivo/s.

  - Medidas preventivas:

    - El/los recurso/s preventivo/s deberá/n comprobar en todo momento el estado de las protecciones colectivas, encargándose de que sean repuestas en caso de detectar alguna anomalía, dejando constancia escrita de ello, y prohibiendo al resto de trabajadores el acceso a la zona hasta que quede subsanada.

    - Todo el personal que deba acceder a la obra habrá recibido la información correspondiente a la circulación por la misma en fase de vaciado y cimentación. El/los recurso/s preventivo/s deberá/n dejar constancia de ello.

    - Queda totalmente prohibido permanecer en un frente de excavación que no se encuentre saneado ni protegido mediante barandilla.

    - Para acceder al fondo de los bataches, se utilizarán escaleras de mano que cumplan con lo establecido en el apartado correspondiente de medios auxiliares del presente estudio de seguridad. El/los recurso/s preventivo/s deberá/n comprobar  que el acceso a los mismos se está realizando de dicha forma, advirtiendo a cualquier operario que lo realice incorrectamente de cómo debe hacerlo. Todos los operarios que deban acceder a los bataches, deberán haber recibido la formación e 


información de seguridad necesaria para realizar correctamente el citado acceso.

    - En el momento que se pueda (es decir, en el momento en el que se haya hormigonado el primer tramo de muro de contención), se instalará la escalera de acceso a fondo de vaciado que se indica en los planos nº 2.3. al 2.6.. El/los recurso/s preventivo/s deberá/n comprobar y verificar que dicha escalera se coloca tal y como se indica en el plano de detalle correspondiente.

Cimentación:

a) Definición del trabajo:

Este apartado comprende los trabajos de vertido de hormigón de limpieza, ferrallado, encofrado (en su caso) y hormigonado de las zapatas y riostras, incluso calzado de la ferralla. En caso de estimarlo necesario la dirección facultativa, también se incluirá en esta actividad la compactación de los fondos de  cimentación mediante medios mecánicos.

b) Medios auxiliares a utilizar:

para la realización de los trabajos de cimentación, se utilizarán escaleras de mano apoyadas sobre el terreno y tablones y tableros para crear pasarelas a la hora de hormigonar (ver plano de detalle). A la hora de hormigonar, en caso de no hacerlo mediante bombeo, se utilizará un cubilote.

c) Materiales a utilizar:

Los materiales necesarios para la ejecución de estos trabajos, serán:

- Hormigón.

- Ferralla elaborada.

- Separadores.

- Clavos.

d) Maquinaria de obra y herramientas:

La maquinaria a utilizar en los citados trabajos será:

- Grúa torre.

- Vibrador de aguja.

- Sierra circular de corte, para la realización de encamillados de pilares, encofrados y pasarelas.

- Radial, para cortar los hierros auxiliares dejados en la cimentación para el encofrado de los muros de contención o cualquier otro trabajo que surja.

- Camión hormigonera.

- Camión de bombeo de hormigón.

- Bandeja vibradora, en el caso de que sea necesaria la realización de la compactación del fondo de cimentación.

Las herramientas a utilizar serán:

- Plomo (pequeña herramienta manual).

- Nivel (pequeña herramienta manual).

- Maceta (pequeña herramienta manual).

- Tenazas (pequeña herramienta manual).

- Pata de cabra (pequeña herramienta manual).

- Cizalla de mano.

- Palas, picos y legonas para la realización de encofrados y encamillados.

- Nivel óptico y regleta, para sacar niveles de cimentación.

- Taquímetro, para el replanteo de los pilares.

e) Identificación de riesgos:

Durante la ejecución de la cimentación, se identifican los siguientes riesgos particulares inherentes al propio trabajo:

- Sobreesfuerzos: a continuación se hace referencia a una posible causa de sobreesfuerzos producidos durante la ejecución de los trabajos:

  - Vertido del hormigón.

  - Transporte y colocación de la ferralla.

  - Transporte de aparatos de replanteo (taquímetro, nivel).

  - Posiciones inadecuadas a la hora de realizar los replanteos.

  - Medidas preventivas: se atenderá a lo dispuesto en el apartado de ergonomía.

- Desplome de tierras sobre personas. Este riesgo consiste en la posibilidad de que pueda producirse un desplome de las tierras de los bataches o los pozos de cimentación sobre los operarios.

  - Protecciones colectivas: se atenderá a lo dispuesto en el apartado de protecciones colectivas, en concreto en lo citado en la fase de ejecución del vaciado.

  - Medidas preventivas:

    - Todo el personal que deba acceder a la obra habrá recibido la información correspondiente a la circulación por la misma en fase de vaciado y cimentación. El/los recurso/s preventivo/s deberá/n dejar constancia de ello.

    - Se señalizará en cada momento el batache que permanezca abierto sin hormigonar, siendo función del Encargado de Obra y de el/los recurso/s preventivo/s existente/s en obra el 

estar atento de que nadie se acerque demasiado a los mismos.

    - El/los recurso/s preventivo/s deberá/n vigilar las actuaciones de los operarios que se encuentren trabajando tanto en los bataches como en el interior de los pozos de cimentación (en especial en los del foso de ascensor), comprobando que no se produzca ninguna anomalía en el estado del terreno, en especial en el momento de introducción de la ferralla y del vertido y vibrado del hormigón en zapatas.

    - No se acopiarán materiales ni se permitirá el paso de vehículos al borde de los pozos de cimentación. El/los recurso/s preventivo/s deberá/n vigilar que esto sea así.

    - Debe procurarse introducir la ferralla totalmente elaborada en el interior de las zapatas para no realizar las operaciones de atado en su interior.

- Caída de personas a distinto nivel a la hora de hormigonar los pozos de cimentación.

  - Protecciones colectivas: Para las operaciones de hormigonado y vibrado desde posiciones sobre la cimentación se establecerán plataformas de trabajo móviles que permitan a los operarios realizar su trabajo con seguridad. Esta plataforma deberá ser suficientemente resistente (el material del cual debe estar formada será como mínimo tablones en buen estado de 5 cm de espesor) y ancha (como mínimo 1 ml), dispuesta perpendicularmente al eje de la zona de zapata a llenar.

Pilares:

a) Definición del trabajo:

El trabajo consiste en la ejecución de los pilares estructurales de la obra, realizándose como sigue:

En primer lugar se procederá al replanteo de los mismos, continuando con la colocación de la armadura con ayuda de la grúa torre, tras lo cual se procederá a aplomar y atar el armado a las esperas. Una vez colocados los separadores, se procederá a la aplicación del desmoldeante en el encofrado y a su instalación. Posteriormente se hormigonará el pilar desde un castillete de hormigonado, mediante vertido con cubilete. Conforme se vayan hormigonando los pilares, se aplomarán, ayudándose de cuñas de madera y una pata de cabra. Cuando haya endurecido el hormigón, se procederá al desencofrado del pilar, limpiando y acopiando el material de encofrado para su posterior uso.

En  cualquier caso se atenderá a las especificaciones indicadas por parte del fabricante y/o suministrador de cada uno de los elementos intervinientes en el proceso constructivo (capítulo VI, art. 41 de la Ley 31/1995 de P.R.L.).

b) Medios auxiliares a utilizar:

para la realización de los citados trabajos, se utilizarán los siguientes medios auxiliares:

- Escaleras de mano.

- Andamios de borriquetas.

- Castillete de hormigonado.

- Cubilote.

c) Materiales a utilizar:

Los materiales necesarios para la ejecución de estos trabajos, serán:

- Hormigón.

- Ferralla elaborada.

- Separadores.

- Cuñas de madera.

d) Maquinaria de obra y herramientas:

La maquinaria a utilizar en los citados trabajos será:

- Grúa torre.

- Vibrador de aguja.

- Sierra circular de corte.

- Radial, para cortar los hierros auxiliares dejados en la cimentación para el encofrado de los muros de contención o cualquier otro trabajo que surja.

- Camión hormigonera.

Las herramientas a utilizar serán:

- Plomo (pequeña herramienta manual).

- Nivel (pequeña herramienta manual).

- Martillo (pequeña herramienta manual).

- Tenazas (pequeña herramienta manual).

- Pata de cabra (pequeña herramienta manual).

- Grifa (pequeña herramienta manual).

- Gatos (pequeña herramienta manual).

- Palas, picos y legonas para la realización de encofrados y encamillados.

- Taquímetro, para el replanteo de los pilares.

e) Identificación de riesgos:

- Sobreesfuerzos: a continuación se hace referencia a una posible causa de sobreesfuerzos producidos durante la ejecución de los trabajos:

  - Vertido del hormigón.

  - Transporte y colocación de la ferralla.

  - Transporte de aparatos de replanteo (taquímetro, nivel).

  - Posiciones inadecuadas a la hora de realizar los replanteos.

  - Medidas preventivas: todos los operarios habrán recibido formación sobre ergonomía, en especial referente a los trabajos anteriormente enumerados.

- Caída de personas al mismo nivel:

  - Medidas preventivas: El acopio de las placas de encofrado se realizará a pie de cada pilar. El/los recurso/s preventivo/s, vigilarán que exista la adecuada limpieza y orden necesario en la obra.

- Caída de personas a distinto nivel:

  - Medidas preventivas:

    - A la hora de hormigonar los pilares, se permanecerá siempre sobre la plataforma de trabajo, estando totalmente prohibido apoyrse sobre las planchas de encofrado. Además, la cadena de cierre del acceso de la "torreta o castillete de hormigonado" permanecerá amarrada, 

cerrando el conjunto siempre que sobre la plataforma exista algún operario.

    - Está totalmente prohibido trepar por los encofrados de los pilares o permanecer en equilibrio sobre los mismos.

    - Todas estas medidas serán vigiladas por el/los recurso/s preventivo/s.

    - El hormigonado y vibrado del hormigón de pilares, se realizará desde "castilletes de hormigonado".

- Iluminación inadecuada:

  - Medidas preventivas: en caso de que fuese necesario hormigonar de noche, se tendrá prevista la colocación de focos suficientes que permitan ver perfectamente la o las  zonas de trabajo y las operaciones a realizar.

- Cortes con objetos, en concreto con los flejes dejados en los encofrados de los pilares para poder hormigonarlos:

  - Medidas preventivas:. se cortarán los latiguillos y separadores en los pilares ya ejecutados y desencofrados para evitar el riesgo de cortes y pinchazos al paso de los operarios cerca de ellos.

Presolera:

a) Definición del trabajo:

El trabajo consistirá en la ejecución de la presolera del sótano 2º, llevándose a cabo como se describe a continuación:

En primer lugar, se procederá a la limpieza de la zona a ejecutar tanto de escombro como de material y medios auxiliares que pueda haber por la zona. En caso de que existan zonas del terreno que hayan quedado sueltas o poco compactas tras la ejecución de la excavación, la cimentación o los pilares de estructura, deberá ser compactada con medios mecánicos (bandejas o rodillos compactadores). Tras dicha operación, se procederá a sacar los niveles de hormigonado, colocando tablones como referencia y ayuda al trabajo, cortando los tablones que sean necesarios para la nivelación correcta. Una vez sacados los niveles, se procederá a verter el hormigón (suministrado desde planta), mediante cubilete, vibrando la superficie con regleta, repasando la misma con talocha. Para distribuir correctamente el hormigón, se utilizarán rastrillos y palas. Conforme se vallan rematando los carriles se retirarán los tablones de apoyo, dejando vacío el espacio que quede para rellenarlo posteriormente con arena. El curado del hormigón se realizará mediante riego con agua. Una vez endurecido, si hubiese quedado algún tablón embebido en el hormigón, este se quitará con ayuda de una pata de cabra.

b) Medios auxiliares a utilizar:

para la realización de los citados trabajos, se utilizarán tablones y tableros para crear pasarelas sobre el hormigonado. A la hora de hormigonar se utilizará un cubilote.

c) Materiales a utilizar:

Los materiales necesarios para la ejecución de estos trabajos, serán:

- Hormigón.

- Clavos.

d) Maquinaria de obra y herramientas:

La maquinaria a utilizar en los citados trabajos será:

- Grúa torre.

- Bandeja Vibradora.

- Sierra circular de corte, para el corte de tablones, tacos y cuñas a la hora de sacar la nivelación, así como en la formación de pasarelas.

- Camión hormigonera.

Las herramientas a utilizar serán:

- Nivel (pequeña herramienta manual).

- Maceta (pequeña herramienta manual).

- Pata de cabra (pequeña herramienta manual).

- Palas, picos y legonas para la realización de encofrados y encamillados.

- Nivel óptico y regleta, para sacar niveles sobre tablones.

e) Identificación de riesgos:

- Sobreesfuerzos: a continuación se hace referencia a una posible causa de sobreesfuerzos producidos durante la ejecución de los trabajos:

  - Limpieza y compactación del terreno.

  - Colocación de los tablones de nivelación.

  - Transporte de aparatos de nivelación.

  - Vertido del hormigón.

  - Distribución del hormigón mediante rastrillos y palas.

  - Posiciones inadecuadas a la hora de realizar los replanteos.

  - Retirada de tablones en hormigón fresco y endurecido.

  - Vibrado del hormigón con regleta vibradora.

  - “Talochado” del hormigón.

  - Medidas preventivas: todos los operarios habrán recibido formación sobre ergonomía, en especial referente a los trabajos anteriormente enumerados.

Encofrados y elementos aligerantes de forjados:

a) Definición del trabajo:

El trabajo consiste en la realización del encofrado de los forjados, tanto por debajo de la cota ± 0.00 como por encima de ella. Dado que existen diferencias sustanciales respecto a las protecciones colectivas a utilizar en ambos casos, en el punto de  identificación de riesgos deberá indicarse sus diferencias.

En cualquier caso, la ejecución propia de los trabajos no variará y será realizada de la siguiente manera:

En primer lugar se procederá al replanteo de los niveles de referencia de los pilares. Del mismo modo se replantearán todos aquellos elementos singulares a tener en cuenta (escaleras, vigas de cuelgue, etc.). Tras esta operación, se procederá a disponer el encofrado según las instrucciones de montaje dadas por el fabricante y/o suministrador del encofrado (capítulo VI de la L.P.R.L.). Una vez dispuesto, se procederá a replantear la situación de los bloques de hormigón utilizados como elemento aligerante, así como a la colocación de los mismos.

Una vez el forjado haya cumplido el tiempo necesario de endurecimiento del hormigón, se procederá a su desencofrado, apilando el material y sacándolo por el borde del forjado.

b) Medios auxiliares a utilizar:

para la realización de los citados trabajos, se utilizarán los siguientes medios auxiliares:

- Escaleras de mano.

- Andamios de borriquetas.

- Andamio tubular con ruedas (para el montaje del encofrado por la parte inferior).

c) Materiales a utilizar:

Los materiales necesarios para la ejecución de estos trabajos, serán:

- Elementos del encofrado.

- Puntales.

- Tableros, tablones y tablas.

- Tachas de acero y clavos.

- Alambre.

- Bloques de hormigón.

- Palets.

- Poliestireno expandido.

d) Maquinaria de obra y herramientas:

La maquinaria a utilizar en los citados trabajos será:

- Grúa torre (incluyendo todos sus elementos auxiliares).

- Sierra circular de corte.

- Sierra caladora.

Las herramientas a utilizar serán:

- Plomo (pequeña herramienta manual).

- Nivel (pequeña herramienta manual).

- Martillo (pequeña herramienta manual).

- Tenazas (pequeña herramienta manual).

- Pata de cabra (pequeña herramienta manual).

- Gatos (pequeña herramienta manual).

e) Identificación de riesgos:

Durante la ejecución de los encofrados en general, se identifican los siguientes riesgos particulares inherentes al propio trabajo:

- Sobreesfuerzos: a continuación se hace referencia a una posible causa de sobreesfuerzos producidos durante la ejecución de los trabajos:

  - Carga y colocación de los componentes del encofrado (incluso tableros, tablones y tablas).

  - Posiciones inadecuadas a la hora de realizar los replanteos.

  - Medidas preventivas: todos los operarios habrán recibido formación sobre ergonomía, en especial referente a los trabajos anteriormente enumerados.

- Caída de personas a distinto nivel a la hora de ejecutar el encofrado de las plantas:

  - Protecciones individuales: los operarios que vayan a colocar los elementos de los encofrados desde el plano superior se utilizarán cinturones de seguridad retráctiles sujetos a puntos fuertes de la estructura (p. ej. pilares). Estos cinturones serán de la marca Alsina o similar.

  - Medidas preventivas:

    - Hasta que la planta encofrada no se encuentre completamente entablada y con las protecciones 


pertinentes de borde colocadas, todos los operarios que trabajen o circulen por la misma deberán ir provistos de la protección individual citada con anterioridad. Es especialmente importante que esta fase de trabajo sea vigilada y comprobada por el/los recurso/s preventivo/s.

    - El/los recurso/s preventivo/s advertirán del riesgo de caída a distinto nivel al personal que deba caminar sobre el entablado.

    - Se recomienda evitar pisar por los tableros excesivamente alabeados, que deberán desecharse de inmediato antes de su puesta.

    - Se recomienda caminar apoyando los pies en dos tableros a la vez, es decir, sobre las juntas.

    - El ascenso y descenso del personal a los encofrados se efectuará a través de escaleras de mano reglamentarias.

- Caída de objetos sobre personas, al realizar las labores de desencofrado o por mal apilado de la madera:

  - Medidas preventivas:

    - El desprendimiento de los tableros se ejecutará mediante uña metálica, realizando la operación desde una zona ya desencofrada.

- Orden y limpieza:

  - Medidas preventivas:

    - Concluido el desencofrado, se apilarán los tableros ordenadamente para su transporte sobre bateas emplintadas, sujetas con sogas atadas con nudos de marinero (redes, lonas, etc.).

    - Terminado el desencofrado, se procederá a un barrido de la planta para retirar los escombros y proceder a su vertido mediante trompas (o bateas emplintadas).

    - Se esmerará el orden y la limpieza durante la ejecución de los trabajos.

    - Una vez concluido un determinado tajo, se limpiará eliminando todo el material sobrante, que se apilará, en un lugar conocido para su posterior retirada.

- Golpes y cortes por objetos inmóviles:

  - Protecciones colectivas: se instalarán cubridores de madera sobre las esperas de ferralla de las losas de escalera.

- Pisadas sobre objetos punzantes y escombro:

  - Medidas preventivas:

    - Los clavos o puntas existentes en la madera usada, se extraerán.

    - Los clavos sueltos o arrancados se eliminarán mediante un barrido y apilado en lugar conocido para su posterior retirada.

- Riesgos derivados de trabajar a la intemperie:

  - Medidas preventivas:

    - Se suspenderán los trabajos si llueve.

- Iluminación inadecuada:

  - Medidas preventivas: en caso de que fuese necesario hormigonar de noche, se tendrá prevista la colocación de focos suficientes que permitan ver perfectamente la o las  zonas de trabajo y las operaciones a realizar.

Ferralla (puesta en obra):

a) Definición del trabajo:

El trabajo consiste en la colocación de la ferralla sobre el encofrado. Para su realización se tendrá en cuenta lo siguiente:

En primer lugar se procederá al replanteo de las vigas, zunchos y nervios sobre el encofrado. Tras esta operación y siempre después de haber colocado los bloques de hormigón (se procederá a colocar la ferralla de las vigas en primer lugar, seguidas de los zunchos para acabar con los nervios y escaleras. Tras ello se procederá al calzado de los citados elementos con separadores. Posteriormente se colocarán los negativos de los nervios. Finalmente se dispondrá el mallazo.

b) Medios auxiliares a utilizar:

para la realización de los citados trabajos no se prevé la utilización de ningún medio auxiliar.

c) Materiales a utilizar:

Los materiales necesarios para la ejecución de estos trabajos, serán:

- Ferralla elaborada.

- Mallazo.

- Separadores.

- Alambre.

d) Maquinaria de obra y herramientas:

La maquinaria a utilizar en los citados trabajos será:

- Grúa torre.

Las herramientas a utilizar serán:

- Tenazas (pequeña herramienta manual).

- Grifa (pequeña herramienta manual).

- Pata de cabra (pequeña herramienta manual).

- Cizalla de mano (pequeña herramienta manual).

e) Identificación de riesgos:

Durante la colocación de la ferralla, se identifican los siguientes riesgos particulares inherentes al propio trabajo:

- Sobreesfuerzos: a continuación se hace referencia a una posible causa de sobreesfuerzos producidos durante la ejecución de los trabajos:

  - Carga y disposición de la ferralla en obra.

  - Grifado de barras.

  - Posiciones inadecuadas a la hora de realizar los replanteos.

  - Medidas preventivas: todos los operarios habrán recibido formación sobre ergonomía, en especial referente a los trabajos anteriormente enumerados.

- Cortes y heridas en manos y pies por manejo de redondos de acero.

  - Medidas preventivas: todos los operarios habrán recibido formación e información sobre cómo realizar su trabajo de forma segura.

- Aplastamientos durante las operaciones de cargas y descarga de paquetes de ferralla.

  - Medidas preventivas:

    - El transporte aéreo de paquetes de armaduras mediante grúa se ejecutará suspendiendo la carga de dos puntos separados mediante eslingas.

    - Las maniobras de ubicación "in situ" de ferralla montada se guiarán mediante un equipo de tres hombres; dos, guiarán mediante sogas en dos direcciones la pieza a situar, siguiendo las instrucciones del tercero que procederá manualmente a efectuar las correcciones de aplomado.

- Caídas al mismo nivel, tropiezos y torceduras al caminar sobre las armaduras.

  - Medidas preventivas: se instalarán "caminos de tres tablones de anchura" (60 cm. como mínimo) que permitan la circulación sobre forjados en fase de armado de negativos (o tendido de mallazos de reparto).

- Caídas a distinto nivel.

  - Medidas preventivas: se prohíbe cualquier trabajo en la zona perimetral sin antes estar correctamente instaladas las redes o barandillas de protección.

- Golpes por caída o giro descontrolado de la carga suspendida.

  - Medidas preventivas: queda prohibido el transporte aéreo de armaduras de pilares en posición vertical. Se transportarán suspendidos de dos puntos mediante eslingas hasta llegar próximos al lugar de ubicación, depositándose en el suelo. Sólo se permitirá el transporte vertical para la ubicación exacta "in situ".

- Orden y limpieza:

  - Medidas preventivas:

    - La ferralla montada (pilares, parrillas, etc.) se almacenará en los lugares designados a tal efecto.

    - Los desperdicios o recortes de hierro y acero, se recogerán acopiándose en el lugar determinado para su posterior carga y transporte al vertedero.

Hormigonado de forjados:

a) Definición del trabajo:

El trabajo consiste en el hormigonado de los forjados mediante camión de bombeo de hormigón. Para su realización se tendrá en cuenta lo siguiente:

En primer lugar se procederá a colocar las galgas que sirvan de referencia para alcanzar la altura de la capa de compresión, tras la cual se pasará a regar la zona a hormigonar, comprobando que no haya ningún bloque roto o en malas condiciones. Posteriormente se procederá a hormigonar, vibrando vigas, zunchos y nervios con vibrador de aguja y la capa de compresión con regla vibradora. Finalmente se repasará el acabado del forjado con talocha. Una vez acabado cada tramo se procederá a cambiar las galgas al siguiente, realizando de nuevo las mismas operaciones.

b) Medios auxiliares a utilizar:

para la realización de los citados trabajos no se prevé la utilización de ningún medio auxiliar. Tan sólo es posible que sea necesaria la utilización de un cubilote para hormigonar algún punto del forjado donde a la bomba le sea imposible llegar.

c) Materiales a utilizar:

Los materiales necesarios para la ejecución de estos trabajos, serán:

- Hormigón.

- Agua.

d) Maquinaria de obra y herramientas:

La maquinaria a utilizar en los citados trabajos será:

- Grúa torre (en caso de ser necesario su apoyo por no llegar la bomba al conjunto del forjado a bombear).

- Camión de bombeo de hormigón.

- Vibrador de aguja

- Bandeja vibradora.

Las herramientas a utilizar serán:

- Talochas (pequeña herramienta manual).

e) Identificación de riesgos:

Durante el vertido del hormigón, se identifican los siguientes riesgos

particulares inherentes al propio trabajo:

- Sobreesfuerzos.

  - Medidas preventivas: todos los operarios habrán recibido formación sobre ergonomía, en especial referente a los trabajos anteriormente enumerados.

- Caída de personas al mismo nivel.

  - Protecciones colectivas:

    - Se establecerán plataformas móviles de un  mínimo  de  60 cm.  de  ancho (3 tablones trabados entre sí), desde los que ejecutan los trabajos de vibrado del hormigón.

    - Se establecerán caminos de circulación sobre las superficies a hormigonar formados por líneas de 3 tablones de anchura total mínima de 60 cm.

  - Medidas preventivas: se prohíbe transitar pisando directamente sobre las bovedillas (cerámicas o de hormigón), en prevención de caídas.

- Caída de personas y/u objetos a distinto nivel.

  - Medidas preventivas:

    - Del cubo (o cubilete) penderán cabos de guía para ayuda a su correcta posición de vertido. Se prohíbe guiarlo o recibirlo directamente, en prevención de caídas por movimiento pendular del cubo.

    - El/los recurso/s preventivo/s revisará/n el buen estado de los huecos en el forjado, reinstalando las "tapas" que falten y clavando las sueltas, diariamente.

- Caída de objetos al vacío.

  - Medidas preventivas: se revisará el buen estado de las viseras de protección contra caída de objetos, solucionándose los deterioros diariamente.

- Hundimiento, rotura o reventón de encofrados.

  - Medidas preventivas:

    - Antes del inicio del vertido de hormigón, el/los recurso/s preventivo/s, comprobarán que la colocación del encofrado está de acuerdo a lo indicado en el proyecto de ejecución y las recomendaciones del fabricante, en prevención de accidentes por reventones o derrames.

    - El/los recurso/s preventivo/s vigilarán el buen comportamiento de los encofrados durante el vertido del hormigón, paralizándolos en el momento que se detecten fallos. No se reanudará el vertido hasta restablecer la estabilidad mermada.

    - Se prohíbe concentrar cargas de hormigón en un solo punto. El vertido se realizará extendiendo el hormigón con suavidad sin descargas bruscas, y en superficies amplias.

- Pisadas sobre superficies de tránsito.

  - Medidas preventivas: se dispondrán accesos fáciles y seguros para llegar a los lugares de trabajo.

- Las derivadas de trabajos sobre suelos húmedos o mojados.

  - Medidas preventivas: los operarios llevarán calzado de seguridad antideslizante, con el fin de evitar resbalones en superficies mojadas.

- Atrapamientos.

  - Medidas preventivas: la apertura del cubo para vertido se ejecutará exclusivamente accionando la palanca existente para ello, con las manos protegidas con guantes impermeables.

Tabiquería de sótanos:

a) Definición del trabajo:

Este apartado comprende los trabajos de ejecución de la tabiquería de los sótanos, incluyendo montaje y desmontaje de andamios, replanteo de la tabiquería, suministro de mortero (por parte de los peones a los oficiales) y aplomado de las puertas metálicas (RF y emplanchadas).

Los trabajos de montaje y desmontaje de andamios metálicos tubulares, vienen indicados en el apartado correspondiente a dichos medios auxiliares.

El trabajo de suministro de mortero viene descrito en el apartado de trabajos de peonaje.

b) Medios auxiliares a utilizar:

Para la ejecución de la tabiquería en sótanos, se utilizarán andamios de borriquetas y, sólo en casos especiales donde la altura libre entre forjados sea excesiva, andamios metálicos tubulares.

c) Materiales a utilizar:

Los materiales necesarios para la ejecución de estos trabajos, serán:

- Ladrillo perforado de 9 x 12 x 24.

- Ladrillo hueco grande (tabla de 16 x 33) de diferentes tamaños.

- Mortero de cemento.

- Carpintería metálica.

- Yeso (para falcado de plomos).

d) Maquinaria de obra y herramientas:

No se prevé la utilización de ninguna maquinaria de obra.

Las herramientas a utilizar serán:

- Regles metálicos (tanto fijos como con muelles).

- Paleta (pequeña herramienta manual).

- Calderetas (pequeña herramienta manual).

- Plomo (pequeña herramienta manual).

- Nivel (pequeña herramienta manual).

- Maceta.

- Escapre (cincel).

- Iluminación portátil.

e) Identificación de riesgos:

- Caídas de personas al mismo nivel.

  - Medidas preventivas: los escombros y cascotes se evacuarán diariamente mediante trompas de vertido montadas al efecto, para evitar el riesgo de tropiezos y caídas, ubicándose aquellas según instrucciones de la dirección facultativa.

- Caída de objetos sobre las personas.

  - Medidas preventivas: se prohíbe trabajar junto a los paramentos recién  levantados antes de  transcurridas 24 horas. Si existe un régimen de vientos fuertes incidiendo sobre ellos, pueden derrumbarse sobre el personal.

- Golpes contra objetos.

  - Medidas preventivas: las zonas de trabajo serán limpiadas de escombro (cascotes de ladrillo) periódicamente, para evitar las acumulaciones innecesarias.

- Sobreesfuerzos.

  - Medidas preventivas: todos los operarios habrán recibido formación sobre ergonomía, en especial referente a los trabajos anteriormente enumerados.

- Falta de iluminación.

  - Medidas preventivas: todas las zonas en las que haya que trabajar estarán suficientemente iluminadas.

Conductos de ventilación:

a) Definición del trabajo:

Consiste el trabajo en la ejecución de los conductos de ventilación tipo shunt, incluyendo el suministro a planta tanto de los bloques que conforman los conductos como del material de agarre (mortero o yeso), la realización del corte del bloque correspondiente donde vaya a colocarse la rejilla de ventilación, la formación de andamios de borriquetas, amasado del material de agarre, colocación de regles para el aplomado de  los bloques, colocación de los bloques, relleno de huecos sobrantes en forjado y sellado de las juntas con yeso.

El trabajo de suministros de materiales viene descrito en el apartado de trabajos de peonaje.

b) Medios auxiliares a utilizar:

- Andamios de borriquetas (para la colocación de los bloques).

- Plataforma de descarga de materiales (suministro a plantas de bloques, mortero, yeso, maquinaria y herramienta necesaria, etc.).

- Carros “chinos” (para el suministro del mortero).

c) Materiales a utilizar:

Los materiales necesarios para la ejecución de estos trabajos, serán:

- Bloques de conductos de ventilación.

- Mortero de cemento.

- Yeso.

- Micro-hormigón para el relleno de huecos en forjado.

d) Maquinaria de obra y herramientas:

- Grúa torre (suministro de material).

- Carretilla elevadora (para la carga y descarga de bloques paletizados).

- Radial.

Las herramientas a utilizar serán:

- Regles metálicos (tanto fijos como con muelles).

- Paleta (pequeña herramienta manual).

- Calderetas (pequeña herramienta manual).

- Plomo (pequeña herramienta manual).

- Nivel (pequeña herramienta manual).

- Maceta.

- Escapre (cincel).

- Iluminación portátil.

e) Identificación de riesgos:

- Caída de personas al mismo nivel.

  - Medidas preventivas: los escombros y cascotes se evacuarán diariamente mediante trompas de vertido montadas al efecto, para evitar el riesgo de tropiezos y caídas, ubicándose aquellas según instrucciones de la dirección facultativa.

- Caída de personas a distinto nivel.

  - Medidas preventivas:

    - La introducción de materiales en las plantas con la ayuda de la grúa torre se realizará por medio de plataformas voladas. Su distribución la decidirá en su momento la dirección facultativa. Pese a ello se deberán utilizar, siempre que sea posible, los montacargas situados en las fachadas.

    - Se prohíbe balancear las cargas suspendidas para su instalación en las plantas, en prevención del riesgo de caída al vacío.

    - Los bloques paletizados transportados con grúa, se gobernarán mediante cabos amarrados a la base de la plataforma de elevación, nunca directamente con las manos, en prevención de caídas al vacío por péndulo de la carga.

    - Se prohíbe el uso de borriquetas en balcones, terrazas y bordes de forjados si antes no se ha procedido a instalar una protección sólida contra posibles caídas al vacío formada por pies derechos y travesaños sólidos horizontales.

- Caída de objetos sobre las personas.

  - Medidas preventivas:

    - Los bloques paletizados se izarán  a las plantas sin romper los flejes (o envoltura de P.V.C.) con las que lo suministre el fabricante, para evitar los riesgos por derrame de la carga.

    - Los bloques sueltos se izarán apilados ordenadamente en el interior de plataformas de izar emplintadas, vigilando que no puedan caer las piezas por desplome durante el transporte.

    - Se prohíbe lanzar cascotes directamente por las aberturas de fachadas, o huecos interiores.

- Golpes contra objetos.

  - Medidas preventivas: las zonas de trabajo serán limpiadas de escombro  periódicamente, para evitar las acumulaciones innecesarias.

- Sobreesfuerzos.

  - Medidas preventivas: todos los operarios habrán recibido formación sobre ergonomía, en especial referente a los trabajos anteriormente enumerados.

- Atrapamientos por los medios de elevación y transporte.

  - Medidas preventivas: los bloques paletizados transportados con grúa, se gobernarán mediante cabos amarrados a la base de la plataforma de elevación, nunca directamente con las manos, en prevención de golpes o atrapamiento por péndulo de la carga.

- Falta de iluminación.

  - Medidas preventivas: todas las zonas en las que haya que trabajar estarán suficientemente iluminadas.

Ejecución de la tabiquería de cajas de escalera:

a) Definición del trabajo:

Este apartado comprende los trabajos de ejecución de la tabiquería de las cajas de escalera, incluyendo montaje y desmontaje de andamios de borriquetas, replanteo de la tabiquería, suministro de mortero (por parte de los peones a los oficiales) y aplomado de las puertas metálicas (RF-60) y los marcos de entrada de viviendas.

El trabajo de suministro de mortero viene descrito en el apartado de trabajos de peonaje.

b) Medios auxiliares a utilizar:

- Andamios de borriquetas.

- Plataforma de descarga de materiales.

c) Materiales a utilizar:

Los materiales necesarios para la ejecución de estos trabajos, serán:

- Ladrillo perforado de 9 x 12 x 25.

- Ladrillo hueco de 4 y 7 x 16 x 33.

- Ladrillo hueco de 2 y 3 x 12 x 25.

- Rasilla de 1 x 12 x 25.

- Mortero de cemento.

- Marcos de madera.

- Puertas RF-60.

- Yeso (para falcados y para sujeción superior de tabiques).

d) Maquinaria de obra y herramientas:

Las herramientas a utilizar serán:

- Regles metálicos (tanto fijos como con muelles).

- Muelles (para el aplomado de marcos).

- Paleta (pequeña herramienta manual).

- Calderetas (pequeña herramienta manual).

- Plomo (pequeña herramienta manual).

- Nivel (pequeña herramienta manual).

- Maceta.

- Escapre (cincel).

- Iluminación portátil.

e) Identificación de riesgos:

- Caída de personas al mismo nivel.

  - Medidas preventivas: los escombros y cascotes se evacuarán diariamente mediante trompas de vertido montadas al efecto, para evitar el riesgo de tropiezos y caídas, ubicándose aquellas según instrucciones de la dirección facultativa.

- Caída de personas a distinto nivel.

  - Medidas preventivas:

    - La introducción de materiales en las plantas con la ayuda de la grúa torre se realizará por medio de plataformas voladas. Su distribución la decidirá en su momento la dirección facultativa. Pese a ello se deberán utilizar, siempre que sea posible, los montacargas situados en las fachadas.

    - Se prohíbe balancear las cargas suspendidas para su instalación en las plantas, en prevención del riesgo de caída al vacío.

    - La cerámica paletizada transportada con grúa, se gobernará mediante cabos amarrados a la base de la plataforma de elevación, nunca directamente con las manos, en prevención de caídas al vacío por péndulo de la carga.

    - Se prohíbe el uso de borriquetas en balcones, terrazas y bordes de forjados si antes no se ha procedido a instalar una protección sólida contra posibles caídas al vacío formada por pies derechos y travesaños sólidos horizontales.

- Caída de objetos sobre las personas.

  - Medidas preventivas:

    - El material cerámico se izará  a las plantas sin romper los flejes (o envoltura de P.V.C.) con las que lo suministre el fabricante, para evitar los riesgos por derrame de la carga.

    - El ladrillo suelto se izará apilado ordenadamente en el interior de plataformas de izar emplintadas, vigilando que no puedan caer las piezas por desplome durante el transporte.

    - Se prohíbe lanzar cascotes directamente por las aberturas de fachadas, o huecos interiores.

    - Se prohíbe trabajar junto a los paramentos recién  levantados antes de  transcurridas 24 horas. Si existe un régimen de vientos fuertes incidiendo sobre ellos, pueden derrumbarse sobre el personal.

- Golpes contra objetos.

  - Medidas preventivas: las zonas de trabajo serán limpiadas de escombro (cascotes de ladrillo) periódicamente, para evitar las acumulaciones innecesarias.

- Sobreesfuerzos.

  - Medidas preventivas: todos los operarios habrán recibido formación sobre ergonomía, en especial referente a los trabajos anteriormente enumerados.

- Atrapamientos por los medios de elevación y transporte.

  - Medidas preventivas: la cerámica paletizada transportada con grúa, se gobernará mediante cabos amarrados a la base de la plataforma de elevación, nunca directamente con las manos, en prevención de golpes o atrapamiento por péndulo de la carga.

- Falta de iluminación.

  - Medidas preventivas: todas las zonas en las que haya que trabajar estarán suficientemente iluminadas.

- Orden y limpieza.

  - Medidas preventivas: se prohíbe concentrar las cargas de ladrillos sobre vanos. El acopio de palets, se realizará próximo a cada pilar para evitar las sobrecargas de la estructura en los lugares de menor resistencia.

Ejecución de la tabiquería en planta baja:

a) Definición del trabajo:

Este apartado abarca los trabajos de ejecución de la tabiquería de ordinario en planta baja, comprendiendo la realización de zaguanes, cierres, ventilaciones y falseados. Incluye el montaje y desmontaje de andamios, replanteo de la tabiquería, suministro de mortero (por parte de los peones a los oficiales) y falcado de las guías y soportes de los cierres enrollables y puertas de garaje.

El trabajo de suministro de mortero viene descrito en el apartado de trabajos de peonaje.

b) Medios auxiliares a utilizar:

- Andamios tubulares (todo tipo).

- Andamios de borriquetas.

c) Materiales a utilizar:

Los materiales necesarios para la ejecución de estos trabajos, serán:

- Ladrillo perforado de 9 x 12 x 25.

- Ladrillo hueco de 16 x 33 (todas las medidas).

- Ladrillo hueco de 2 y 3 x 12 x 25.

- Rasilla de 1 x 12 x 25.

- Mortero de cemento.

- Guías y garras de cierres enrollables.

- Yeso (para falcado de regles y guías).

d) Maquinaria de obra y herramientas:

La maquinaria a utilizar será:

- Carretilla elevadora (para servir el material).

Las herramientas a utilizar serán:

- Regles metálicos (tanto fijos como con muelles).

- Muelles (para el aplomado de marcos).

- Paleta (pequeña herramienta manual).

- Calderetas (pequeña herramienta manual).

- Plomo (pequeña herramienta manual).

- Nivel (pequeña herramienta manual).

- Maceta.

- Escapre (cincel).

- Iluminación portátil.

e) Identificación de riesgos:

- Caída de personas al mismo nivel.

  - Medidas preventivas: los escombros y cascotes se evacuarán diariamente mediante trompas de vertido montadas al efecto, para evitar el riesgo de tropiezos y caídas, ubicándose aquellas según instrucciones de la dirección facultativa.

- Caída de personas a distinto nivel.

  - Medidas preventivas:

    - La introducción de materiales en las plantas con la ayuda de la grúa torre se realizará por medio de plataformas voladas. Su distribución la decidirá en su momento la dirección facultativa. Pese a ello se deberán utilizar, siempre que sea posible, los montacargas situados en las fachadas.

    - Se prohíbe balancear las cargas suspendidas para su instalación en las plantas, en prevención del riesgo de caída al vacío.

    - La cerámica paletizada transportada con grúa, se gobernará mediante cabos amarrados a la base de la plataforma de elevación, nunca directamente con las manos, en prevención de caídas al vacío por péndulo de la carga.

    - Se prohíbe el uso de borriquetas en balcones, terrazas y bordes de forjados si antes no se ha procedido a instalar una protección sólida contra posibles caídas al vacío formada por pies derechos y travesaños sólidos horizontales.

- Caída de objetos sobre las personas.

  - Medidas preventivas: se prohíbe trabajar junto a los paramentos recién  levantados antes de  transcurridas 24 horas. Si existe un régimen de vientos fuertes incidiendo sobre ellos, pueden derrumbarse sobre el personal.

- Golpes contra objetos.

  - Medidas preventivas: las zonas de trabajo serán limpiadas de escombro (cascotes de ladrillo) periódicamente, para evitar las acumulaciones innecesarias.

- Sobreesfuerzos.

  - Medidas preventivas: todos los operarios habrán recibido formación sobre ergonomía, en especial referente a los trabajos anteriormente enumerados.

- Atrapamientos por los medios de elevación y transporte.

  - Medidas preventivas: la cerámica paletizada transportada con grúa, se gobernará mediante cabos amarrados a la base de la plataforma de elevación, nunca directamente con las manos, en prevención de golpes o atrapamiento por péndulo de la carga.

- Falta de iluminación.

  - Medidas preventivas: todas las zonas en las que haya que trabajar estarán suficientemente iluminadas.

- Orden y limpieza.

  - Medidas preventivas: se prohíbe concentrar las cargas de ladrillos sobre vanos. El acopio de palets, se realizará próximo a cada pilar para evitar las sobrecargas de la estructura en los lugares de menor resistencia.

Pavimento de terrazo:

a) Definición del trabajo:

Consiste el trabajo en la colocación del pavimento de terrazo. La sucesión de los trabajos a realizar será la siguiente:

Antes del comienzo de los trabajos se distribuirá en planta tanto el terrazo paletizado como la lámina acústica. Comenzarán los trabajos con el tendido de mencionada lámina, utilizando para su unión cinta adhesiva. Una vez dispuesta la lámina, se sacará la línea de referencia de las baldosas y se realizará el tendido del mortero de agarre, el cual será servido y vertido mediante carros “chinos”. Posteriormente se realizará un espolvoreado de cemento sobre el mortero previo a la distribución de la baldosa sobre el mismo. Una vez distribuida la baldosa, se golpeará para su correcto agarre comprobando el nivel. Al día siguiente se procederá al relleno de juntas, quedando así finalizado el trabajo.

El trabajo de suministros de materiales viene descrito en el apartado de trabajos de peonaje.

b) Medios auxiliares a utilizar:

- Plataforma de descarga de materiales (suministro a plantas de palets de terrazo, mortero, lámina acústica, maquinaria y herramienta necesaria, etc.).

- Carros “chinos” (para el suministro del mortero).

c) Materiales a utilizar:

Los materiales necesarios para la ejecución de estos trabajos, serán:

- Lámina acústica.

- Baldosas de terrazo.

- Mortero bastardo.

- Material de rejuntado (cemento coloreado).

d) Maquinaria de obra y herramientas:

- Grúa torre (suministro de material).

- Carretilla elevadora (para la carga y descarga de terrazo paletizado).

- Radial.

Las herramientas a utilizar serán:

- Regles metálicos.

- Paleta (pequeña herramienta manual).

- Calderetas (pequeña herramienta manual).

- Nivel (pequeña herramienta manual).

- Maza de goma (pequeña herramienta manual).

- Maceta (pequeña herramienta manual).

- Escapre (cincel – pequeña herramienta manual).

- Llana (pequeña herramienta manual).

- Cortadora de terrazo.

e) Identificación de riesgos:

- Caída de personas al mismo nivel.

  - Medidas preventivas:

    - Los tajos se limpiarán de "recortes" y "desperdicios de pasta".

    - Se dispondrán las herramientas ordenadas y no por el suelo.

- Cortes en los pies por pisadas sobre cascotes y materiales con aristas cortantes.

  - Medidas preventivas: los tajos se limpiarán de "recortes"  de terrazo.

- Sobreesfuerzos.

  - Medidas preventivas:

    - Se realizarán los trabajos de tal manera que no se esté en la misma postura durante mucho tiempo.

    - Todos los operarios habrán recibido formación sobre ergonomía, en especial referente a los trabajos anteriormente enumerados.

- Aplastamiento y contusiones por acopios mal colocados o en el transporte y colocación de las piezas, o por las herramientas.

  - Medidas preventivas:

    - Las baldosas en acopio, nunca se dispondrán de forma que obstaculicen los lugares de paso, para evitar accidentes por tropiezo.

    - Se dispondrán las herramientas ordenadas y no por el suelo.

- Electrocución.

  - Medidas preventivas:

    - La iluminación mediante portátiles se harán con "portalámparas estancos con mango aislante" y rejilla de protección de la bombilla y alimentados a 24 V.

    - Se prohíbe el conexionado de cables eléctricos a los cuadros de alimentación sin la utilización de las clavijas macho-hembra, en prevención del riesgo eléctrico.

- Falta de iluminación.

  - Medidas preventivas:

    - Todas las zonas en las que haya que trabajar estarán suficientemente iluminadas.

    - Las zonas de trabajo tendrán una iluminación mínima de 100 lux a una altura  sobre el suelo en torno a los 2 m.

    - Se colocará iluminación artificial adecuada en caso de carecer de luz natural.

- Riesgos dervivados por realizar el trabajo a la intemperie.

  - Medidas preventivas: con temperaturas ambientales extremas se suspenderán los trabajos.

Pulido de terrazo:

a) Definición del trabajo:

Consiste el trabajo en el desbastado, pulido y abrillantado del pavimento de terrazo y mármol. La sucesión de los trabajos a realizar será la siguiente:

Los trabajos se realizarán en tres fases:

  - Desbastado. Consiste en la realización del primer pulido tras la colocación del terrazo o mármol. Para su ejecución se utiliza agua que, al mezclarse con el polvo de terrazo desbastado forma una pasta que debe recogerse y depositarse en contenedores adecuados. Una vez desbastado, se rejunta de nuevo con cemento coloreado.

  - Pulido. Consiste en la realización de las orillas y la segunda pasada de pulido, a realizar después de haberse pintado la vivienda. En la segunda pasada ocurre como en el desbastado, utilizando agua también. Para las orillas se utiliza una radial sobre el terrazo en seco.

  - Vitrificado. Es la última fase del pulido a realizar cuando ya se haya terminado la vivienda. Se utilizan para ello líquidos especiales de abrillantado y serrín. En caso de aparecer alguna pequeña coquera, se tapa con masilla y se le da brillo con una radial.

El trabajo de suministros de materiales viene descrito en el apartado de trabajos de peonaje.

b) Medios auxiliares a utilizar:

- Plataforma de descarga de materiales (recibir en planta la maquinaria servida por la grúa torre durante las fases de desbastado y pulido).

- Ascensor (servir a planta la maquinaria durante fase de abrillantado y, en su caso, de pulido).

c) Materiales a utilizar:

Los materiales necesarios para la ejecución de estos trabajos, serán:

- Agua.

- Material de rejuntado (cemento coloreado).

- Líquidos de abrillantado.

d) Maquinaria de obra y herramientas:

- Grúa torre (servir a planta la maquinaria durante las fases de desbastado y pulido).

- Pulidora (400 V).

- Abrillantadora (240 V).

Las herramientas a utilizar serán:

- Calderetas (pequeña herramienta manual). Para recoger el líquido de pulido.

- Llana (pequeña herramienta manual).

- Iluminación portátil.

e) Identificación de riesgos:

- Sobreesfuerzos.

  - Medidas preventivas:

    - Se realizarán los trabajos de tal manera que no se esté en la misma postura durante mucho tiempo.

    - Todos los operarios habrán recibido formación sobre ergonomía, en especial referente a los trabajos anteriormente enumerados.

- Electrocución.

  - Medidas preventivas:

    - La iluminación mediante portátiles se harán con "portalámparas estancos con mango aislante" y rejilla de protección de la bombilla y alimentados a 24 V.

    - Se prohíbe el conexionado de cables eléctricos a los cuadros de alimentación sin la utilización de las clavijas macho-hembra, en prevención del riesgo eléctrico.

Ejecución de la fachada principal:

a) Definición del trabajo:

Este apartado comprende los trabajos de ejecución de la fábrica de ladrillo caravista, incluyendo montaje y desmontaje de andamios colgados, replanteo y aplomado de fachadas, cortado del ladrillo, suministro de mortero (por parte de los peones a los oficiales) y aplomado de precercos de aluminio, así como el enfoscado de la cámara y de los techos de los balcones y galerías.

Los trabajos de montaje y desmontaje de andamios colgados y metálicos tubulares, vienen indicados en el apartado correspondiente a dichos medios auxiliares.

El trabajo de suministro de mortero viene descrito en el apartado de trabajos de peonaje, y el de enfoscado del trasdós, en el apartado de enfoscados.

b) Medios auxiliares a utilizar:

Para la ejecución de la fachada en plantas altas, se utilizarán andamios colgados anclados al forjado y, sólo en el caso de los remates de las zonas dejadas para el suministro de los materiales a la obra, andamios colgados contrapesados.

Para la ejecución de la fachada en planta baja, se utilizarán andamios metálicos tubulares.

Para el enfoscado tanto del trasdós de la fábrica como del techo de los balcones y galerías, se utilizarán andamios de borriquetas.

c) Materiales a utilizar:

Los materiales necesarios para la ejecución de estos trabajos, serán:

- Ladrillo caravista.

- Mortero de cemento.

- Carpintería de aluminio.

- Yeso (para falcado de plomos).

d) Maquinaria de obra y herramientas:

La maquinaria a utilizar en los citados trabajos será:

- Sierra circular de mesa.

Las herramientas a utilizar serán:

- Regles metálicos (tanto fijos como con muelles).

- Paleta (pequeña herramienta manual).

- Calderetas (pequeña herramienta manual).

- Plomo (pequeña herramienta manual).

- Nivel (pequeña herramienta manual).

- Maceta.

- Escapre (cincel).

- Iluminación portátil.

e) Identificación de riesgos:

Durante la realización del trabajo de ejecución de fachada principal, se identifican los siguientes riesgos particulares inherentes al propio trabajo:

- Caída de personas a distinto nivel a la hora de sacar los plomos de fachada. Este riesgo consiste en la posibilidad de caer desde el borde de los forjados a niveles inferiores a la hora de comprobar los plomos de los forjados y la fijación de los mismos para la posterior ejecución de la fachada. Con el fin de controlarlo se tendrá en cuenta lo siguiente:

  - Protecciones colectivas: siempre que se pueda se mantendrán colocadas las barandillas de protección a borde de forjado.

  - Protecciones individuales: en caso de ser necesario retirar las barandillas de protección o que resulten ineficaces para la realización del citado trabajo (p. ej. En el caso de que deba asomarse el operario entre los listones que conforman la barandilla para poder sacar los plomos), el/los operario/s que realicen la operación deberán disponer de cinturón de seguridad amarrado a un punto fuerte de la estructura.

  - Medidas preventivas: en caso de ser necesario retirar las barandillas de protección se deberá seguir el procedimiento “Retirada de barandillas de protección” incluido en el apartado de instrucciones para la colocación y retirada de protecciones colectivas del presente estudio de seguridad.

- Sobreesfuerzos.

  - Medidas preventivas:

    - Se realizarán los trabajos de tal manera que no se esté en la misma postura durante mucho tiempo.

    - Todos los operarios habrán recibido formación sobre ergonomía, en especial referente a los trabajos anteriormente enumerados.

Ejecución de la fachada posterior:

a) Definición del trabajo:

Este apartado comprende los trabajos de ejecución de la fábrica de ladrillo perforado, incluyendo montaje y desmontaje de andamios colgados, replanteo y aplomado de fachadas, creación de dinteles, suministro de mortero (por parte de los peones a los oficiales) y aplomado de precercos de aluminio, así como el enfoscado tanto del trasdós como del intradós de la fábrica.

Los trabajos de montaje y desmontaje de andamios colgados y metálicos tubulares, vienen indicados en el apartado correspondiente a dichos medios auxiliares.

El trabajo de suministro de mortero viene descrito en el apartado de trabajos de peonaje, y el de enfoscado del trasdós, en el apartado de enfoscados.

b) Medios auxiliares a utilizar:

Para la ejecución de la fachada en plantas altas, se utilizarán andamios colgados anclados.

Para la ejecución de la fachada en planta primera, se utilizarán andamios de borriquetas y metálicos tubulares.

Para el enfoscado tanto del trasdós de la fábrica como del techo de los balcones y galerías, se utilizarán andamios de borriquetas.

c) Materiales a utilizar:

Los materiales necesarios para la ejecución de estos trabajos, serán:

- Ladrillo perforado.

- Mortero de cemento.

- Carpintería de aluminio.

- Yeso (para falcado de plomos).

d) Maquinaria de obra y herramientas:

Las herramientas a utilizar serán:

- Regles metálicos (tanto fijos como con muelles).

- Paleta (pequeña herramienta manual).

- Calderetas (pequeña herramienta manual).

- Plomo (pequeña herramienta manual).

- Nivel (pequeña herramienta manual).

- Maceta.

- Escapre (cincel).

- Iluminación portátil.

e) Identificación de riesgos:

Durante la realización del trabajo de ejecución de fachada principal, se identifican los siguientes riesgos particulares inherentes al propio trabajo:

- Caída de personas a distinto nivel a la hora de sacar los plomos de fachada. Este riesgo consiste en la posibilidad de caer desde el borde de los forjados a niveles inferiores a la hora de comprobar los plomos de los forjados y la fijación de los mismos para la posterior ejecución de la fachada. Con el fin de controlarlo se tendrá en cuenta lo siguiente:

  - Protecciones colectivas: siempre que se pueda se mantendrán colocadas las barandillas de protección a borde de forjado.

  - Protecciones individuales: en caso de ser necesario retirar las barandillas de protección o que resulten ineficaces para la realización del citado trabajo (p. ej. En el caso de que deba asomarse el operario entre los listones que conforman la barandilla para poder sacar los plomos), el/los operario/s que realicen la operación deberán disponer de cinturón de seguridad amarrado a un punto fuerte de la estructura.

  - Medidas preventivas: en caso de ser necesario retirar las barandillas de protección se deberá seguir el procedimiento “Retirada de barandillas de protección” incluido en el apartado de instrucciones para la colocación y retirada de protecciones colectivas del presente estudio de seguridad.

- Sobreesfuerzos.

  - Medidas preventivas:

    - Se realizarán los trabajos de tal manera que no se esté en la misma postura durante mucho tiempo.

    - Todos los operarios habrán recibido formación sobre ergonomía, en especial referente a los trabajos anteriormente enumerados.

Aislamiento térmico:

a) Definición del trabajo:

El aislamiento térmico se realizará a base de espuma de poliuretano proyectada con máquina. Se realizará el trabajo después de haber enfoscado el intradós de la fábrica de ladrillo caravista (fachadas principales) o de ladrillo perforado (fachadas posteriores).

En primer lugar se procederá al tapado de huecos de fachadas para proteger la carpintería y las fachadas. Una vez tapados, se procederá al proyectado y extendido de la espuma sobre los cerramientos. Finalizarán los trabajos con la retirada de las protecciones y su desescombro.

La aplicación de la espuma de poliuretano se realiza sobre fachadas y paredes mediante proyección del producto (mezcla formada por la mezcla de poliol e isocianato) para conseguir aislamiento térmico. El proyectado se realiza mediante una manguera que va conectada a la máquina y, a su vez, a los depósitos de producto que, mediante una bomba, aspiran el mismo y realizan la mezcla.

Los operarios también realizan la limpieza de las pistolas de proyectar con disolvente, cambian las mangueras, y, en general, realizan la limpieza y mantenimiento diario de la máquina de proyectar.

b) Medios auxiliares a utilizar:

- Plataforma de descarga de materiales (suministro a plantas de material de protección y maquinaria).

c) Materiales a utilizar:

Los materiales necesarios para la ejecución de estos trabajos, serán:

- Poliuretano (mezcla de poliol e isocianato).

- Plásticos de protección.

- Cinta de embalar.

d) Maquinaria de obra y herramientas:

La maquinaria a utilizar en los citados trabajos será:

- Grúa torre. Se utilizará para servir a planta tanto el material de protección como la maquinaria necesaria para la realización de los trabajos.

- Maquinaria para la fabricación de la espuma de poliuretano.

Las herramientas a utilizar serán:

- Cuchilla.

e) Identificación de riesgos:

- Caídas a distinto nivel.

  - Protecciones colectivas: cuando se trabaje sobre una plataforma (por ejemplo andamio) a más de dos metros de altura se colocará la correspondiente protección colectiva (barandillas).

  - Protecciones individuales: en el mismo caso que el anterior, además de colocar la protección colectiva, los operarios deberán ir provistos de cinturón de seguridad amarrado a un punto fuerte.

  - Medidas preventivas:

    - Los medios auxiliares utilizados para realizar los trabajos en altura (escaleras, plataformas, andamios, etc.) deberán ser homologados y reunir las condiciones de seguridad adecuadas para garantizar la protección de los trabajadores, de acuerdo con la legislación vigente.

    - En general, las plataformas de trabajo se mantendrán libres de materiales y herramientas para evitar posibles caídas de los operarios.

    - Se establecerá un procedimiento de trabajo seguro para cada una de las aplicaciones a ejecutar. Dicho procedimiento contemplará las medidas preventivas de carácter individual o colectivo.

    - El/los recurso/s preventivo/s, deberán vigilar que las protecciones tanto individuales como colectivas se están utilizando.

- Caída de personas al mismo nivel.

  - Medidas preventivas:

    - Se mantendrá despejada la zona de trabajo procurando no invadirla con cables, material, cajas de herramientas, etc. que puedan dar lugar a tropiezos y caídas de los operarios.

    - Se eliminará periódicamente cualquier derrame de producto que se haya producido durante la jornada de trabajo para evitar resbalones y caídas.

- Caída de objetos en manipulación:

  - Protecciones individuales:

    - Se deberá utilizar calzado de seguridad con puntera reforzada.

    - Se recomienda, cuando se tengan manipular cargas pesadas, la utilización de guantes para facilitar la adherencia a las mismas y evitar que se resbalen y se caigan.

  - Medidas preventivas: los trabajadores deberán tener formación sobre la correcta manipulación manual de cargas.

Ejecución de la tabiquería en plantas viviendas:

a) Definición del trabajo:

Este apartado comprende los trabajos de ejecución de la tabiquería en viviendas, incluyendo medianeras, particiones interiores, cámaras y falseos, utilizando para ello ladrillo hueco de diferentes formatos. Se incluye el replanteo de la misma, suministro de mortero (por parte de los peones a los oficiales) y aplomado de precercos de madera, así como la formación de andamios de borriquetas.

El trabajo de suministro de mortero viene descrito en el apartado de trabajos de peonaje.

b) Medios auxiliares a utilizar:

- Andamios de borriquetas.

- Plataforma de descarga de materiales.

c) Materiales a utilizar:

Los materiales necesarios para la ejecución de estos trabajos, serán:

- Ladrillo hueco de 4, 7 y 9 x 16 x 33.

- Ladrillo hueco de 2 y 3 x 12 x 25.

- Rasilla de 1 x 12 x 25.

- Mortero de cemento.

- Premarcos de madera.

- Yeso (para falcado de regles y sujeción superior de tabiques).

d) Maquinaria de obra y herramientas:

La maquinaria a utilizar será:

- Martillo compresor eléctrico (para hacer los agujeros de los marcos en el terrazo).

Las herramientas a utilizar serán:

- Regles metálicos (tanto fijos como con muelles).

- Muelles (para el aplomado de marcos).

- Paleta (pequeña herramienta manual).

- Calderetas (pequeña herramienta manual).

- Plomo (pequeña herramienta manual).

- Nivel (pequeña herramienta manual).

- Maceta.

- Escapre (cincel).

- Iluminación portátil.

e) Identificación de riesgos:

- Caída de personas al mismo nivel.

  - Medidas preventivas: los escombros y cascotes se evacuarán diariamente mediante trompas de vertido montadas al efecto, para evitar el riesgo de tropiezos y caídas, ubicándose aquellas según instrucciones de la dirección facultativa.

- Caída de personas a distinto nivel.

  - Medidas preventivas:

    - La introducción de materiales en las plantas con la ayuda de la grúa torre se realizará por medio de plataformas voladas. Su distribución la decidirá en su momento la dirección facultativa. Pese a ello se deberán utilizar, siempre que sea posible, los montacargas situados en las fachadas.

    - Se prohíbe balancear las cargas suspendidas para su instalación en las plantas, en prevención del riesgo de caída al vacío.

    - La cerámica paletizada transportada con grúa, se gobernará mediante cabos amarrados a la base de la plataforma de elevación, nunca directamente con las manos, en prevención de caídas al vacío por péndulo de la carga.

    - Se prohíbe el uso de borriquetas en balcones, terrazas y bordes de forjados si antes no se ha procedido a instalar una 


protección sólida contra posibles caídas al vacío formada por pies derechos y travesaños sólidos horizontales.

- Caída de objetos sobre las personas.

  - Medidas preventivas:

    - El material cerámico se izará  a las plantas sin romper los flejes (o envoltura de P.V.C.) con las que lo suministre el fabricante, para evitar los riesgos por derrame de la carga.

    - El ladrillo suelto se izará apilado ordenadamente en el interior de plataformas de izar emplintadas, vigilando que no puedan caer las piezas por desplome durante el transporte.

    - Se prohíbe lanzar cascotes directamente por las aberturas de fachadas, o huecos interiores.

    - Se prohíbe trabajar junto a los paramentos recién  levantados antes de  transcurridas 24 horas. Si existe un régimen de vientos fuertes incidiendo sobre ellos, pueden derrumbarse sobre el personal.

- Golpes contra objetos.

  - Medidas preventivas: las zonas de trabajo serán limpiadas de escombro (cascotes de ladrillo) periódicamente, para evitar las acumulaciones innecesarias.

- Sobreesfuerzos.

  - Medidas preventivas: todos los operarios habrán recibido formación sobre ergonomía, en especial referente a los trabajos anteriormente enumerados.

- Electrocución.

- Atrapamientos por los medios de elevación y transporte.

  - Medidas preventivas: la cerámica paletizada transportada con grúa, se gobernará mediante cabos amarrados a la base de la plataforma de elevación, nunca directamente con las manos, en prevención de golpes o atrapamiento por péndulo de la carga.

- Falta de iluminación.

  - Medidas preventivas: todas las zonas en las que haya que trabajar estarán suficientemente iluminadas.

- Orden y limpieza.

  - Medidas preventivas: se prohíbe concentrar las cargas de ladrillos sobre vanos. El acopio de palets, se realizará próximo a cada pilar para evitar las sobrecargas de la estructura en los lugares de menor resistencia.

Instalación de fontanería:

a) Definición del trabajo:

La instalación de fontanería comprende los siguientes trabajos:

a.1.)	Instalación de centralizaciones.

a.2.)	Colocación de bajantes de pvc.

a.3.)	Instalación de tuberías de cobre.

a.4.)	Instalación de pvc en viviendas.

a.5.)	Instalación de tuberías de hierro.

a.6.)	Instalación de colectores.

a.7.)	Colocación de sanitarios, calentadores y fregaderos.

Aunque pueden realizarse los diferentes trabajos en distintas fases, y corresponderá a la dirección facultativa la potestad de fijar los tiempos de las mismas, considero que la forma lógica de acometerlos (dado que en el proyecto de ejecución no se indica ninguna otra), es la siguiente:

En primer lugar se procederá a colocar las bajantes de pvc conforme vayan estando colocados los conductos de ventilación. Al mismo tiempo, se simultaneará el trabajo con la instalación de las centralizaciones.

Conforme se vaya ejecutando la tabiquería de cerramientos de escaleras se instalará el cobre en su fase de montantes. La instalación del cobre en viviendas dará inicio tras la ejecución de la tabiquería general de viviendas, consistiendo el trabajo, en primer lugar, en el marcado de las regatas tanto de cobre como de pvc para, una vez hechas, proceder a la citada instalación.

Tras la instalación del cobre se procederá a la colocación del pvc empotrado en viviendas. La conexión de las bañeras y platos de ducha se realizará tras el falcado de las mismas. La conexión de los elementos sanitarios a las bajantes mediante tubería de pvc, se realizará cuando la vivienda a enganchar ya se encuentre chapada. La conexión de las cazoletas de cubiertas a las tuberías de pvc se realizará cuando se hayan acabado las pendientes de cubierta, rematándolas conforme se vaya acabando la tela asfáltica.

En cuanto se encuentren enlucidos de perlita los sótanos, se procederá a la instalación de las tuberías de hierro desde la acometida hasta las centralizaciones, grupos de presión y BIES, así como desde el grupo de presión hasta las centralizaciones.

La ejecución de los colectores en planta baja y su conexión en sótanos a la red general dará comienzo una vez colocado el pavimento de cubiertas.

La colocación de elementos sanitarios, calentadores, fregaderos y grifería dará comienzo cuando la carpintería de madera se haya colocado.

Los trabajos de montaje y desmontaje de andamios colgados y metálicos tubulares, vienen indicados en el apartado correspondiente a dichos medios auxiliares.

b) Medios auxiliares a utilizar:

- Andamio metálico tubular. Se utilizará, siempre con ruedas, en las fases de instalación de: montantes de cobre en planta baja, hierro en sótano y colectores de pvc.

- Andamio colgado anclado a forjado. Se utilizará para la instalación de las bajantes en fachadas interiores.

- Andamio de borriquetas. Se utilizará prácticamente en la realización de todos los trabajos de instalación de fontanería.

- Escaleras de mano. Podrán utilizarse escaleras de mano en casos puntuales donde no se pueda montar un andamio de borriquetas.

- Plataforma de descarga de materiales (suministro a plantas de material).

c) Materiales a utilizar:

Los materiales necesarios para la ejecución de estos trabajos, serán:

- Tubería de cobre (y accesorios).

- Tubería de hierro (y accesorios).

- Tubería de pvc (y accesorios).

- Material de soldadura de butano para cobre.

- Pegamento de pvc.

- Masilla y esparto para uniones de tuberías de hierro.

- Sanitarios, fregaderos, calentadores y tornillería.

d) Maquinaria de obra y herramientas:

La maquinaria a utilizar en los citados trabajos será:

- Grúa torre. Se utilizará para descargar el material (tuberías de hierro y cobre) y para servirlo a planta.

- Dobladora de tuberías.

- Soldador de butano.

- Comprobador de presión y estanqueidad de tuberías y soldaduras.

- Taladro.

Las herramientas a utilizar serán:

- Destornilladores.

- Cortadora de cobre.

- Maceta.

- Escapre (cincel).

- Iluminación portátil.

e) Identificación de riesgos:

- Caídas al mismo nivel.

  - Medidas preventivas: se mantendrán limpios de cascotes y recortes los lugares de trabajo. Se limpiarán conforme se avance, apilando el escombro para su vertido por las trompas, para evitar el riesgo de pisadas sobre objetos.

- Atrapamientos entre piezas pesadas.

  - Medidas preventivas: los tubos para las conducciones se acopiarán en una superficie lo más horizontal posible sobre durmientes de madera, en un receptáculo delimitado por varios pies derechos que impidan que por cualquier causa los conductos se deslicen o rueden.

- Pisadas sobre objetos punzantes o materiales.

  - Medidas preventivas: se mantendrán limpios de cascotes y recortes los lugares de trabajo. Se limpiarán conforme se avance, apilando el escombro para su vertido por las trompas, para evitar el riesgo de pisadas sobre objetos.

- Quemaduras.

  - Medidas preventivas:

    - Se prohíbe abandonar los mecheros y sopletes encendidos.

    - La iluminación eléctrica mediante portátiles se efectuará mediante "mecanismos estancos de seguridad" con mango aislante y rejilla de protección de la bombilla.

- Sobreesfuerzos.

  - Medidas preventivas: todos los operarios habrán recibido formación sobre ergonomía, en especial referente a los trabajos anteriormente enumerados.

- Falta de iluminación.

  - Medidas preventivas: la iluminación de los tajos de fontanería será de un mínimo de 100 lux medidos a una altura sobre el nivel del pavimento, en torno a los 2 m.

Instalación eléctrica y de telecomunicaciones:

a) Definición del trabajo:

La instalación eléctrica y de telecomunicaciones comprende los siguientes trabajos:

a.1.)	Instalación de centralizaciones.

a.2.)	Instalación de acometidas de telecomunicaciones y eléctricas individuales.

a.3.)	Instalación de tubo y cajas en viviendas y escaleras.

a.4.)	Instalación de hilo de cobre en viviendas y escaleras.

a.5.)	Instalación de hilo de cobre en acometidas.

a.6.)	Colocación de mecanismos en viviendas y escaleras (incluyendo video porteros).

a.7.)	Colocación de iluminación en escaleras, vestíbulos y zaguanes.

a.8.)	Instalación de antenas.

a.9.)	Instalación general de sótanos para aparcamiento de vehículos (incluyendo tubo, hilo, pantallas, mecanismos, emergencias, registros de telecomunicaciones, etc.).

a.10.) Instalación eléctrica provisional de obra.

Aunque pueden realizarse los diferentes trabajos en distintas fases, y corresponderá a la dirección facultativa la potestad de fijar los tiempos de las mismas, considero que la forma lógica de acometerlos (dado que en el proyecto de ejecución no se indica ninguna otra), es la siguiente:

En primer lugar se procederá a marcar las regatas de las viviendas, para, una vez realizadas, empezar con la instalación de tubo y cajas en viviendas y en escaleras, pudiéndolo simultanear con la instalación del tubo de las acometidas generales de telecomunicaciones e individuales eléctricas.

Conforme se vayan enluciendo las viviendas se procederá a pasar el hilo de cobre en las mismas. Del mismo modo, cuando se encuentren enlucidas las escaleras, se procederá a pasar el hilo (tanto eléctrico como de telecomunicaciones) en iluminación y acometidas.

Simultáneamente, y siempre que los sótanos se encuentren enlucidos, dará comienzo la instalación de los mismos, consistiendo los trabajos a realizar en ellos en lo siguiente: primero se marcarán y colocarán los tacos de todas las instalaciones, pasando, tras haber pintado las zonas afectadas, a instalar el tubo rígido de la iluminación y detección de humos. Posteriormente se colocarán las pantallas, emergencias, detectores, pulsadores, etc. Una vez acabado lo anterior, o simultáneamente, se procederá a la instalación del tubo rígido de las instalaciones de telecomunicaciones, y después a la colocación de registros de entrada.

Tras la instalación del hilo de cobre y después de haber pintado y colocado la carpintería de madera se procederá a la colocación de los mecanismos, luminarias exteriores y video porteros en viviendas en primer lugar y en escaleras después. Para dejar las viviendas totalmente instaladas se colocarán los electrodomésticos (encimera, campana y horno).

En cuanto se encuentren enfoscados y rematados los casetones, se procederá a la colocación de las antenas terrestres.

La instalación eléctrica provisional de obra merece una mención específica por diferentes consideraciones (es una instalación “viva” durante la ejecución de la obra, se realizan trabajos bajo tensión, etc.). Por ello se incluyen al final unos riesgos específicos (además de los comunes al resto de instalaciones eléctricas), relativos a su montaje, mantenimiento y desmontaje.

La citada instalación provisional se iniciará al comienzo de las obras y finalizará al concluir el edificio, tras dar de alta la electricidad de los servicios comunes del edificio.

Los trabajos de montaje y desmontaje de andamios metálicos tubulares, vienen indicados en el apartado correspondiente a dichos medios auxiliares.

b) Medios auxiliares a utilizar:

- Andamio metálico tubular. Se utilizará, siempre con ruedas, en las fases de instalación de: sótanos, distribución de acometidas en planta baja y antenas en cubiertas.

- Andamio de borriquetas. Se podrá utilizar en la realización de todos los trabajos de instalación eléctrica y de telecomunicaciones.

- Escaleras de mano de tijera. Al igual que los andamios de borriquetas se podrán utilizar escaleras de mano en la mayoría de los trabajos a realizar.

- Plataforma de descarga de materiales (suministro a plantas de material).

c) Materiales a utilizar:

Los materiales necesarios para la ejecución de estos trabajos, serán:

- Tubo corrugado.

- Hilo de cobre cubierto y de TV.

- Hilo de cobre descubierto (tomas de tierra generales y de recintos de telecomunicaciones).

- Mecanismos.

- Luminarias.

- Electrodomésticos.

- Antenas.

- Registros de telecomunicaciones.

- Módulos de contadores.

d) Maquinaria de obra y herramientas:

La maquinaria a utilizar en los citados trabajos será:

- Taladro.

- Soldador de aire caliente (para calentar y doblar tuberías rígidas).

Las herramientas a utilizar serán:

- Alicates

- Destornilladores.

- Martillo.

- Escapre (cincel).

- Iluminación portátil.

e.1.) Identificación de riesgos comunes:

- Caída de personas al mismo nivel.

  - Medidas preventivas: no se deberá entrar en una zona de trabajo, a no ser que esta se encuentre perfectamente limpia de escombro, para evitar los riesgos de pisadas o tropezones.

- Caída de personas a distinto nivel.

  - Medidas preventivas:

    - Se prohíbe en general en esta obra, la utilización de escaleras de mano o de andamios sobre borriquetas, en lugares con riesgo de caída desde altura, si antes no se han instalado las protecciones de seguridad adecuadas.

    - No se iniciarán los trabajos sobre las cubiertas hasta haber concluido los petos de cerramiento perimetral, para evitar el riesgo de caída desde alturas.

    - Se establecerán los "puntos fuertes" de seguridad de los que amarrar los cables a los que enganchar el cinturón de seguridad, para evitar el riesgo de caída desde altura.

    - Las operaciones de montaje de componentes, se efectuará en cota cero. Se prohíbe la composición de elementos en altura, si ello no es estrictamente imprescindible con el fin de no potenciar los riesgos ya existentes.

- Sobreesfuerzos.

  - Medidas preventivas: todos los operarios habrán recibido formación sobre ergonomía, en especial referente a los trabajos anteriormente enumerados.

- Electrocución o quemaduras (por la mala protección de cuadros eléctricos, maniobras incorrectas en las líneas, por uso de herramientas sin aislamiento, por puenteo de los mecanismos de protección (disyuntores  diferenciales, etc.), por conexionados directos sin clavijas macho-hembra, ...).

  - Medidas preventivas:

    - La iluminación mediante portátiles se efectuará utilizando "portalámparas estancos con mango aislante", y rejilla de protección de la bombilla, alimentados a 24 voltios.

    - Las pruebas de funcionamiento de la instalación eléctrica serán anunciadas a todo el personal de la obra antes de ser iniciadas, para evitar accidentes.

    - Antes de hacer entrar en carga a la instalación eléctrica se hará una revisión en profundidad de las conexiones de mecanismos, protecciones y empalmes de los cuadros generales eléctricos directos o indirectos, de acuerdo con el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión.

    - Antes de hacer entrar en servicio las celdas de transformación se procederá a comprobar la existencia real en la sala, de la banqueta de maniobras, pértigas de maniobra, extintores de polvo químico seco y botiquín, y que los operarios se encuentran vestidos con las prendas de protección personal. Una vez comprobados estos puntos, se procederá a dar la orden de entrada en servicio.

    - Se prohíbe expresamente instalar antenas, a la vista de nubes de tormenta próximas.

    - Las herramientas a utilizar por los electricistas instaladores, estarán protegidas con material aislante normalizado contra los contractos con la energía eléctrica.

    - Se prohíbe el conexionado de cables a los cuadros de suministro eléctrico de obra, sin la utilización de las clavijas macho-hembra.

- Falta de iluminación.

  - Medidas preventivas: la iluminación en los tajos no será inferior a los 100  lux, medidos  a 2 m. del suelo.

e.2.)		Identificación de riesgos específicos de la instalación eléctrica provisional de obra:

  - Medidas preventivas generales:

    - El personal encargado del montaje, mantenimiento y desmontaje de la instalación será electricista y, preferentemente, tendrá el carné profesional correspondiente. Está prohibido que cualquier otro operario manipule la citada instalación.

    - Toda la maquinaria eléctrica se revisará periódicamente, y en especial, en el momento en el que se detecte un fallo, momento en el que se la declarará "fuera de servicio" mediante desconexión eléctrica y el cuelgue del rótulo correspondiente en el cuadro de gobierno.

    - La maquinaria eléctrica será revisada por personal especialista en cada tipo de máquina, nunca por los operarios usuarios de la misma.

- Electrocución:

  - Medidas preventivas: está totalmente prohibido el montaje, revisión o retirada de la instalación bajo corriente. Antes de iniciar uno de los citados trabajos se desconectará la alimentación de la red eléctrica, instalando en el lugar de conexión un letrero visible, en el que se lea: " NO CONECTAR, HOMBRES TRABAJANDO EN LA RED". El/los recurso/s preventivo/s vigilará/n el cumplimiento de esta medida.

Alicatados:

a) Definición del trabajo:

Este apartado comprende los trabajos de colocación del chapado en cuartos húmedos, utilizando para ello alicatado de diferentes formatos (los cuales vendrán definidos en el proyecto de ejecución y deberán reflejarse en el plan de seguridad del contratista correspondiente), mortero de cemento, mortero cola y material de relleno de junta. Se incluye el suministro de todos los materiales (por parte de los peones a los oficiales) y nivelado de primera hilada, así como la formación de andamios de borriquetas.

Previo a la colocación del chapado se realizará un enfoscado maestreado de los tabiques a alicatar. Dicho enfoscado viene indicado en el apartado correspondiente.

b) Medios auxiliares a utilizar:

- Andamios de borriquetas.

- Plataforma de descarga de materiales (suministro a plantas de material y herramienta necesaria).

- Carros “chinos” (para el suministro del material).

c) Materiales a utilizar:

- Mortero de cemento (para el enfoscado maestreado).

- Mortero cola (para alicatar).

- Chapado (formatos según proyecto de ejecución).

- Material de relleno de junta (cemento blanco o similar).

- Separadores de plástico para la formación de juntas.

d) Maquinaria de obra y herramientas:

La maquinaria a utilizar será:

- Grúa torre (suministro de material).

- Radial.

Las herramientas a utilizar serán:

- Cortadora de material cerámico.

- Regles metálicos fijos.

- Paleta (pequeña herramienta manual).

- Calderetas (pequeña herramienta manual).

- Pastera.

- Bidón.

- Plomo (pequeña herramienta manual).

- Nivel (pequeña herramienta manual).

- Maceta.

- Escapre (cincel).

- Llana dentada para la colocación del chapado con mortero cola.

- Iluminación portátil.

e) Identificación de riesgos:

- Caídas al mismo nivel.

  - Medidas preventivas:

    - Los tajos se limpiarán de "recortes" y "desperdicios de pasta".

    - Las cajas de plaqueta en acopio, nunca se dispondrán de forma que obstaculicen los lugares de paso, para evitar accidentes por tropiezo.

- Cortes en los pies por pisadas sobre cascotes y materiales con aristas cortantes.

  - Medidas preventivas: diariamente se limpiarán los tajos de forma que nunca se trabaje en lugares con escombro.

- Cuerpos extraños en los ojos.

  - Protecciones individuales: con el fin de controlar el riesgo, los operarios irán provistos de gafas antiproyecciones.

- Sobreesfuerzos.

  - Medidas preventivas: todos los operarios habrán recibido formación sobre ergonomía, en especial referente a los trabajos anteriormente enumerados.

- Electrocución:

  - Medidas preventivas:

    - La iluminación mediante portátiles se harán con "portalámparas estancos con mango aislante" y rejilla de protección de la bombilla y alimentados a 24 V.

    - Se prohíbe el conexionado de cables eléctricos a los cuadros de alimentación sin la utilización de las clavijas macho-hembra, en prevención del riesgo eléctrico.

- Falta de iluminación.

  - Medidas preventivas: la iluminación en los tajos no será inferior a los 100  lux, medidos  a 2 m. del suelo.

Instalación de ascensores:

a) Definición del trabajo:

Consisten los trabajos en la instalación de los ascensores de obra en distintas fases. Inicialmente se realizará el marcado de los agujeros de la losa en fase de estructura, una vez se haya encofrado la misma.

Los trabajos propiamente dichos comenzarán con la colocación de guías, muelles, esqueleto de la cabina, motores y puertas. Se interrumpirán los trabajos para, una vez finalizado lo anterior  se proceda, por parte de oficiales de albañilería a rematar tanto por dentro como por fuera la tabiquería que define la caja de ascensores. Tras ello, se procederá a terminar la cabina y dejar en funcionamiento el ascensor, a falta de colocar los revestimientos.

Una vez finalizada la obra, se procederá a rematar la decoración de los ascensores, regularlos y dejarlos preparados a falta de su conexión y puesta en marcha definitiva.

b) Medios auxiliares a utilizar:

- Plataforma de descarga de materiales.

c) Materiales a utilizar:

Los materiales necesarios para la ejecución de estos trabajos, serán:

- Guías metálicas.

- Motores, puertas y cabinas de ascensores.

- Cables de acero.

- Tornillería, bridas, etc.

- Material para soldadura eléctrica.

d) Maquinaria de obra y herramientas:

- Grúa torre (para descargar el material y suministrarlo a la planta correspondiente).

- El propio ascensor durante su instalación..

Las herramientas a utilizar serán:

- Regles metálicos.

- Plomo (pequeña herramienta manual).

- Nivel (pequeña herramienta manual).

- Maceta.

- Escapre (cincel).

- Pequeña herramienta en general (llaves inglesas, destornilladores, etc.).

e) Identificación de riesgos:

- Caídas al vacío  por el hueco del ascensor.

  - Protecciones colectivas:

    - La plataforma de trabajo móvil estará rodeada perimetralmente por barandillas de 1’00 m. de altura, formadas de barra pasamano, y rodapié, dotada de sistema de acuñado en caso de descenso brusco.

    - Antes de proceder a "tender los plomos" para el replanteo de guías y cables de la cabina, se verificará que todos los huecos están cerrados con barandillas provisionales sólidas, de 1’00 m. de altura, formadas por pasamanos, listón intermedio y rodapié.

    - La plataforma de montaje estará protegida por una visera resistente anti-impactos.

  - Protecciones individuales:

    - Los trabajos dentro del hueco de ascensor se realizarán con cinturón de seguridad amarrado a un punto fuerte en la bancada superior.

    - La instalación de los cercos de las puertas de paso de las plantas, se ejecutará sujetos con cinturones de seguridad a puntos fuertes seguros dispuestos para tal menester.

  - Medidas preventivas:

    - No se procederá a realizar el cuelgue del cable de las "carracas" portantes de la plataforma provisional de montaje, hasta haberse agotado el tiempo necesario para el endurecimiento  del punto fuerte de seguridad que ha de soportar el conjunto, bajo la bancada superior.

    - Antes de iniciar los trabajos, se cargará la plataforma con el peso máximo que debe soportar, mayorado en un 40% de seguridad. Esta "prueba de carga" se ejecutará a una altura de 30 cm. sobre el fondo del hueco del ascensor. Concluida satisfactoriamente, se iniciarán los trabajos sobre plataforma.

    - La losa de hormigón de la bancada superior del hueco de ascensores, estará diseñada con los orificios precisos para poder realizar sin riesgo a través de ellos, las tareas de aplomado de las guías.

    - Las puertas se colgarán inmediatamente que el cerco esté recibido y listo para ello, procediendo a disparar un pestillo 

de cierre de seguridad, o a instalar un acuñado que impida su apertura fortuita y los accidentes de caída por el hueco del ascensor.

- Caídas de objetos.

  - Medidas preventivas: se prohíbe durante el desarrollo de toda la obra, arrojar escombros por los huecos destinados a la instalación de los ascensores para evitar los accidentes por golpes.

- Atrapamientos entre piezas pesadas.

  - Medidas preventivas: la ropa de trabajo no será holgada, de forma que no se pueda producir un enganche de la misma con poleas o contrapesos.

- Contactos eléctricos.

  - Medidas preventivas:

    - La iluminación eléctrica mediante portátiles, se efectuará utilizando "portalámparas estancos de seguridad con mango aislante" dotados con rejilla protectora de la bombilla, alimentados a 24 voltios.

    - Se prohíbe la instalación provisional de tomas de agua junto a los núcleos de ascensores, para evitar las escorrentías con interferencia en los trabajos de los instaladores y consecuente potenciación de riesgos.

- Sobreesfuerzos.

  - Medidas preventivas: todos los operarios habrán recibido formación sobre ergonomía, en especial referente a los trabajos anteriormente enumerados.

- Falta de iluminación.

  - Medidas preventivas: la iluminación del hueco del ascensor se instalará en todo su desarrollo. El nivel de iluminación en el tajo será de 200 lux.

- Pisadas sobre materiales.

  - Medidas preventivas: diariamente se limpiarán los tajos de forma que nunca se trabaje en lugares con escombro.

Instalación de gas:

a) Definición del trabajo:

Este apartado comprende los trabajos de instalación de gas en viviendas incluyendo tanto la instalación interior de la vivienda como la exterior. Incluye también el montaje y desmontaje de andamios colgados contrapesados y metálicos tubulares, replanteos varios (montantes, viviendas, etc.), soldado de tuberías y fundas de hierro, soldado de tuberías de cobre, descarga y apilado de material pesado (tuberías tanto de hierro como de cobre), colocación de encimeras, etc.

Los trabajos de montaje y desmontaje de andamios colgados y metálicos tubulares, vienen indicados en el apartado correspondiente a dichos medios auxiliares.

Dado que las fases de instalación interior y exterior, así como la de colocación de encimeras y conexiones y comprobaciones conllevan riesgos muy diversos, comprendo que deben separarse diferenciándolas como sigue a continuación:

a.1.)	Instalación interior de viviendas. Consiste en la instalación del cobre en viviendas.

a.2.)	Instalación exterior de viviendas. Incluye montantes de hierro y bajadas de cobre.

a.3.)	Instalación de acometidas enfundadas por sótano y planta baja.

a.4.)	Colocación de encimeras, conexiones y comprobaciones:

b) Medios auxiliares a utilizar:

- Andamio colgado contrapesado. Se utilizará para la instalación exterior.

- Andamio metálico tubular. Se utilizará, siempre con ruedas, en la fase de instalación de acometidas en sótano y planta baja.

- Plataforma de descarga de materiales (suministro a plantas de material).

c) Materiales a utilizar:

Los materiales necesarios para la ejecución de estos trabajos, serán:

- Tubería de cobre (y accesorios).

- Tubería de hierro (y accesorios).

- Electrodomésticos (encimeras).

- Material de soldadura (eléctrica y de butano).

d) Maquinaria de obra y herramientas:

La maquinaria a utilizar en los citados trabajos será:

- Dobladora de tuberías.

- Soldador eléctrico.

- Soldador de butano.

- Comprobador de presión y estanqueidad de tuberías y soldaduras.

- Taladro.

Las herramientas a utilizar serán:

- Destornilladores.

- Nivel (pequeña herramienta manual).

- Maceta.

- Escapre (cincel).

- Iluminación portátil.

e) Identificación de riesgos:

- Caídas al mismo y a distinto nivel.

  - Protecciones colectivas: los huecos en patinillos, patios o zonas expresamente preparadas para instalación de conductos verticales deberán ser protegidos.

  - Protecciones individuales: el trabajador debe ir protegido con cinturón de seguridad tanto a la hora del aplomado y presentación como en la instalación definitiva.

  - Medidas preventivas: se mantendrá el orden y limpieza en las zonas de trabajo.

- Caídas de objetos.

  - Medidas preventivas: no se utilizarán los flejes de los paquetes como asideros de carga.

- Incendio y explosiones.

  - Medidas preventivas:

    - Los lugares de almacenamiento de botellas de gas estarán perfectamente ventilados.

    - Se prohibirá fumar en las proximidades e, igualmente, se dispondrá de un extintor adecuado (polvo seco).

    - No se soldará con botellas expuestas al sol.

    - Las botellas y bombonas se utilizarán en posición vertical al ser utilizadas.

    - Es necesario mantener la vigilancia de los manómetros, racores y mangueras.

    - Se verificarán las posibles fugas en las mangueras con agua jabonosa, nunca con una llama.

    - No se permitirá nunca el empleo de acetileno par soldar tubos o elemento de cobre, pues en la reacción se produce acetiluro ed cobre, que es explosivo.

- Golpes con objetos.

  - Medidas preventivas: el transporte de tramos rectos de tubos a hombros del operario se realizará inclinando la carga hacia atrás, de manera que la parte delantera supere al menos los dos metros para evitar golpear a otros trabajadores.

- Falta de iluminación.

  - Medidas preventivas: se mantendrán iluminadas las zonas de trabajo, entre 200 - 300 lux.

Instalación de aire acondicionado:

a) Definición del trabajo:

Este apartado comprende los trabajos de instalación de aire acondicionado en viviendas incluyendo la instalación de líneas frigoríficas (dentro de viviendas y en distribuciones tanto verticales como de cubierta), instalación de conductos, embocaduras de conductos, colocación de máquinas condensadoras y evaporadoras, conexiones y colocación de termostatos, y puesta en marcha de los equipos.

Se iniciarán los trabajos con el replanteo de las máquinas interiores sobre el techo del cuarto de baño 2º, así como de los pasos de los conductos por los tabiques. Posteriormente darán comienzo los trabajos de tendido de líneas frigoríficas. Una vez se haya acabado la instalación de tubo eléctrico por parte del electricista, se colocarán los conductos. El siguiente trabajo a realizar, será el de colocación de máquinas interiores (incluso conexión de desagües). Conforme vayan quedando enlucidas las viviendas, se irán realizando las embocaduras de los conductos. Posteriormente se colocarán las máquinas exteriores, para finalizar con la colocación de los termostatos, conexiones de máquinas y pruebas de servicio.

b) Medios auxiliares a utilizar:

- Escaleras de mano (instalación de conductos, líneas frigoríficas, máquinas (incluso conexiones), embocaduras).

- Plataforma de descarga de materiales (suministro a plantas de máquinas y conductos).

c) Materiales a utilizar:

Los materiales necesarios para la ejecución de estos trabajos, serán:

- Tubería de cobre (y accesorios).

- Maquinaria (condensadora y evaporadora).

- Material de soldadura (de butano).

- Pequeño material (tornillos, clavos, etc.)

- Tubos de PVC para desagües.

- Cinta de aluminio.

- Varilla de métrica 6.

- Tacos.

- Premarcos de rejillas.

- Rejillas.

d) Maquinaria de obra y herramientas:

La maquinaria a utilizar en los citados trabajos será:

- Grúa torre.

- Carretilla elevadora (para la carga y descarga de máquinas).

- Soldador de butano.

- Comprobador de presión y estanqueidad de tuberías y soldaduras.

- Taladro.

Las herramientas a utilizar serán:

- Destornilladores.

- Nivel (pequeña herramienta manual).

- Cuchillas especiales de corte.

- Grapadora.

- Tijeras de chapa.

- Maceta.

- Escapre (cincel).

- Iluminación portátil.

e) Identificación de riesgos:

- Caída al mismo nivel.

  - Medidas preventivas: los tramos de conducto, se evacuarán del taller de montaje lo antes posible para su conformación en su ubicación definitiva, y evitar accidentes en el taller, por saturación de objetos.

- Caída a distinto nivel.

  - Medidas preventivas:

    - Las rejillas se montarán desde escaleras de tijera dotadas de zapatas antideslizantes y cadenilla limitadora de apertura, para eliminar el riesgo de caída.

    - Los conductos a ubicar en alturas considerables, se instalarán desde andamios tubulares con plataformas de trabajo de un mínimo de 60 cm. de anchura, rodeadas de barandillas sólidas de 90 cm. de altura, formadas por pasamanos, listón intermedio y rodapie.

- Atrapamiento (entre engranajes, transmisiones, etc., durante las operaciones de puesta a punto o montaje).

  - Medidas preventivas:

    - Antes del inicio de la puesta en marcha, se instalarán las protecciones de las partes móviles, para evitar el riesgo de atrapamientos.

    - Se prohibe expresamente la manipulación de partes móviles de cualquier motor o asimilables sin antes haber procedido a la desconexión total de la red eléctrica de alimentación, para evitar los accidentess por atrapamiento.

- Pisada sobre objetos.

  - Medidas preventivas:

    - Los recortes sobrantes, se irán retirando conforme se produzcan a un lugar determinado, para su posterior recogida y vertido por las trompas y evitar el riesgo de pisadas sobre objetos.

    - Se prohibe abandonar en el suelo, cuchillas, cortantes, grapadoras y remachadoras para evitar los accidentess por pisadas sobre objetos.

- Cortes por manejo de chapas.

  - Medidas preventivas: durante el corte con cizalla las chapas permanecerán apoyadas sobre los bancos y sujetas, para evitar accidentes por movimientos indeseables, en especial de las hojas recortadas.

- Cortes por uso de la fibra de vidrio.

  - Medidas preventivas: las planchas de fibra de vidrio, serán cortadas sobre el banco mediante cuchilla. En todo momento se asistirá al cortador para evitar riesgos por desviaciones y errores.

- Sobreesfuerzos.

  - Medidas preventivas: todos los operarios habrán recibido formación sobre ergonomía, en especial referente a los trabajos anteriormente enumerados.

- Falta de iluminación.

  - Medidas preventivas: la iluminación en los tajos no será inferior a los 100  lux, medidos  a 2 m. del suelo.

- Proyecciones de objetos.

  - Medidas preventivas: no se conectarán ni pondrán en funcionamiento las partes móviles de una máquina, sin antes haber apartado de ellas herramientas que se estén utilizando, para evitar el riesgo de proyección de objetos o fragmentos.

- Electrocución.

  - Medidas preventivas: durante las pruebas, cuando deba cortarse momentáneamente la energía eléctrica de alimentación, se instalará en el cuadro un letrero de precaución con la leyenda: "NO CONECTAR, HOMBRES TRABAJANDO EN LA RED".

Pavimento de gres y rasilla:

a) Definición del trabajo:

Consiste el trabajo en la colocación del pavimento de gres tanto en cuartos húmedos como en balcones, así como de la rasilla de cubiertas. La sucesión de los trabajos a realizar será la siguiente:

Pavimento de gres: antes del comienzo de los trabajos se distribuirá en planta el gres en cajas de 1 m2, llevándolo al lugar de colocación. También se suministrará, en su caso, la lámina acústica. Comenzarán los trabajos con el tendido de mencionada lámina, utilizando para su unión cinta adhesiva. Una vez dispuesta la lámina, se realizará un recrecido de hormigón de árido 12 mm. Tras ello se realizará el tendido del mortero de agarre, el cual será servido y vertido mediante carros “chinos”. Posteriormente se realizará un espolvoreado de cemento sobre el mortero previo a la distribución de la baldosa de gres sobre el mismo, la cual se realizará colocando crucetas de separación de juntas. Una vez distribuida la baldosa, se golpeará para su correcto agarre comprobando el nivel. Al día siguiente se procederá al rejuntado de las juntas con material de relleno especial, quedando así finalizado el trabajo.

Rasilla de cubiertas: en primer lugar se suministrarán todos los materiales a la cubierta (rasilla y cemento palatizados y  arena). Posteriormente se procederá a la fabricación del mortero de agarre y su tendido, tras lo cual se realizará un espolvoreado de cemento sobre el mortero previo a la distribución de la rasilla. Para finalizar se rejuntarán las juntas con material apropiado de relleno.

El trabajo de suministros de materiales viene descrito en el apartado de trabajos de peonaje.

b) Medios auxiliares a utilizar:

- Plataforma de descarga de materiales (suministro a plantas de palets de gres, mortero, lámina acústica, maquinaria y herramienta necesaria, etc.).

- Carros “chinos” (para el suministro del mortero).

c) Materiales a utilizar:

Los materiales necesarios para la ejecución de estos trabajos, serán:

- Lámina acústica (pavimentos de gres).

- Baldosas de gres.

- Rasilla de 25 x 12 x 1.

- Hormigón de árido 12 mm.

- Cemento.

- Mortero bastardo (pavimentos de gres).

- Material de rejuntado (cemento coloreado).

- Crucetas de PVC.

- Arena.

d) Maquinaria de obra y herramientas:

La maquinaria a utilizar en los citados trabajos será:

- Grúa torre (suministro de material).

- Carretilla elevadora (para la carga y descarga de la rasilla y el gres paletizados).

- Radial.

Las herramientas a utilizar serán:

- Regles metálicos.

- Paleta (pequeña herramienta manual).

- Calderetas (pequeña herramienta manual).

- Nivel (pequeña herramienta manual).

- Maza de goma (pequeña herramienta manual).

- Maceta (pequeña herramienta manual).

- Escapre (cincel – pequeña herramienta manual).

- Llana (pequeña herramienta manual).

- Cortadora de material cerámico.

- Tabla (para el nivelado de la rasilla).

e) Identificación de riesgos:

- Caída de personas al mismo nivel.

  - Medidas preventivas:

    - Los tajos se limpiarán de "recortes" y "desperdicios de pasta".

    - Se dispondrán las herramientas ordenadas y no por el suelo.

- Cortes en los pies por pisadas sobre cascotes y materiales con aristas cortantes.

  - Medidas preventivas: los tajos se limpiarán de "recortes"  de terrazo.

- Sobreesfuerzos.

  - Medidas preventivas:

    - Se realizarán los trabajos de tal manera que no se esté en la misma postura durante mucho tiempo.

    - Todos los operarios habrán recibido formación sobre ergonomía, en especial referente a los trabajos anteriormente enumerados.

- Aplastamiento y contusiones por acopios mal colocados o en el transporte y colocación de las piezas, o por las herramientas.

  - Medidas preventivas:

    - Las baldosas en acopio, nunca se dispondrán de forma que obstaculicen los lugares de paso, para evitar accidentes por tropiezo.

    - Se dispondrán las herramientas ordenadas y no por el suelo.

- Electrocución.

  - Medidas preventivas:

    - La iluminación mediante portátiles se harán con "portalámparas estancos con mango aislante" y rejilla de protección de la bombilla y alimentados a 24 V.

    - Se prohíbe el conexionado de cables eléctricos a los cuadros de alimentación sin la utilización de las clavijas macho-hembra, en prevención del riesgo eléctrico.

- Falta de iluminación.

  - Medidas preventivas:

    - Todas las zonas en las que haya que trabajar estarán suficientemente iluminadas.

    - Las zonas de trabajo tendrán una iluminación mínima de 100 lux a una altura  sobre el suelo en torno a los 2 m.

    - Se colocará iluminación artificial adecuada en caso de carecer de luz natural.

- Riesgos dervivados por realizar el trabajo a la intemperie.

  - Medidas preventivas: con temperaturas ambientales extremas se suspenderán los trabajos.

Talla lisa (no desmontable):

a) Definición del trabajo:

Este apartado comprende los trabajos de colocación de la talla lisa en viviendas tanto en pasillos como en cuartos húmedos (cocina y baño principal), en distribuidores y escaleras, en falseos de sótanos y de plantas bajas, en zaguanes, en centralizaciones y cualquier otro tipo. Se incluye la posibilidad de hacer oscuros (en zaguanes y distribuidores), y la colocación de moldura en viviendas. Queda incluida la formación de plataformas de trabajo a base de andamios de borriquetas, así como andamios tubulares (con y sin ruedas). También está incluida la formación de la ventilación de las cocinas con un cajón cerrado y la colocación de la correspondiente rejilla en la placa.

b) Medios auxiliares a utilizar:

- Andamios de borriquetas.

- Andamio tubular (con o sin ruedas).

- Plataforma de descarga de materiales (suministro a plantas de máquinas y conductos).

c) Materiales a utilizar:

Los materiales necesarios para la ejecución de estos trabajos, serán:

- Placas de escayola.

- Escayola en polvo ensacada.

- Estopa.

- Moldura y oscuro de escayola.

- Rejillas de ventilación (para cocinas).

d) Maquinaria de obra y herramientas:

La maquinaria a utilizar en los citados trabajos será:

- Grúa torre.

- Carretilla elevadora (para la carga y descarga de material).

Las herramientas a utilizar serán:

- Regles.

- Capazos.

- Llana (pequeña herramienta manual)..

- Nivel (pequeña herramienta manual).

- Maceta.

- Escapre (cincel).

- Iluminación portátil.

e) Identificación de riesgos:

- Caídas al mismo nivel.

  - Medidas preventivas: los acopios de sacos o planchas de escayola, se dispondrán de forma que no obstaculicen los lugares de paso, para evitar los accidentes por tropiezo.

- Caídas a distinto nivel.

  - Protecciones colectivas: antes de la instalación y posterior utilización de andamios de borriquetas próximos a huecos, deberá colocarse una barandilla de protección que supere en 1 ml la altura de la plataforma de trabajo, de forma que cubra el riesgo de caída en altura. El/los recurso/s preventivos, deberán comprobar y vigilar la eficacia de esta medida en todos los casos.

  - Medidas preventivas: los andamios para la instalación de falsos techos sobre rampas tendrán la superficie de trabajo horizontal y bordeados de barandillas reglamentarias. Se permite el apoyo en peldaños definitivos y borriquetas siempre que esta se inmovilice y los tablones se anclen, acuñen, etc.

- Cuerpos extraños en los ojos.

  - Protecciones individuales: para accidentes por proyección de partículas sobre los ojos, se utilizarán gafas de protección antiproyecciones.

- Falta de iluminación.

  - Medidas preventivas: la iluminación en los tajos no será inferior a los 100  lux, medidos  a 2 m. del suelo.

- Electrocución.

  - Medidas preventivas:

    - La iluminación mediante portátiles, se hará con "portalámparas estancos con mango aislante" y "rejilla" de protección de bombilla. La energía eléctrica los alimentará a 24 V.

    - Se prohíbe el conexionado de cables eléctricos a los cuadros de alimentación sin la utilización de las clavijas macho-hembra.

- Sobreesfuerzos.

  - Medidas preventivas:

    - Todos los operarios habrán recibido formación sobre ergonomía, en especial referente a los trabajos anteriormente enumerados.

    - El transporte de sacos y planchas de escayola se realizará preferiblemente sobre carretilla de mano, en evitación de sobreesfuerzos.

Solera definitiva:

a) Definición del trabajo:

El trabajo consistirá en la ejecución de la solera definitiva del sótano 2º, llevándose a cabo como se describe a continuación:

En primer lugar, se procederá a la limpieza de la zona a ejecutar tanto de escombro como de material y medios auxiliares que pueda haber por la zona. Tras dicha operación, se procederá a sacar los niveles de hormigonado, colocando para ello regles metálicos calzados con ladrillos. Una vez sacados los niveles, se procederá a verter el hormigón (suministrado desde planta), mediante dumper, vibrando la superficie con regleta, repasando la misma con talocha. Para distribuir correctamente el hormigón, se utilizarán rastrillos y palas. Conforme se vallan rematando los carriles se retirarán los regles y ladrillos de apoyo, rellenando a mano, con palas, el espacio que quede. El curado del hormigón se realizará mediante riego con agua. En caso de que fuese necesario sanear algún corte dejado de hormigonados anteriores, se utilizará un martillo compresor.

b) Medios auxiliares a utilizar:

No se prevé la utilización de ningún medio auxiliar para la realización de los citados trabajos.

c) Materiales a utilizar:

Los materiales necesarios para la ejecución de estos trabajos, serán:

- Hormigón.

- Ladrillos.

d) Maquinaria de obra y herramientas:

La maquinaria a utilizar en los citados trabajos será:

- Bandeja Vibradora.

- Camión hormigonera.

- Dumper.

- Martillo compresor (en caso de ser necesario picar hormigón).

Las herramientas a utilizar serán:

- Nivel (pequeña herramienta manual).

- Martillo (pequeña herramienta manual).

- Pata de cabra (pequeña herramienta manual).

- Palas, legonas y rastrillos (para la distribución del hormigón).

- Nivel óptico y regleta, para sacar niveles sobre regles.

e) Identificación de riesgos:

Durante la ejecución de la solera, se identifican los siguientes riesgos particulares inherentes al propio trabajo:

- Sobreesfuerzos: a continuación se hace referencia a una posible causa de sobreesfuerzos producidos durante la ejecución de los trabajos:

  - Colocación de los regles de nivelación.

  - Transporte de aparatos de nivelación.

  - Distribución del hormigón mediante rastrillos y palas.

  - Posiciones inadecuadas a la hora de realizar los replanteos.

  - Retirada de regles en hormigón fresco y endurecido.

  - Vibrado del hormigón con regleta vibradora.

  - “Talochado” del hormigón.

  - Medidas preventivas:

    - Se realizarán los trabajos de tal manera que no se esté en la misma postura durante mucho tiempo.

    - Todos los operarios habrán recibido formación sobre ergonomía, en especial referente a los trabajos anteriormente enumerados.

Enlucido de viviendas:

a) Definición del trabajo:

Este apartado comprende los trabajos de enlucido de yeso en el interior de viviendas. Queda incluida la formación de plataformas de trabajo totalmente cuajadas a base de andamios de borriquetas y tablones.

La realización del trabajo comenzará con la formación de maestras en esquinas y rincones de la vivienda. Después se procederá a la formación de la plataforma de trabajo, la cual, como he dicho anteriormente deberá ser totalmente cuajada. Tras esta operación se empezará a enlucir, inicialmente el techo  pasando posteriormente a los tabiques. Una vez se alcance una altura para la cual no sea necesaria la utilización de la plataforma de trabajo, se desmontará para rematar el enlucido de la parte inferior del tabique hasta llegar al rodapié.

b) Medios auxiliares a utilizar:

- Andamios de borriquetas.

- Plataforma de descarga de materiales (suministro a plantas de máquinas y conductos).

c) Materiales a utilizar:

Los materiales necesarios para la ejecución de estos trabajos, serán:

- Placas de escayola.

- Escayola en polvo ensacada.

- Estopa.

- Moldura y oscuro de escayola.

- Rejillas de ventilación (para cocinas).

d) Maquinaria de obra y herramientas:

La maquinaria a utilizar en los citados trabajos será:

- Grúa torre.

- Carretilla elevadora (para la carga y descarga de material).

Las herramientas a utilizar serán:

- Regles.

- Capazos.

- Llana (pequeña herramienta manual)..

- Nivel (pequeña herramienta manual).

- Maceta.

- Escapre (cincel).

- Iluminación portátil.

e) Identificación de riesgos:

- Caídas al mismo nivel.

  - Medidas preventivas: en todo momento se mantendrán limpias y ordenadas las superficies de tránsito y de apoyo para realizar los trabajos de enlucidos para evitar los accidentes por resbalón.

- Cuerpos extraños en los ojos.

  - Protecciones individuales: para accidentes por proyección de partículas sobre los ojos, se utilizarán gafas de protección antiproyecciones.

- Sobreesfuerzos.

  - Medidas preventivas:

    - Todos los operarios habrán recibido formación sobre ergonomía, en especial referente a los trabajos anteriormente enumerados.

    - El transporte de sacos de aglomerantes o de áridos se realizará preferentemente sobre carretilla de mano, para evitar sobreesfuerzos.

- Falta de iluminación.

  - Medidas preventivas: la iluminación en los tajos no será inferior a los 100  lux, medidos  a 2 m. del suelo.

- Electrocución.

  - Medidas preventivas:

    - La iluminación mediante portátiles, se hará con "portalámparas estancos con mango aislante" y "rejilla" de protección de bombilla. La energía eléctrica los alimentará a 24 V.

    - Se prohíbe el conexionado de cables eléctricos a los cuadros de alimentación sin la utilización de las clavijas macho-hembra.

Impermeabilización de cubiertas:

a) Definición del trabajo:

La impermeabilización de cubiertas comprende los siguientes trabajos en diferentes fases:

-	Formación de barrera de vapor.

-	Colocación de tela asfáltica.

-	Relleno de juntas de pavimento de cubiertas con masilla de poliuretano.

Los trabajos comenzarán con la formación de la barrera de vapor, la cual se realizará conforme se vayan terminando los antepechos de fachada. En caso de entrar con parte de la fachada sin acabar, deberá atenderse a lo citado en el apartado fase 5 (ejecución de las fachadas) del punto 1.4. “Protecciones colectivas a utilizar durante el proceso constructivo”. El trabajo consistirá en el extendido de una emulsión asfáltica por el forjado de cubierta en dos capas. La emulsión viene suministrada en botes de 25 Kg. y se extiende con cepillo.

Una vez terminadas las pendientes sobre la barrera de vapor, se procederá a la colocación de la tela asfáltica sobre las mismas. En primer lugar se coloca una tela separadora de fibra de vidrio, sobre la cual se extiende y suelda la tela asfáltica, de modo que quede suelta respecto de las pendientes.

La última actuación de estos trabajos, consiste en la colocación del relleno de juntas de dilatación del pavimento cerámico de las cubiertas, con masilla de poliuretano.

b) Medios auxiliares a utilizar:

- Escalera de mano.

c) Materiales a utilizar:

Los materiales necesarios para la ejecución de estos trabajos, serán:

- Emulsión asfáltica en bidones de 25 Kg.

- Tela asfáltica.

- Lámina separadora de fibra de vidrio.

- Masilla de poliuretano.

d) Maquinaria de obra y herramientas:

La maquinaria a utilizar en los citados trabajos será:

- Grúa torre.

- Carretilla elevadora (para la carga y descarga de material).

- Soldador de butano.

Las herramientas a utilizar serán:

- Catalana (pequeña herramienta manual).

- Capazos.

- Escobas.

e) Identificación de riesgos:

- Caída de personas a distinto nivel.

  - Protecciones individuales: en caso de ser necesario trabajar sin la protección colectiva correspondiente y sin que haya desaparecido el riesgo de caída a distinto nivel, los operarios irán provistos de cinturón de seguridad amarrado a punto fuerte.

- Caída de personas al mismo nivel.

  - Medidas preventivas:

    - En todo momento se mantendrá limpia y libre de obstáculos que dificulten la circulación o los trabajos, la cubierta que se ejecuta.

    - Los plásticos, cartón, papel y flejes, procedentes de los diversos empaquetados, se recogerán inmediatamente que se hayan abierto los paquetes, par su eliminación posterior.

- Sobreesfuerzos.

  - Medidas preventivas: todos los operarios habrán recibido formación sobre ergonomía, en especial referente a los trabajos anteriormente enumerados.

- Quemaduras (sellados, impermeabilizaciones en caliente).

  - Protecciones individuales: los operarios que realicen los trabajos de colocación de tela asfáltica irán provistos de guantes de cuero.

.

Pintura:

a) Definición del trabajo:

La ejecución de la pintura comprende los siguientes trabajos en diferentes fases:

- Cuartos de contadores en planta baja; consistente en pintar, en una fase temprana (cuando aún se está ejecutando la estructura), los cuartos de contadores de las instalaciones eléctrica y de fontanería, con pintura plástica.

- Viviendas y escaleras. Para la realización de este trabajo, en primer lugar se protegerán ventanas y puertas de aluminio. Una vez protegido, se masillarán las paredes dañadas, lijando una vez haya secado. Posteriormente, se procederá a tirar la gota fina en techos (excepto de los cuartos húmedos) y paredes. Al día siguiente, o cuando haya secado,  se tirará la gota gorda en paredes, procediendo a su “chafado”.  Tras ello, se procederá al pintado de los techos con pintura plástica blanca con compresor (dos manos). Una vez seca, se pintarán las paredes con pintura plástica de color a definir en la fase de ejecución con rodillos (dos manos). Más tarde, se procederá a pintar el encuentro de la pared con el techo con brocha (hasta cubrir completamente). Para finalizar los trabajos se retirarán las protecciones colocadas en el aluminio y se procederá al rascado y limpieza de rodapiés y orillas.

- Sótanos. En primer lugar se pintarán techos, paredes y pilares con dos manos de temple blanco para que se pueda realizar las instalaciones propias del sótano (electricidad, fontanería, gas, etc.). Una vez se hayan pintado los sótanos con slurry, se sacarán los niveles en pilares y paredes para pintar la raya roja (situada aprox. a 90 cm) y el gris inferior. Tras ello se colocará papel pegado y se pintarán los citados colores, retirando inmediatamente el papel. Finalmente, se procederá al pintado de los números de las plazas de aparcamiento.

- Trabajos en cubiertas. Los trabajos consisten en la realización de la pintura de los casetones y antepechos de cubierta con pintura pétrea. Antes del comienzo de los trabajos se procederá a proteger la carpintería existente con papel, el cual se retirará cuando se acabe el trabajo.

- Fachada posterior. La fachada posterior se pintará desde andamio colgado contrapesado. La pintura a utilizar será pétrea. Antes del comienzo de los trabajos se procederá a proteger la carpintería existente con papel, el cual se retirará cuando se acabe el trabajo.

- Materiales metálicos. Se incluyen en este punto todos los materiales metálicos a pintar en la obra. En concreto dichos materiales son: barandillas de escaleras y antepechos, puertas metálicas (escaleras, zaguanes y sótanos), rejillas de ventilación (sótanos, planta baja y cubiertas), instalaciones de agua, 


incendios y gas (tanto en sótanos como en patios de luces y cubiertas, puertas de entrada a zaguanes y registros de escalera y C.G.P..

- Techos de galerías y aleros. Se pintarán desde los balcones con pintura pétrea. Antes de comenzar los trabajos de pintado, se procederá a proteger el ladrillo caravista (en su caso), quitando dicha protección una vez realizado el trabajo.

- Zaguanes. Se refiere este punto a la pintura de los techos de los zaguanes, tanto en el interior como en el exterior.

b) Medios auxiliares a utilizar:

- Andamios de borriquetas.

- Andamio tubular (con o sin ruedas).

- Escaleras de mano.

c) Materiales a utilizar:

Los materiales necesarios para la ejecución de estos trabajos, serán:

- Pintura plástica.

- Pintura al temple.

- Pintura pétrea.

- Esmalte metálico.

- Papel de protección.

- Aguarrás.

- Material de reparación de yesos (tipo “aguaplast”).

d) Maquinaria de obra y herramientas:

La maquinaria a utilizar en los citados trabajos será:

- Pistola de aire comprimido con compresor.

Las herramientas a utilizar serán:

- Rodillos.

- Brochas.

- Pinceles.

- Espátula.

e) Identificación de riesgos:

- Caída de personas a distinto nivel.

  - Protecciones colectivas: se prohíbe la utilización de las escaleras de mano en los balcones, sin haber puesto 

previamente los medios de protección colectiva (barandillas superiores, redes, etc.), para evitar los riesgos de caídas al vacío.

  - Protecciones individuales: en caso de ser necesario trabajar sin la protección colectiva correspondiente y sin que haya desaparecido el riesgo de caída a distinto nivel, los operarios irán provistos de cinturón de seguridad amarrado a punto fuerte.

  - Medidas preventivas: se tenderán cables de seguridad amarrados a los puntos fuertes de la obra, de los que amarrar el fiador del cinturón de seguridad en las situaciones de riesgo de caída desde altura.

- Los derivados de los trabajos realizados en atmósferas nocivas (intoxicaciones).

  - Medidas preventivas:

    - Las pinturas, (los barnices, disolventes, etc.), se almacenarán en lugares bien ventilados.

    - Se prohíbe almacenar pinturas susceptibles de emanar vapores inflamables con los recipientes mal o incompletamente cerrados, para evitar accidentes por generación de atmósferas tóxicas o explosivas.

    - Se evitará la formación de atmósferas nocivas manteniéndose siempre ventilado el local que se está pintando (ventanas y puertas abiertas).

- Los derivados de la rotura de las mangueras de los compresores.

  - Medidas preventivas: diariamente se revisarán todas las mangueras de los compresores, sustituyendo todas aquellas que se encuentren en mal estado.

- Intoxicación.

  - Medidas preventivas:

    - Se prohíbe fumar o comer en las estancias en las que se pinte con pinturas que contengan disolventes orgánicos o pigmentos tóxicos.

    - Se advertirá al personal encargado de  manejar   disolventes orgánicos (o pigmentos tóxicos) de la necesidad de una profunda higiene personal (manos y cara) antes de realizar cualquier tipo de ingesta.

- Sobreesfuerzos.

  - Medidas preventivas: todos los operarios habrán recibido formación sobre ergonomía, en especial referente a los trabajos anteriormente enumerados.

- Explosión o incendio.

  - Medidas preventivas: se instalará un extintor de polvo químico seco al lado de la puerta de acceso al almacén de pinturas.

- Falta de iluminación.

  - Medidas preventivas: la iluminación en los tajos no será inferior a los 100  lux, medidos  a 2 m. del suelo.

- Electrocución.

  - Medidas preventivas:

    - La iluminación mediante portátiles, se hará con "portalámparas estancos con mango aislante" y "rejilla" de protección de bombilla. La energía eléctrica los alimentará a 24 V.

    - Se prohíbe el conexionado de cables eléctricos a los cuadros de suministro de energía sin la utilización de las clavijas macho-hembra.

1.7.	identificación de riesgos y medidas preventivas a adoptar en los diferentes medios auxiliares intervinientes en la obra

En este apartado, se cita una relación de los medios auxiliares que previsiblemente intervendrán en la ejecución del proyecto, así como de unos procedimientos de trabajo seguro necesarios para su utilización. No obstante, cabe recordar que el presente estudio de seguridad y salud ha sido realizado con el proyecto básico y no con el proyecto de ejecución por las razones indicadas anteriormente, por lo que en dicho proyecto básico no existe una memoria constructiva que defina cómo se van a realizar los trabajos ni qué medios auxiliares van a ser utilizados.

En cada punto se identifican los riesgos propios tipo existentes por la utilización de cada medio auxiliar y, en su caso, por el montaje, mantenimiento y desmontaje de los mismos. También se indican las medidas preventivas y protecciones a adoptar para controlar y reducir dicho riesgos. En el/los plan/es de seguridad deberá definirse qué medios auxiliares se van a utilizar, identificando los riesgos propios e indicando las medidas preventivas a adoptar, teniendo en cuenta en todo momento lo estipulado por el fabricante. Todo ello deberá ser aprobado por el coordinador de seguridad designado para la ejecución de la obra. La empresa contratista deberá incluir en el plan de seguridad lo estipulado en el plan preventivo propio referente a los medios auxiliares a utilizar en la obra.

Para la definición de cada medio auxiliar, se ha adoptado la forma indicada a continuación:

- Descripción del medio auxiliar: se describe del medio auxiliar tipo a utilizar, teniendo en cuenta que cada contratista deberá definir más concretamente en su plan de seguridad cómo será dicho medio.

- Maquinaria de obra y herramientas: se cita en este punto la maquinaria y herramientas necesarias para el montaje, mantenimiento y desmontaje del medio auxiliar. Igual que en los puntos anteriores, la identificación de los riesgos de cada tipo de maquinaria o herramienta, así como las medidas preventivas y protecciones técnicas a adoptar vendrán indicadas en el apartado correspondiente, por lo que deberá atenderse a lo citado en los mismos.

  - Identificación de riesgos: se aporta una relación de los riesgos propios, tanto evitables como no evitables, de la utilización del medio auxiliar, incluyendo, en su caso, los correspondientes al montaje, mantenimiento y desmontaje del mismo. Dentro de este epígrafe se define, para cada riesgo, lo que indico a continuación:

- Protecciones colectivas: en caso de utilizar unas protecciones colectivas particulares para el empleo del medio auxiliar que no estén indicadas en el apartado de “Protecciones colectivas a utilizar durante el proceso constructivo” del presente estudio de seguridad, se indican en este punto, en caso contrario no se mencionan.

- Protecciones individuales: se indican qué protecciones individuales particulares será necesario emplear para la correcta utilización del medio auxiliar.

- Normas preventivas: se citan las normas preventivas necesarias para la utilización de los medios auxiliares.

d)	Comprobaciones a realizar antes de la utilización del medio auxiliar (si procede).

Escaleras de mano

a) Descripción del medio auxiliar:

Las escaleras de mano, son un medio auxiliar utilizado en una gran cantidad de trabajos durante la ejecución de la obra. Es un aparato portátil que consiste en dos piezas paralelas o ligeramente convergentes unidas a intervalos por travesaños y que sirve para subir o bajar una persona de un nivel a otro.

Está previsto que puedan ser utilizadas en obra todo tipo de escaleras de mano existentes, los cuales son:

- Escalera simple de un tramo: escalera portátil no autosoportada y no ajustable en longitud, compuesta de dos largueros.

- Escalera doble de tijera: la unión de las secciones se realiza mediante un dispositivo metálico de articulación que permite su plegado.

- Escalera extensible: es una escalera compuesta de dos simples superpuestas y cuya longitud varía por desplazamientos relativo de un tramo sobre otro. Pueden ser mecánicas (cable) o manuales.

- Escalera transformable: es una extensible de dos o tres tramos (mixta de una doble y extensible).

- Escalera mixta con rótula: la unión de las secciones se realiza mediante un dispositivo metálico de articulación que permite su plegado.

Respecto a los materiales de los que están compuestas, preveo que se podrán utilizarse de madera, acero o aluminio.

- Maquinaria y herramientas necesarias:

Las herramientas a utilizar serán:

- Maceta o martillo (para la posible sujeción superior e inferior de la escalera).

c) Identificación de riesgos:

Las siguientes medidas preventivas serán comunes a todos los riesgos citados a continuación:

  - El contratista deberá informar y formar a todos sus trabajadores (tanto propios como subcontratados), sobre el uso adecuado de escaleras de mano.

  - El/los recurso/s preventivo/s deberán comprobar tanto que se está utilizando el medio auxiliar tal y como se menciona en los puntos señalados a continuación, así como que su estado es el correcto. También atenderá a lo dispuesto en los planes de seguridad y de prevención correspondientes. Deberá encargarse de que se rectifique cualquier anomalía que encuentre al respecto.

  - La empresa usuaria del medio auxiliar, deberá solicitar al fabricante o suministrador, tal y como indica el artículo 41 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, la información necesaria para la correcta y segura utilización del mismo, debiendo entregarla a cada uno de los trabajadores que vayan a utilizarlo.

- Caída en altura debido a un deslizamiento lateral de la cabeza de la escalera (apoyo precario, escalera mal situada, viento, desplazamiento lateral del usuario, etc). Es un riesgo evitable. Con el fin de controlarlo se tendrá en cuenta lo siguiente:

- Medidas preventivas: con el fin de evitar el deslizamiento lateral, se sujetará la escalera superiormente, atándola correctamente en su cabeza (por ejemplo, durante la fase de encofrado, con tachas clavadas en el mismo y alambre de atar).

- Caída en altura debido a un deslizamiento del pie de la escalera (falta de zapatas antideslizantes, suelo que cede o en pendiente, poca inclinación, apoyo superior sobre pared, etc). Es un riesgo evitable. Con el fin de controlarlo se tendrá en cuenta lo siguiente:

  - Medidas preventivas:

    - Todas las escaleras de que se utilicen en la obra, deberán disponer de zapatas antideslizamiento. El/los recurso/s preventivo/s, ordenará/n reparar o retirar todas aquellas escaleras de mano que no dispongan de las citadas zapatas.

    - La inclinación de la escalera deberá ser la correcta tal y como indica el fabricante en la información de seguridad que debe entregar.

    - Estarán firmemente amarradas en su extremo superior al objeto o estructura al que dan acceso. El/los recurso/s preventivo/s deberán vigilar que este punto se cumple en todo momento.

- Caída en altura debido a un desequilibrio subiendo cargas o al inclinarse lateralmente hacia los lados para efectuar un trabajo. Es un riesgo evitable. Con el fin de controlarlo se tendrá en cuenta lo siguiente:

  - Medidas preventivas:

    - Todos los trabajadores que vayan a utilizar las escaleras de mano, deberán tener información y formación sobre utilización de las mismas para el transporte de cargas o la realización de trabajos sobre las mismas, facilitado por el contratista a través del servicio de prevención.

    - Se prohíbe transportar pesos a mano (o a hombro), iguales o superiores a 25 Kg. sobre las escaleras de mano.

- Caída en altura debido la rotura de un peldaño o montante (viejo, mal reparado, existencia de nudos,...). Es un riesgo evitable. Con el fin de controlarlo se tendrá en cuenta lo siguiente:

  - Medidas preventivas:

    - Todas las escaleras de la obra serán inspeccionadas antes de su uso (y al menos una vez al día) por el/los recurso/s preventivo/s, desechando aquellas que no se encuentren en buen estado.

    - No se permitirá la reparación casera de las citadas escaleras.

    - Las escaleras tendrán los largueros de una sola pieza y sin que se observen deformaciones o abolladuras que puedan mermar su seguridad.

    - Los peldaños (travesaños) de madera estarán ensamblados.

    - Las escaleras de madera estarán protegidas de la intemperie mediante barnices transparentes, para que no oculten los posibles defectos.

    - Las escaleras metálicas no estarán suplementadas con uniones soldadas. Además, estarán protegidas con pintura antioxidación que las preserven de las agresiones de la intemperie.

    - Las escaleras de madera deben almacenarse en lugares al amparo de los agentes atmosféricos y de forma que faciliten la inspección.

- Caída en altura debido a la realización de un gesto brusco del operario (objeto difícil de subir, descarga eléctrica, intento de recoger un objeto que cae, pinchazo con un clavo que sobresale, etc). Es un riesgo evitable. Con el fin de controlarlo se tendrá en cuenta lo siguiente:

  - Medidas preventivas:

    - Todos los trabajadores que vayan a utilizar las escaleras de mano, deberán tener información y formación sobre utilización de las mismas para el transporte de cargas o la realización de trabajos sobre las mismas, facilitadas por el contratista a cargo del cual realicen los trabajos.

    - Las escaleras se mantendrán limpias.

    - En caso de ser de madera, se comprobará antes de utilizarla que no tiene ningún clavo saliente.

- Caída en altura debido a la rotura de la cuerda de unión entre los dos planos de una escalera de tijera doble o transformable o a una incorrecta utilización de las mismas. Es un riesgo evitable. Con el fin de controlarlo se tendrá en cuenta lo siguiente:

  - Medidas preventivas:

    - Todas las escaleras de tijera dispondrán de una cadenilla o similar que limite su apertura máxima.

    - Está totalmente prohibido realizar una reparación casera de los citados limitadores.

    - Las escaleras de tijera deben utilizarse como se han diseñado, no como si fuese una escalera simple.

    - Las escaleras de tijera en posición de uso, estarán montadas con los largueros en posición de máxima apertura a fin de no mermar su estabilidad.

    - Las escalera de tijera nunca se utilizarán a modo de borriquetas para sustentar las plataformas de trabajo.

    - Las escaleras de tijera no se utilizarán, si la posición necesaria sobre ellas para realizar un determinado trabajo, obliga a ubicar los pies en los 3 últimos peldaños.

    - Las escaleras de tijera se utilizarán montadas siempre sobre pavimentos horizontales.

- Atrapamiento entre objetos de algún miembro producido al desencajar los herrajes de ensamblaje de las cabezas de una escalera de tijera o transformable o al desplegar una escalera extensible. Es un riesgo evitable. Con el fin de controlarlo se tendrá en cuenta lo siguiente:

  - Medidas preventivas: las escaleras de tijera deberán tener en su articulación superior unos topes de seguridad de apertura.

- Atrapamiento entre objetos de algún miembro al producirse la rotura de la cuerda de maniobra en una escalera 

extensible, cuerda mal atada, tanto en el plegado como en el desplegado. Es un riesgo evitable. Con el fin de controlarlo se tendrá en cuenta lo siguiente:

  - Medidas preventivas: el/los recurso/s preventivo/s revisarán antes del comienzo de los trabajos y diariamente todas las escaleras de tijera de la obra, desechando u ocupándose de que sean reparadas las que se encuentren en mal estado.

- Caída de objetos sobre otras personas durante trabajos diversos y sobre el personal de ayuda o que circunstancialmente haya pasado por debajo o junto a la escalera.

  - Medidas preventivas: en caso de ser necesario trabajar sobre una escalera,

- Contactos eléctricos directos o indirectos al utilizar una escalera metálica para trabajos de electricidad o próximos a conducciones eléctricas.

  - Medidas preventivas:

    - Las escaleras estarán provistas de zapatas aislantes.

    - En ningún caso deberá estar en contacto la escalera con cables eléctricos conectados (en apoyo inferior, atados a la estructura de la escalera, ...).

- Caída en altura debido a un mal uso de las escaleras.

  - Medidas preventivas:

    - Las escaleras deberán sobrepasarán en 1 ml la altura a salvar.

    - Se instalarán de tal forma, que su apoyo inferior diste de la proyección vertical del superior, 1/4 de la longitud del larguero entre apoyos.

    - La base de las escaleras de mano nunca debe apoyarse sobre lugares u objetos poco firmes que pueden mermar su estabilidad.

    - El acceso de operarios, a través de las escaleras de mano, se realizará de uno en uno. En ningún caso podrán acceder a la misma dos o más operarios a la vez.

    - El ascenso y descenso y trabajo debe efectuarse frontalmente, es decir, mirando directamente hacia los peldaños que se están utilizando.

- Caída en altura debido a estar realizando un trabajo sobre la escalera. En principio no debe utilizarse una escalera manual para trabajar, pero en caso de ser necesario y siempre que no sea posible utilizar una plataforma de trabajo se deberán adoptar las protecciones y medidas preventivas que siguen a continuación:

  - Protecciones individuales:

    - En caso de que los pies del operario se encuentres a más de 2 m del suelo, debe utilizarse un cinturón de seguridad anclado a un punto sólido y resistente. El/los recurso/s preventivo/s deberán comprobar su eficacia, paralizando los trabajos ante cualquier anomalía y poniéndola en conocimiento del contratista, el servicio de prevención y el coordinador de seguridad para que puedan dar una solución.

    - Para trabajos de cierta duración deben utilizarse dispositivos que favorezcan la estabilidad y comodidad tales como reposapies que se acoplan a la escalera.

  - Medidas preventivas:

    - Para realizar el trabajo correctamente, debe situarse la escalera de forma que se pueda acceder fácilmente al punto de operación sin tener que estirarse o colgarse. En caso de no llegar con facilidad, se deberá variar la situación de la escalera volviendo a verificar los elementos de seguridad de la misma.

- Electrocución.

  - Medidas preventivas:

    - En ningún caso se trabajará o transportará un escalera a una distancia de menos de 5 ml, tanto en horizontal como en vertical, de una línea de alta o media tensión. Debe ponerse especial cuidado con el transporte de escaleras en las cercanías de líneas eléctricas, debiendo respetar siempre las distancias de separación mínima. No obstante, en esta obra, no se observa ninguna línea ni se tiene constancia de su existencia.

    - Las escaleras deben utilizarse para trabajar de la forma que han sido concebidas, por lo que nunca podrán utilizarse en posición horizontal para servir de puentes, pasarelas o plataformas. Además, tampoco deben utilizarse para servir de soportes a un andamiaje.

- Caída de objetos sobre personas.

  - Medidas preventivas:

    - Las escaleras no deben almacenarse en posición inclinada, puesto que podrían deslizarse y caer sobre una persona.

    - Deben almacenarse en posición horizontal, sujetas por soportes fijos, adosados a paredes.

d)	Comprobaciones a realizar antes de la utilización de las escaleras.

El/los recurso/s preventivo/s deberán inspeccionar el estado de los siguientes elementos:

- Peldaños: firmeza, aspecto no deteriorado, sujeción original (no sustituida por alambres, cuerdas, ...  o cualquier otra invención), etc.

- Sistemas de sujeción y apoyo:   zapatas, cadenillas, rótulas, ... o cualquier otro elemento que garantice la estabilidad de la escalera.

- Otros elementos auxiliares: como por ejemplo cuerdas y enganches de escaleras extensibles.

Ante cualquier anomalía de los descritos u otros, se deberá retirar de circulación la escalera, informando de ello, el/los recurso/s preventivo/s, a la totalidad de los usuarios de la misma. Esta deberá ser reparada por personal especializado o retirada definitivamente.

Plataforma de descarga de materiales

a) Descripción del medio auxiliar:

La plataforma de descarga de materiales es un elemento auxiliar utilizado para realizar la distribución de materiales, medios auxiliares y maquinaria por obra.

Esta formada por una estructura metálica plegable que se sujeta mediante puntales a forjado. Está provista de barandillas de protección que en ningún caso pueden anularse.

- Maquinaria y herramientas necesarias (incluso otros medios auxiliares):

Para su montaje, desmontaje y mantenimiento, será necesario utilizar:

- Grúa torre.

- Puntales.

- Maceta.

- Identificación de riesgos:

Las siguientes medidas preventivas serán comunes a todos los riesgos citados a continuación:

  - El contratista deberá informar y formar a todos sus trabajadores (tanto propios como subcontratados), sobre el uso adecuado del medio auxiliar.

  - El/los recurso/s preventivo/s deberán comprobar tanto que se está utilizando el medio auxiliar tal y como se menciona en los puntos señalados a continuación, así como que su estado es el correcto. También atenderá a lo dispuesto en los planes de seguridad y de prevención correspondientes. Deberá encargarse de que se rectifique cualquier anomalía que encuentre al respecto.

  - La empresa propietaria del medio auxiliar, deberá solicitar al fabricante o suministrador, tal y como indica el artículo 41 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, la información necesaria para la correcta y segura utilización del mismo, debiendo entregarla a cada uno de los trabajadores que vayan a utilizarlo.

- Caída de objetos sobre personas debido a la circulación o realización de cualquier trabajo bajo la vertical de la plataforma y su zona de influencia. Con el fin de controlar el

riesgo se tendrá en cuenta lo siguiente:

- Protecciones colectivas:

  - Deberá colocarse una señalización en la vertical de la plataforma que advierta e impida el paso por la misma a cualquier persona. Dicha protección se colocará al menos a 1’5 m de la citada vertical con el fin de acotar una posible zona de influencia.

  - El/los recurso/s preventivo/s deberá/n comprobar que la citada señalización se encuentra en perfecto estado en todo momento.

  - Las plataformas deberán disponer en todo su borde de rodapié con el fin de evitar el deslizamiento de objetos por el mismo.

- Medidas preventivas: se colocarán carteles bajo la vertical en los que se advierta del peligro existente, indicando a sí mismo la prohibición de circular y realizar cualquier trabajo tanto por la citada vertical como por la zona de influencia. El/los recurso/s preventivo/s deberá/n comprobar que la citada advertencia no se deteriora ni desaparece, reponiéndola tantas veces como sea necesario. Además, deberá/n advertir a toda persona que vea/n acceder a la zona señalizada de lo incorrecto de su acción.

- Caída de personas a distinto nivel por el borde de las plataformas. Con el fin de controlar el riesgo se tendrá en cuenta lo siguiente:

- Protecciones colectivas:  todas las plataforma deberán disponer de barandillas de protección fijas en sus laterales y abatibles en el frente. El/los recurso/s preventivo/s deberá/n comprobar que la citada protección se utiliza correctamente, advirtiéndolo en caso contrario a las personas afectadas (trabajadores, contratista, servicio de prevención, delegados de prevención, coordinador de seguridad, etc.).

- Protecciones individuales:  en caso de tener que acceder a la plataforma sin que esté colocada la protección colectiva, el operario que vaya a realizar el trabajo irá provisto de un cinturón de seguridad antiácida amarrado a un punto fuerte.

- Medidas preventivas: se colocarán carteles en cada una de las plataformas con las instrucciones de utilización de las mismas (ver apartado correspondiente en el presente estudio de seguridad). El/los recurso/s preventivo/s deberá/n 


comprobar que los carteles permanecen en su sitio y son legibles, reponiéndolos en caso contrario.

- Caída de la plataforma por un montaje erróneo.

  - Medidas preventivas: las plataformas debe estar convenientemente apuntaladas mediante puntales suelo-techo, tal y como indica el fabricante en los planos de montaje. El/los recurso/s preventivo/s deberán comprobar el correcto estado de los apuntalamientos.

Andamios Colgados

a) Descripción del medio auxiliar:

Los andamios colgados son construcciones auxiliares suspendidas de cables, que se desplazan verticalmente por las fachadas mediante un mecanismo de elevación y descenso accionado manualmente. En esta obra se utilizarán para la realización de numerosos trabajos en altura como son los de cerramientos de fachadas de edificios, revocados, etc.

Los elementos principales que constituyen uno de los tipos de andamio colgado más extendido son:

- Plataforma: Estructura formada por un suelo de chapa galvanizada antideslizante sobre la que se sitúan la carga y las personas.

- Pescante: Elemento situado en la cubierta o forjado intermedio del edificio, en el que se engancha el cable del que suspende la plataforma. Se compone de pluma, cola y caballete.

- Aparejo de elevación: Es un aparato que anclado a la plataforma lleva el mecanismo que lo fija y desplaza a través del cable; lleva otro mecanismo acoplado, que actúa sobre un segundo cable que hace las funciones de cable de seguridad.

- Cable: Elemento auxiliar que anclado en el pescante, sirve para que se desplace la plataforma en sentido vertical. Existe un segundo cable que hace las funciones de seguridad tal como ya se ha indicado.

Los andamios tienen distintas longitudes y cargas máximas admisibles en función de las necesidades del trabajo a realizar desde los mismos. En todo caso deberá atenderse a la información facilitada por parte de la empresa fabricante o suministradora sobre las condiciones de montaje, uso y mantenimiento de los andamios.

Los andamios colgados a emplear en esta obra, serán de dos tipos:

1) Andamios colgados anclados a forjado.

2) Andamios colgados contrapesados.

Servirán para realizar distintos trabajos en fachadas. En cada uno de los casos cabe destacar tres fases distintas:

  - Montaje del andamio.

  - Utilización del andamio.

  - Desmontaje del andamio.

En ambos tipos de andamio la fase de utilización del andamio será la misma, por lo que para la identificación de riesgos, sólo indicaré las diferencias existentes en el montaje y desmontaje.

A partir de la entrada en vigor del R.D. 2177/2004, los andamios deberán cumplir con los siguientes requisitos:

Documentación previa al montaje:

- Salvo que los andamios estén montados según una configuración tipo generalmente reconocida, deberán tener una nota de cálculo o cálculo de resistencia y estabilidad elaborado por persona con formación universitaria habilitante para esta actividad. Esta persona deberá ser alguien nombrado por el contratista usuario del andamio (por ejemplo servicio de prevención, técnico propio, ...).

- Plan de montaje, utilización y desmontaje, elaborado por persona con formación universitaria habilitante para esta actividad, la cual deberá ser nombrada por parte del contratista usuario del medio (por ejemplo servicio de prevención, técnico propio, ...). Para los andamios que posean marcado CE, el plan podrá sustituirse por las instrucciones específicas del fabricante, proveedor o suministrador siempre que su montaje y utilización no se aparten de dichas prescripciones.

Requisitos para el montaje, desmontaje o modificación sustancial:

- Deberá haber una dirección técnica por parte de una persona que disponga una formación universitaria habilitante para esta actividad, la cual deberá ser nombrada por parte del contratista usuario del medio (por ejemplo servicio de prevención, técnico propio, ...).en caso de andamios con marcado CE y cuando las operaciones se realicen conforme a las instrucciones específicas del fabricante, suministrador o proveedor, podrán ser dirigidas también por personas con una experiencia de más de dos años, certificada por el empresario en esta materia y que cuenten con formación de prevencionista de nivel básico (por ejemplo recurso preventivo, servicio de prevención, ...).

- Estas operaciones habrán de realizarse por trabajadores que hayan recibido una formación adecuada y específica que les permita enfrentarse a los riesgos específicos y para ello habrán de comprender:

- El pan de montaje, desmontaje y transformación.

- La seguridad durante dichas operaciones.

- Las medidas de prevención de riesgos de caída de personas o de objetos.

- Las medidas de seguridad en caso de cambio de las condiciones meteorológicas que pudiesen afectar negativamente a la seguridad de los andamios.

- Las condiciones de carga admisibles.

- Cualquier otro riesgo derivado de las operaciones de montaje, desmontaje y transformación.

Inspecciones:

- Antes de su puesta en servicio.

- Después de su puesta en servicio: periódicamente.

- Tras cualquier modificación, período de no utilización, exposición a la intemperie, sacudidas sísmicas o cualquier otra circunstancia que hubiera podido afectar su resistencia o estabilidad.

- Todas estas inspecciones se harán por parte de personas con formación universitaria o habilitante, nombradas por parte del contratista usuario (por ejemplo servicio de prevención, técnico propio, ...). En andamios con marcado CE montados conforme a las instrucciones específicas del fabricante, suministrador o proveedor, las inspecciones podrán ser llevadas a cabo también por personas que posean una experiencia de más de dos años, certificada por el empresario en esta materia y que cuenten con formación de prevencionista de nivel básico (por ejemplo recurso preventivo, servicio de prevención, ...).

- Maquinaria y herramientas necesarias:

La maquinaria a utilizar en los trabajos de montaje, mantenimiento y desmontaje de los andamios colgados será:

- Grúa torre.

- Martillo eléctrico (sólo en el caso de andamios anclados).

Las herramientas a utilizar serán:

- Llave inglesa (pequeña herramienta manual).

- Identificación de riesgos:

Las siguientes medidas preventivas serán comunes a todos los riesgos citados a continuación:

  - El contratista deberá informar y formar a todos sus trabajadores (tanto propios como subcontratados), sobre el uso adecuado del medio auxiliar.

  - El/los recurso/s preventivo/s deberán comprobar tanto que se está utilizando el medio auxiliar tal y como se menciona en los puntos señalados a continuación, así como que su estado es el correcto. También atenderá a lo dispuesto en los planes de seguridad y de prevención correspondientes. Deberá encargarse de que se rectifique cualquier anomalía que encuentre al respecto.

  - La empresa usuaria del medio auxiliar, deberá solicitar al 


fabricante o suministrador, tal y como indica el artículo 41 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, la información necesaria para la correcta y segura utilización del mismo, debiendo entregarla a cada uno de los trabajadores que vayan a utilizarlo.

I. Durante la fase de montaje de los andamios colgados se identifican los siguientes riesgos para los dos tipos de andamio:

- Caída de personas a distinto nivel a la hora de colocar los pescantes y cables en la cubierta. Este riesgo no evitable, consiste en la posibilidad de caer desde el borde de los forjados a niveles inferiores a la hora de colocar los pescantes y cables que sustentan las plataformas de trabajo. Con el fin de controlarlo se tendrá en cuenta lo siguiente:

- Protecciones colectivas: siempre que se pueda se mantendrán colocadas las barandillas de protección a borde de forjado, con lo cual se evitaría el riesgo.

- Protecciones individuales: en caso de ser necesario retirar las barandillas de protección o que resulten ineficaces para la realización del citado trabajo (p. ej. En el caso de que deba retirar el operario alguno de los listones que conforman la barandilla para poder acceder al gancho de cuelgue a la hora de colocar el cable del andamio), el/los operario/s que realicen la operación deberán disponer de cinturón de seguridad amarrado a un punto fuerte de la estructura.

- Medidas preventivas: en caso de ser necesario retirar las barandillas de protección se deberá seguir el procedimiento “Retirada de barandillas de protección” incluido en el apartado de instrucciones para la colocación y retirada de protecciones colectivas del presente estudio de seguridad.

- Caída de objetos pesados sobre personas y atrapamiento entre objetos a la hora de distribuir las plataformas de trabajo en el nivel inferior. Este riesgo no evitable, consiste en la posibilidad de que caiga alguna plataforma de trabajo cuando se están distribuyendo en el nivel inferior (acera, planta 1ª, etc.) sobre algún operario, o que este o algún miembro suyo queden atrapados entre la plataforma y el suelo. Esto puede ocurrir por un defecto de sujeción de la plataforma a las eslingas, por el paso de operarios bajo la zona de distribución de las plataformas, por no encontrarse limpia la zona de distribución de plataformas, etc. Con el fin de controlarlo se tendrá en cuenta lo siguiente:

- Protecciones colectivas: deberá acotarse perfectamente la 


zona donde se vayan a distribuir las plataformas, de forma que tan sólo puedan acceder a la misma los operarios que deban realizar alguna operación.

- Medidas preventivas: el gruísta deberá prestar atención en todo momento tanto a la carga que lleva como a la zona donde pretende dejarla. Deberá revisarse el estado de las eslingas así como su correcto uso. En cualquier caso, este trabajo deberá ser vigilado por el/los recurso/s preventivo/s.

- Caída de objetos sobre personas. Este riesgo no evitable, consiste en la posibilidad de que caigan accidentalmente herramientas o cables de sujeción desde el forjado superior a los operarios que se encuentren en niveles inferiores. Con el fin de controlarlo se tendrá en cuenta lo siguiente:

- Protecciones colectivas: deberá permanecer acotada perfectamente la zona donde estén distribuidas las plataformas, de forma que tan sólo puedan acceder a la misma los operarios que deban realizar alguna operación.

- Medidas preventivas: Los cables de sujeción se sujetarán con cuerdas a elementos fijos del nivel donde se encuentren los pescantes, soltándose únicamente cuando se hayan enganchado a los pescantes.

I.a. Durante la fase de montaje de los andamios colgados contrapesados, además se identifican los siguientes riesgos:

- Trastornos musculares a la hora de rellenar los cajones de contrapeso. Este riesgo evitable, consiste en la posibilidad de producirse una lesión muscular a la hora de colocar el contrapeso de los andamios. Con el fin de controlarlo se tendrá en cuenta lo siguiente:

- Medidas preventivas: el contrapeso a utilizar serán bloques de hormigón de 25 kg de peso como máximo cada uno. Además, se atenderán a las normas de prevención relativas a ergonomía dadas por la empresa. Se informará y formará a los trabajadores sobre la forma correcta de mover cargas pesadas.

II. Riesgos generales (formación y utilización de andamios):

- Caída de personas a distinto nivel.

  - Protecciones individuales:

    - Toda persona que vaya a subir a una plataforma de andamio colgado deberá ponerse, antes de subir, un 


cinturón de seguridad tipo arnés amarrado a una cuerda de seguridad. La citada cuerda deberá estar sujeta a un punto fuerte independiente de la estructura portante de los andamios (por ejemplo pescantes independientes, pilares, ...).

    - El/los recurso/s preventivo/s deberá/n vigilar que esta medida se lleva a cabo correctamente.

  - Medidas preventivas:

    - Antes de la primera utilización del andamio, deberá realizarse una prueba de carga con comprobación de todos los elementos que garantice la estabilidad del sistema. El/los recurso/s preventivo/s deberá/n vigilar que se realiza y anotar los datos de la misma, ordenando los cambios necesarios en caso de que el resultado no fuese satisfactorio.

    - La separación entre pescantes no superará los tres metros.

    - Se arriostrará el andamio a puntos fuertes de la obra para evitar desplazamientos accidentales.

    - No se cargara excesivamente de materiales ni se depositarán éstos sobre las plataformas de modo violento.

    - Se evitará la concentración de personas en tramos reducidos.

    - Los materiales depositados sobre las plataformas permitirán a los operarios la circulación libre por las mismas.

    - El/los recurso/s preventivo/s deberá/n comprobar el estado de los cables asiduamente, mandando sustituirlos si observan deshilachados o pinzamientos.

    - Los movimientos de elevación o descenso del andamio se hará con suavidad y sin acusar los desniveles de las distintas plataformas de un mismo andamio.

    - Todos los elementos del andamio serán los descritos por el fabricante. En caso de faltar alguno, será sustituido por una pieza original.

    - Se colocarán convenientemente aseguradas a cada andamio las escaleras precisas para el acceso a cada andamiada y en forma fácil y segura para los obreros que las utilicen. Serán siempre enterizas, prohibiéndose la escalera con barrotes sujetos con clavos.

- Caída de objetos sobre personas.

  - Medidas preventivas:

    - Los materiales depositados sobre las plataformas no sobrepasarán la altura del zócalo para evitar la caída fortuita.

Andamios de Borriquetas

a)  Descripción del medio auxiliar:

Están formados por un tablero horizontal de 60 cm. de anchura mínima, colocados sobre dos apoyos en forma de "V" invertida.

- Maquinaria y herramientas necesarias:

En principio no se prevé la utilización de ningún tipo de maquinaria ni herramienta específica.

- Identificación de riesgos:

Las siguientes medidas preventivas serán comunes a todos los riesgos citados a continuación:

  - El contratista deberá informar y formar a todos sus trabajadores (tanto propios como subcontratados), sobre el uso adecuado del medio auxiliar.

  - El/los recurso/s preventivo/s deberán comprobar tanto que se está utilizando el medio auxiliar tal y como se menciona en los puntos señalados a continuación, así como que su estado es el correcto. También atenderá a lo dispuesto en los planes de seguridad y de prevención correspondientes. Deberá encargarse de que se rectifique cualquier anomalía que encuentre al respecto. Los andamios se inspeccionarán diariamente por el/los recurso/s preventivo/s, antes del inicio de los trabajos, para prevenir fallos o faltas de medidas de seguridad.

  - La empresa usuaria del medio auxiliar, deberá solicitar al fabricante o suministrador, tal y como indica el artículo 41 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, la información necesaria para la correcta y segura utilización del mismo, debiendo entregarla a cada uno de los trabajadores que vayan a utilizarlo.

- Caída de personas a distinto nivel.

  - Protecciones colectivas:

    - Para la utilización de borriquetas en balcones (terrazas o 


tribunas), se instalará un cerramiento provisional, formado por "pies derechos" acuñados a suelo y techo, a los que se amarrarán tablones formando  una  barandilla sólida  de 1’00 m. de altura, medidas desde la superficie de trabajo sobre las borriquetas. La barandilla constará de pasamanos, listón intermedio y rodapié.

    - Las plataformas de trabajo, en caso de sobrepasar los 2ml de altura, poseerán barandillas perimetrales completas de 100 cm. de altura, formadas por pasamanos, barra o listón intermedio y rodapié.

  - Medidas preventivas:

    - Las borriquetas siempre se montarán perfectamente niveladas, para evitar los riesgos por trabajar sobre superficies inclinadas.

    - Las borriquetas de madera, estarán sanas, perfectamente encoladas y sin oscilaciones, deformaciones y roturas, para eliminar los riesgos por fallo, rotura espontánea y cimbreo.

    - Las plataformas de trabajo se anclarán perfectamente a las borriquetas, en evitación de balanceos y otros movimientos indeseables.

    - Las plataformas de trabajo no sobresaldrán por los laterales  de las borriquetas más de 40 cm. para evitar el riesgo de vuelcos por basculamiento.

    - Las borriquetas no estarán separadas "a ejes" entre sí más de 2,5 m. para evitar las grandes flechas, indeseables para las plataformas de trabajo, ya que aumentan los riesgos al cimbrear.

    - Los andamios se formarán sobre un mínimo de dos borriquetas. Se prohíbe expresamente, la sustitución de éstas, (o alguna de ellas), por "bidones", "pilas de materiales" y asimilables, para evitar situaciones inestables.

    - Sobre los andamios sobre borriquetas, sólo se mantendrá el material estrictamente necesario y repartido  uniformemente por la plataforma de trabajo para evitar las sobrecargas que mermen la resistencia de los tablones.

    - Las borriquetas metálicas de sistema de apertura de cierre o tijera, estarán dotadas de cadenillas limitadoras de la apertura máxima, tales, que garanticen su perfecta estabilidad.

    - Las plataformas de trabajo sobre borriquetas, tendrán  una  anchura   mínima de 60 cm (3 tablones trabados entre sí), y el grosor del tablón será como mínimo de 7 cm.

    - Las borriquetas metálicas para sustentar plataformas de 


trabajo ubicadas a 2 ó más metros de altura, se arriostrarán entre sí, mediante "cruces de San Andrés", para evitar los movimientos oscilatorios, que hagan el conjunto inseguro.

    - Se prohíbe formar andamios sobre borriquetas metálicas simples cuyas plataformas de trabajo deban ubicarse a 6 ó más metros de altura.

    - Se prohíbe trabajar sobre escaleras o plataformas sustentadas en borriquetas, apoyadas a su vez sobre otro andamio de borriquetas.

    - Los andamios siempre se arriostrarán para evitar los movimientos indeseables que pueden hacer perder el equilibrio a los trabajadores.

    - Antes de subirse a una plataforma andamiada deberá revisarse toda su estructura para evitar las situaciones inestables.

    - Los tramos verticales (módulos o pies derechos) de los andamios, se apoyarán sobre tablones de reparto de cargas.

    - Los pies derechos de los andamios en las zonas de terreno inclinado, se suplementarán mediante tacos o porciones de tablón, trabadas entre sí y recibidas al durmiente de reparto.

    - Las plataformas de trabajo tendrán un mínimo de 60 cm. de anchura y estarán firmemente ancladas a los apoyos de tal forma que se eviten los movimientos por deslizamiento o vuelco.

    - Está prohibido fabricar morteros (o similares) directamente sobre las plataformas de los andamios.

    - Los elementos que denoten algún fallo técnico o mal comportamiento se desmontarán de inmediato para su reparación (o sustitución).

    - Los reconocimientos médicos previos para la admisión del personal que deba trabajar sobre los andamios de esta obra, intentarán detectar aquellos trastornos orgánicos (vértigo, epilepsia, trastornos cardiacos, etc.), que puedan padecer y provocar accidentes al operario. Los resultados de los reconocimientos se presentarán al Coordinador de Seguridad y Salud en ejecución de obra antes de su entrada en la misma.

- Caídas al mismo nivel.

  - Medidas preventivas:

    - Las plataformas de trabajo permitirán la circulación e intercomunicación necesaria para la realización de los 


trabajos.

    - Se prohibirá abandonar en las plataformas sobre los andamios, materiales o herramientas. Pueden caer sobre las personas o hacerles tropezar y caer al caminar sobre ellas.

- Los derivados del uso de tablones y madera de pequeña sección o en mal estado (roturas, fallos, cimbreos).

  - Medidas preventivas:

    - La madera a emplear será sana, sin defectos ni nudos a la vista, para evitar los riesgos por rotura de los tablones que forman una superficie de trabajo.

    - Los tablones que formen las plataformas de trabajo estarán sin defectos visibles, con buen aspecto y sin nudos que mermen su resistencia. Estarán limpios, de tal forma, que puedan apreciarse los defectos por uso.

Andamios Metálicos Tubulares

a)  Descripción del medio auxiliar:

Los andamios metálicos tubulares son construcciones auxiliares apoyadas en el suelo que sirven para la sustentación de las distintas plataformas de trabajo situadas a distintas alturas; cumplen, según los casos, funciones de servicio, carga y protección. En esta obra se utilizarán para la realización de numerosos trabajos como son los de cerramientos de fachadas en plantas baja y primera, tabiquería en diferentes plantas, fontanería, electricidad, revocados, etc., tal y como se indica en los apartados correspondientes.

Los riesgos deberán identificarse según las siguientes fases:

  - Montaje del andamio.

  - Utilización del andamio.

  - Desmontaje del andamio.

Al igual que en el caso de los andamios colgados, en caso de que el andamio tenga más de seis metros, dispongan de elementos horizontales que salven vuelos y distancias superiores entre apoyos de más de ocho metros, o estén instalados en el exterior sobre azoteas, cúpulas, tejados o estructuras superiores cuya distancia entre el nivel de apoyo del andamio y el nivel del terreno o del suelo exceda de 24 metros de altura, deberán cumplirse los siguientes requisitos a fin de cumplir con el R.D. 2177/2004:

Documentación previa al montaje:

- Salvo que los andamios estén montados según una configuración tipo generalmente reconocida, deberán tener una nota de cálculo o cálculo de resistencia y estabilidad elaborado por persona con formación universitaria habilitante para esta actividad. Esta persona deberá ser alguien nombrado por el contratista usuario del andamio (por ejemplo servicio de prevención, técnico propio, ...).

- Plan de montaje, utilización y desmontaje, elaborado por persona con formación universitaria habilitante para esta actividad, la cual deberá ser nombrada por parte del contratista usuario del medio (por ejemplo servicio de prevención, técnico propio, ...). Para los andamios que posean marcado CE, el plan podrá sustituirse por las instrucciones específicas del fabricante, proveedor o suministrador siempre que su montaje y utilización no se aparten de dichas prescripciones.

Requisitos para el montaje, desmontaje o modificación sustancial:

- Deberá haber una dirección técnica por parte de una persona que disponga una formación universitaria habilitante para esta actividad, la cual deberá ser nombrada por parte del contratista usuario del medio (por ejemplo servicio de prevención, técnico propio, ...).en caso de andamios con marcado CE y cuando las operaciones se realicen conforme a las instrucciones específicas del fabricante, suministrador o proveedor, podrán ser dirigidas también por personas con una experiencia de más de dos años, certificada por el empresario en esta materia y que cuenten con formación de prevencionista de nivel básico (por ejemplo recurso preventivo, servicio de prevención, ...).

- Estas operaciones habrán de realizarse por trabajadores que hayan recibido una formación adecuada y específica que les permita enfrentarse a los riesgos específicos y para ello habrán de comprender:

- El pan de montaje, desmontaje y transformación.

- La seguridad durante dichas operaciones.

- Las medidas de prevención de riesgos de caída de personas o de objetos.

- Las medidas de seguridad en caso de cambio de las condiciones meteorológicas que pudiesen afectar negativamente a la seguridad de los andamios.

- Las condiciones de carga admisibles.

- Cualquier otro riesgo derivado de las operaciones de montaje, desmontaje y transformación.

Inspecciones:

- Antes de su puesta en servicio.

- Después de su puesta en servicio: periódicamente.

- Tras cualquier modificación, período de no utilización, exposición a la intemperie, sacudidas sísmicas o cualquier otra circunstancia que hubiera podido afectar su resistencia o estabilidad.

- Todas estas inspecciones se harán por parte de personas con formación universitaria o habilitante, nombradas por parte del contratista usuario (por ejemplo servicio de prevención, técnico propio, ...). En andamios con marcado CE montados conforme a las instrucciones específicas del fabricante, suministrador o proveedor, las inspecciones podrán ser llevadas a cabo también por personas que posean una experiencia de más de dos años, certificada por el empresario en esta materia y que cuenten con formación de prevencionista de nivel básico (por ejemplo recurso preventivo, servicio de prevención, ...).

- Maquinaria y herramientas necesarias:

La maquinaria y herramienta a utilizar en los trabajos de montaje, mantenimiento y desmontaje de los andamios metálicos tubulares será:

- Grúa torre.

- Pequeña herramienta de mano (martillos, destornilladores, llaves inglesas, etc.).

- Identificación de riesgos:

Las siguientes medidas preventivas serán comunes a todos los riesgos citados a continuación:

  - El contratista deberá informar y formar a todos sus trabajadores (tanto propios como subcontratados), sobre el uso adecuado del medio auxiliar.

  - El/los recurso/s preventivo/s deberán comprobar tanto que se está utilizando el medio auxiliar tal y como se menciona en los puntos señalados a continuación, así como que su estado 


es el correcto. También atenderá a lo dispuesto en los planes de seguridad y de prevención correspondientes. Deberá encargarse de que se rectifique cualquier anomalía que encuentre al respecto.

  - La empresa usuaria del medio auxiliar, deberá solicitar al fabricante o suministrador, tal y como indica el artículo 41 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, la información necesaria para la correcta y segura utilización del mismo, debiendo entregarla a cada uno de los trabajadores que vayan a utilizarlo.

I. Durante la fase de montaje de los andamios se identifican los siguientes riesgos:

- Caída de personas a distinto nivel.

  - Protecciones individuales:

    - Toda persona encargado del montaje deberá ponerse, antes de subir, un cinturón de seguridad tipo arnés amarrado a una cuerda de seguridad. La citada cuerda deberá estar sujeta a un punto fuerte independiente de la estructura portante de los andamios.

    - El/los recurso/s preventivo/s deberá/n vigilar que esta medida se lleva a cabo correctamente.

  - Medidas preventivas:

    - No se iniciará un nuevo nivel sin antes haber concluido el nivel de partida con todos los elementos de estabilidad (cruces de San Andrés, y arriostramientos).

    - La seguridad alcanzada en el nivel de partida ya consolidada será tal, que ofrecerá las garantías necesarias como para poder amarrar a él el fiador del cinturón de seguridad.

    - Las plataformas de trabajo se consolidarán inmediatamente tras su formación, mediante las abrazaderas de sujeción contra basculamientos o los arriostramientos correspondientes.

    - Las uniones entre tubos se efectuarán mediante los "nudos" o "bases" metálicas, o bien mediante las mordazas y pasadores previstos, según los modelos comercializados.

    - Las plataformas de trabajo, se inmovilizarán mediante las abrazaderas y pasadores clavados a los tablones.

- Sobreesfuerzos.

  - Medidas preventivas: todos los operarios habrán recibido formación sobre ergonomía, en especial referente a los trabajos anteriormente enumerados.

- Caída de objetos.

  - Medidas preventivas:

    - Las barras, módulos tubulares y tablones, se izarán mediante sogas de cáñamo atadas  con  "nudos  de  marinero" (o mediante eslingas normalizadas).

II. Riesgos generales (formación y utilización de andamios):

- Caída de personas a distinto nivel.

  - Protecciones colectivas:

    - Las plataformas de trabajo tendrán montada sobre la vertical del rodapié posterior una barandilla sólida de 1’00 m. de altura, formada por pasamanos, listón intermedio y rodapié.

    - La comunicación vertical del andamio tubular quedará resuelta mediante la utilización de escaleras prefabricadas (elemento auxiliar del propio andamio).

    - Se prohíbe trabajar sobre plataformas dispuestas sobre la coronación de andamios tubulares, si antes no se han cercado con barandillas sólidas que superen 1’00 m. de altura sobre la citada plataforma de trabajo, formadas por pasamanos, barra intermedia y rodapié.

  - Medidas preventivas:

    - Las plataformas de trabajo tendrán un mínimo de 60 cm. de anchura.

    - Los módulos de fundamento de los andamios tubulares, estarán dotados de las bases nivelables sobre tornillos sin fin (husillos de nivelación), con el fin de garantizar una mayor estabilidad del conjunto.

    - Los módulos de base de los andamios tubulares, se apoyarán sobre tablones de reparto de cargas en las zonas de apoyo directo sobre el terreno.

    - Está totalmente prohibido apoyar los andamios tubulares sobre suplementos formados por bidones, pilas de 

materiales diversos, "torretas de maderas diversas" y asimilables.

    - Las plataformas de apoyo de los tornillos sin fin (husillos de nivelación), de base de los andamios tubulares dispuestos sobre tablones de reparto, se clavarán a éstos con clavos de acero, hincados a fondo y sin doblar.

    - Todos los componentes de los andamios deberán mantenerse en buen estado de conservación desechándose aquellos que presenten defectos, golpes o acusada oxidación.

    - Los andamios tubulares sobre módulos con escalerilla lateral, se montarán con ésta hacia la cara exterior, es decir, hacia la cara en la que no se trabaja.

    - Está totalmente prohibido el uso de andamios sobre borriquetas (pequeñas borriquetas), apoyadas sobre las plataformas de trabajo de los andamios tubulares.

    - Los andamios tubulares se montarán a una distancia igual o inferior a 30 cm. del paramento vertical en el que se trabaja.

    - Los andamios tubulares se arriostrarán a los paramentos verticales, anclándolos sólidamente a los "puntos fuertes de seguridad" previstos en fachadas o paramentos.

    - Se prohíbe hacer "pastas" directamente sobre las plataformas de trabajo en prevención de superficies resbaladizas que pueden hacer caer a los trabajadores.

    - Los materiales se repartirán uniformemente sobre las plataformas de trabajo en prevención de accidentes por sobrecargas innecesarias.

- Caída de objetos.

  - Protecciones colectivas:

    - Las plataformas de trabajo se limitarán delantera, lateral y posteriormente, por un rodapié de 20 cm.

    - Los módulos de base de diseño especial para el paso de peatones, se complementarán con entablados y viseras seguras a "nivel de techo" en prevención de golpes a terceros.

  - Medidas preventivas: las cargas se izarán hasta las plataformas de trabajo mediante garruchas montadas sobre horcas tubulares sujetas mediante un mínimo de dos bridas al andamio tubular.

- Sobreesfuerzos.

  - Medidas preventivas:

    - Los materiales se repartirán uniformemente sobre un tablón ubicado a media altura en la parte posterior de la plataforma de trabajo, sin que su existencia merme la superficie útil de la plataforma.

    - Todos los operarios habrán recibido formación sobre ergonomía, en especial referente a los trabajos anteriormente enumerados.

Puntales

- Maquinaria y herramientas necesarias:

La maquinaria y herramienta a utilizar en los trabajos a realizar con puntales será:

- Grúa torre.

- Pequeña herramienta de mano (martillos, ...).

- Identificación de riesgos:

- Caída desde altura de los puntales durante las maniobras de transporte elevado.

  - Medidas preventivas:

    - Los puntales se acopiarán ordenadamente por capas horizontales de un único puntal en altura y fondo el que desee, con la única salvedad de que cada capa se disponga de forma perpendicular a la inmediata inferior.

    - Los puntales se izarán (o descenderán) a las plantas en paquetes uniformes sobre bateas, flejados para evitar derrames innecesarios.

    - Los puntales se izarán (o descenderán) a las plantas en paquetes flejados por los dos extremos; el conjunto, se suspenderá mediante aparejo de eslingas del gancho de la grúa torre.

- Atrapamiento de dedos (extensión y retracción).

  - Medidas preventivas: los puntales de tipo telescópico se transportarán a brazo u hombro con los pasadores y mordazas instaladas en posición de inmovilidad de la capacidad de extensión o retracción de los puntales.

- Caída de elementos conformadores del puntal sobre los pies.

  - Protecciones individuales: los operarios que manipulen puntales, deberán ir provistos de calzado de seguridad con puntera metálica.

- Rotura del puntal por fatiga del material.

  - Medidas preventivas:

    - El reparto de la carga sobre las superficies apuntaladas se realizará uniformemente repartido. Se prohíbe expresamente en esta obra las sobrecargas puntuales.

    - Los puntales tendrán la longitud adecuada para la misión a realizar.

- Rotura del puntal por mal estado (corrosión interna y/o externa, ...).

  - Medidas preventivas:

    - Los puntales estarán en perfectas condiciones de mantenimiento (ausencia de óxido, pintados, con todos sus componentes, etc.).

    - Los tornillos sin fin los tendrán engrasados en prevención de esfuerzos innecesarios.

    - Carecerán de deformaciones en el fuste  (abolladuras o torcimientos).

- Deslizamiento del puntal por falta de acuñamiento o de clavazón.

  - Medidas preventivas:

    - Los tablones durmientes de apoyo de los puntales que  deben trabajar inclinados con respecto a la vertical serán los que se acuñarán. Los puntales, siempre apoyarán de forma perpendicular a la cara del tablón.

    - Los puntales se clavarán al durmiente y a la sopanda, para conseguir una mayor estabilidad.

    - Los puntales estarán dotados en sus extremos de las placas para apoyo y clavazón.

- Desplome de encofrados por causa de la disposición de puntales.

  - Medidas preventivas: la disposición de los puntales en el encofrado se realizará de acuerdo al cálculo realizado por el arquitecto en el proyecto de ejecución y teniendo en cuenta las recomendaciones de uso tanto del fabricante de los puntales como del de los encofrados.

- Desplome de los acopios de puntales.

  - Medidas preventivas:

    - La estabilidad de las torretas de acopio de puntales, se asegurará mediante la hinca de "pies derechos" de limitación lateral.

    - Se prohíbe expresamente tras el desencofrado el amontonamiento irregular de los puntales.

- Sobreesfuerzos.

  - Medidas preventivas:

    - Se prohíbe expresamente en esta obra, la carga a hombro de más de dos puntales por un solo hombre en prevención de sobreesfuerzos.

    - Todos los operarios habrán recibido formación sobre ergonomía, en especial referente a los trabajos anteriormente enumerados.

Torreta de hormigonado

a)  Descripción del medio auxiliar:

Este medio auxiliar, es una pequeña plataforma auxiliar que suele utilizarse como ayuda para guiar el cubo o cangilón de la grúa durante las operaciones de hormigonado de pilares o de elementos de cierta singularidad.

- Maquinaria y herramientas necesarias:

La maquinaria y herramienta a utilizar en los trabajos de montaje, mantenimiento y desmontaje de los andamios metálicos tubulares será:

- Grúa torre.

- Pequeña herramienta de mano (martillos, destornilladores, llaves inglesas, etc.).

- Identificación de riesgos:

- Caídas de personas a distinto nivel.

  - Protecciones colectivas:

    - La plataforma dispondrá de una barandilla de 1’00 m. de altura formada por barra pasamanos, barra intermedia y un rodapié de tabla de 15 cm. de altura.

    - El acceso a la plataforma se cerrará mediante una cadena o barra siempre que permanezcan personas sobre ella.

  - Medidas preventivas:

    - Las plataformas presentarán unas dimensiones mínimas de 1'10 por 1'10 m. (lo mínimo necesario para la estancia de dos hombres).

    - El ascenso y descenso de la plataforma se realizará a través de una escalera.

    - Se prohíbe el transporte de personas o de objetos sobre las plataformas de los "castilletes de hormigonado" durante sus cambios de posición, en prevención del riesgo de caída.

- Sobreesfuerzos por transporte y nueva ubicación.

  - Medidas preventivas:

    - Los "castilletes de hormigonado" se ubicarán para proceder al llenado de los pilares en esquina, con la cara de trabajo situada perpendicularmente a la diagonal interna del pilar, con el fin de lograr la posición más favorable y más segura.

    - Todos los operarios habrán recibido formación sobre ergonomía, en especial referente a los trabajos anteriormente enumerados.

1.8.	identificación de riesgos y medidas preventivas a adoptar con la diferente maquinaria y herramienta a utilizar en la obra

En este apartado, se cita una relación de la maquinaria y herramienta que previsiblemente se utilizará en la ejecución del proyecto, así como de unos procedimientos de trabajo seguro necesarios para su utilización. No obstante, cabe recordar que el presente estudio de seguridad y salud ha sido realizado con el proyecto básico y no con el proyecto de ejecución por las razones indicadas anteriormente, por lo que en dicho proyecto básico no existe una memoria constructiva que defina cómo se van a realizar los trabajos ni qué maquinaria ni herramienta va a ser utilizada.

En cada punto se identifican los riesgos propios tipo existentes por la utilización de cada tipo de maquinaria y herramienta y, en su caso, por el montaje y desmontaje de la misma. También se indican las medidas preventivas y protecciones a adoptar para controlar y reducir dicho riesgos. En el plan de seguridad deberá definirse qué maquinaria y herramienta se van a utilizar, identificando los riesgos propios e indicando las medidas preventivas a adoptar, teniendo en cuenta en todo momento lo estipulado por el fabricante. Todo ello deberá ser aprobado por el coordinador de seguridad designado para la ejecución de la obra. La empresa contratista deberá incluir en el plan de seguridad lo estipulado en el plan preventivo propio referente a la maquinaria y herramienta a utilizar en la obra.

Para la definición de cada maquinaria o herramienta, se ha adoptado la forma indicada a continuación:

- Descripción de la maquinaria o herramienta: se describe la maquinaria o herramienta tipo a utilizar, teniendo en cuenta que cada contratista deberá definirla más concretamente en su plan de seguridad.

- Identificación de riesgos: se aporta una relación de los riesgos propios de la utilización de la maquinaria y herramienta. Dentro de este epígrafe se define, para cada riesgo, lo siguiente

- Protecciones colectivas: en caso de utilizar unas protecciones colectivas particulares para la realización de los trabajos que no estén indicadas en el apartado de “Protecciones colectivas a utilizar durante el proceso constructivo” del presente estudio de seguridad, se indican en este punto, en caso contrario no mencionan.

- Protecciones individuales: se indica qué protecciones individuales particulares será necesario emplear para la correcta utilización del medio auxiliar.

- Medidas preventivas: se citan las normas preventivas necesarias para la utilización de la maquinaria y herramienta.

c)	Comprobaciones a realizar antes de la utilización de la maquinaria o herramienta (si procede).

Pala cargadora de ruedas

a)	Descripción de la maquinaria:

La utilización de palas montadas sobre tractor son máquinas necesarias en la obra, ya que son aptas para diversos trabajos, pero especialmente para movimiento de tierras.

La pala cargadora, es decir la pala mecánica compuesta de un tractor sobre orugas o neumáticos equipado de una cuchara cuyo movimiento de elevación se logra mediante dos brazos articulados, realizará diversas funciones.

La función específica de las palas cargadoras en esta obra es la carga, transporte a corta distancia y descarga de materiales.

Se podrán utilizar alguna de estos tres tipos:

a)	Con cuchara dotada de movimiento vertical.

b)	Con cuchara que descarga hacia atrás.

c)	Con cuchara dotada de movimientos combinados horizontales y verticales.

Alguna de estas palas cargadoras poseen movimiento de rotación, pero sólo son utilizables en terrenos muy blandos o tierras previamente esponjadas.

- Identificación de riesgos:

- Atropello.

  - Medidas preventivas:

    - Se prohíbe que los conductores abandonen la máquina con el motor en marcha.

    - Las máquinas a utilizar en esta obra, estarán dotadas de luces y bocina de retroceso.

    - Se prohíbe arrancar el motor sin antes cerciorarse de que no hay nadie en el área de operación de la pala.

    - No deben liberarse los frenos de la máquina en posición de parada, si antes no han sido instalados los tacos de inmovilización en las ruedas.

    - Debe circularse a una velocidad adecuada.

    - No debe abandonarse la máquina con el motor en marcha.

- Vuelco de la máquina.

  - Medidas preventivas:

    - La cuchara durante los transportes de tierras, permanecerán lo más baja posible para poder desplazarse, con la máxima estabilidad.

    - La circulación sobre terrenos desiguales se efectuará a velocidad lenta.

    - La cuchara, durante los transportes de tierras, permanecerá lo más baja posible para poder desplazarse, con la máxima estabilidad.

- Atrapamientos.

  - Medidas preventivas:

    - No deben realizarse "ajustes" con la máquina en movimiento o con el motor en funcionamiento, puede sufrirse lesiones.

    - No debe trabajarse con la máquina en situación de avería o semiavería. Debe repararse primero y luego reiniciar el trabajo.

    - Para evitar lesiones, en caso de avería o mantenimiento, debe apoyarse en el suelo la cuchara, parar el motor, poner el freno de mano y bloquear la máquina antes de proceder a realizar las operaciones de servicio necesarias.

- Caída de personas desde la máquina.

  - Medidas preventivas:

    - Se prohíbe transportar personas en el interior de la cuchara.

    - Para subir o bajar de la máquina deben utilizarse los peldaños y asideros dispuestos para tal función, evitará lesiones por caída.

    - Está prohibido subir utilizando las llantas, cubiertas, cadenas y guardabarros.

    - Debe subirse y bajar de la maquinaria de forma frontal, asiéndose con ambas manos.

- Vibraciones.

  - Protecciones individuales: con el fin de controlar el riesgo, los conductores irán provistos de cinturón elástico antivibratorio.

- Torceduras.

  - Medidas preventivas: No debe saltarse nunca directamente al suelo, a no ser que sea por peligro inminente.

- Ruido propio y de conjunto.

  - Protecciones individuales: con el fin de controlar el riesgo, los conductores irán provistos de protectores auditivos. Del mismo modo, los operarios que deban trabajar en las cercanías de la máquina (siempre fuera del radio de acción de la misma), deberá utilizar los citados protectores auditivos.

  - Medidas preventivas: anualmente o como marque el servicio de prevención, los conductores y todo aquel que permanezca habitualmente en la zona de influencia de la fuente de ruido (máquina), deberá vigilar la evolución de su capacidad auditiva, con el fin de controlar que no existen pérdidas de la misma.

- Incendio.

  - Medidas preventivas: Las máquinas a utilizar en esta obra, estarán dotadas de un extintor, timbrado y con las revisiones al día.

Retroexcavadora hidráulica de ruedas

- Identificación de riesgos:

- Atropello.

  - Medidas preventivas:

    - Está prohibido que los conductores abandonen la máquina con el motor en marcha.

    - Está prohibido que los conductores abandonen la pala con la cuchara izada y sin apoyar en el suelo.

    - Los ascensos o descensos en carga de la máquina se efectuarán siempre utilizando marchas cortas para evitar que los neumáticos pierdan agarre con el firme y se deslice la máquina descontroladamente.

    - Las máquinas a utilizar en esta obra, estarán dotadas de luces y bocina de retroceso.

- Vuelco de la máquina.

  - Medidas preventivas:

    - Los caminos de circulación interna de la obra, se cuidarán para evitar blandones y embarramientos excesivos que mermen la seguridad de la circulación de la maquinaria.

    - La retroexcavadora deberá ir provista de la protección de cabina antivuelco o pórtico de seguridad.

    - La cuchara, durante los transportes de tierras, permanecerá lo más baja posible para poder desplazarse con la máxima estabilidad.

    - La circulación sobre terrenos desiguales se efectuará a velocidad lenta.

- Quemaduras.

  - Protecciones individuales: a fin de evitarlo se utilizarán guantes de cuero a la hora de realizar operaciones de mantenimiento.

  - Medidas preventivas: siempre que se pueda, se evitará realizar operaciones de mantenimiento con la máquina recién parada. Deberá realizarse una vez se haya enfriado.

- Atrapamientos.

  - Medidas preventivas:

    - Está prohibido permanecer (o trabajar) en el entorno del radio de acción del brazo de una máquina para el movimiento de tierras.

    - Se prohíbe arrancar el motor sin antes cerciorarse de que no hay nadie en el área de operación de la pala.

    - Se acotará a una distancia igual a la del alcance máximo del brazo excavador, el entorno de la máquina. Se prohíbe en la zona la realización de trabajos o la permanencia de personas.

- Caída de personas desde la máquina.

  - Medidas preventivas:

    - Se prohíbe transportar personas en el interior de la cuchara.

    - Se prohíbe izar personas para acceder a trabajos puntuales utilizando la cuchara.

- Golpes.

  - Medidas preventivas: se prohíbe realizar trabajos en el interior de las trincheras o zanjas, en la zona de alcance del brazo de la retro.

- Ruido propio y de conjunto.

  - Protecciones individuales: con el fin de controlar el riesgo, los conductores irán provistos de protectores auditivos. Del mismo modo, los operarios que deban trabajar en las cercanías de la máquina (siempre fuera del radio de acción de la misma), deberá utilizar los citados protectores auditivos.

  - Medidas preventivas: anualmente o como marque el servicio de prevención, los conductores y todo aquel que permanezca habitualmente en la zona de influencia de la fuente de ruido (máquina), deberá vigilar la evolución de su capacidad auditiva, con el fin de controlar que no existen pérdidas de la misma.

- Vibraciones.

  - Protecciones individuales: con el fin de controlar el riesgo, los conductores irán provistos de cinturón elástico antivibratorio.

- Caída de objetos pesados sobre personas.

  - Medidas preventivas: se prohíbe en esta obra utilizar la retroexcavadora como una grúa, para la introducción de piezas, tuberías, etc., en el interior de las zanjas.

- Desplome de tierras sobre personas.

  - Medidas preventivas: los conductores se cerciorarán de que no existe peligro para los trabajadores que se encuentren en el interior de pozos o zanjas próximos al lugar de excavación.

- Incendio.

  - Medidas preventivas: Las máquinas a utilizar en esta obra, estarán dotadas de un extintor, timbrado y con las revisiones al día.

Normas de actuación preventiva para los maquinistas.

-Para subir o bajar de la máquina, utilice los peldaños y asideros dispuestos para tal función, evitará lesiones por caída.

-No suba utilizando las llantas, cubiertas, cadenas y guardabarros, evitará accidentes por caída.

-Suba y baje de la maquinaria de forma frontal asiéndose con ambas manos; es más seguro.

-No salte nunca directamente al suelo, si no es por peligro inminente para usted.

-No trate de realizar "ajustes" con la máquina en movimiento o con el motor en funcionamiento, puede sufrir lesiones.

-No permita que personas no autorizadas accedan a la máquina, pueden provocar accidentes o lesionarse.

-No trabaje con la máquina en situación de avería o semiavería. Repárela primero, luego reincide el trabajo.

-Para evitar lesiones, apoye en el suelo la cuchara, pare el motor, ponga el freno de mano y bloquee la máquina; a continuación realice las operaciones de servicio que necesite.

-No libere los frenos de la máquina en posición de parada, si antes no ha instalado los tacos de inmovilización en las ruedas.

-Vigile la presión de los neumáticos, trabaje con el inflado a la presión recomendada por el fabricante de la máquina.

Camión basculante

- Identificación de riesgos:

- Atropello de personas (entrada, salida, etc.).

  - Medidas preventivas:

    - Las entradas y salidas a la obra se realizarán con precaución auxiliado por las señales de un miembro de la obra.

    - Si por cualquier circunstancia tuviera que parar en la rampa el vehículo quedará frenado y calzado con topes.

    - Los camiones dispondrán de avisador acústico automático de marcha atrás, así como de intermitentes de aviso de giro.

    - Antes de poner en marcha el motor, o bien antes de abandonar la cabina, asegurarse de que ha instalado el freno de mano.

    - Al parar el camión deben ponerse tacos de inmovilización en las ruedas.

- Choques contra otros vehículos.

- Vuelco del camión.

  - Protecciones: los camiones deberán tener cabina antivuelco y antiimpacto.

  - Medidas preventivas:

    - La caja será bajada inmediatamente después de efectuada la descarga y antes de emprender la marcha. Se prohíbe expresamente cargar los camiones por encima de la carga máxima marcada por el fabricante, para prevenir los riesgos de sobrecarga.

- Caída (al subir o bajar de la caja).

  - Medidas preventivas:

    - Para subir y bajar del camión utilizar los escalones y las asas dispuestas en el vehículo.

    - No debe subirse a la máquina utilizando las llantas, ruedas u otros salientes.

- Atrapamiento (apertura o cierre de la caja, ...).

  - Medidas preventivas:

    - El conductor permanecerá fuera de la cabina durante la carga.

    - No deben hacerse ajustes con el motor en marcha, puesto que pueden producirse atrapamientos.

- Quemaduras.

  - Protecciones individuales: a fin de evitarlo se utilizarán guantes de cuero a la hora de realizar operaciones de mantenimiento.

  - Medidas preventivas:

    - Siempre que se pueda, se evitará realizar operaciones de mantenimiento con la máquina recién parada. Deberá realizarse una vez se haya enfriado.

    - Si se calienta el motor, no levantar en caliente la tapa del radiador, se pueden sufrir quemaduras.

    - El aceite del motor y del sistema hidráulico debe cambiarse en frío.

- Electrocución.

  - Medidas preventivas:

    - Si se ha de manipular el sistema eléctrico, desconectar la máquina y sacar la llave de contacto.

    - No debe arrancarse el camión sin haber bajado la caja, ya que se pueden tocar líneas eléctricas.

    - En caso de tocar una línea eléctrica por accidente, salir de la cabina y saltar lo más lejos posible evitando tocar tierra y el camión al mismo tiempo. Evitar también, que nadie toque tierra y camión al mismo tiempo, hay mucho peligro de electrocución.

- Incendio y/o explosión.

  - Protecciones individuales: los líquidos de la batería desprenden gases inflamables, si se han de manipular, hacerlo con guantes.

  - Medidas preventivas:

    - Las máquinas a utilizar en esta obra, estarán dotadas de un extintor, timbrado y con las revisiones al día.

    - No debe guardarse carburante ni trapos engrasados en el camión, puesto que puede prenderse fuego.

    - No debe fumarse ni acercar fuego cuando se esté manipulando el motor o la batería.

    - Si hace falta arrancar el camión con la batería de otro vehículo, vigilar las chispas, ya que los gases de la batería son inflamables y podría explosionar.

Dumper

a)	Descripción de la maquinaria:

El dumper es un vehículo que habitualmente suele ser utilizado por diferentes operarios, pero para el cual se debe estar directamente autorizado por personal responsable para su utilización. Además, el conductor, deberá cumplir las normas de circulación establecidas en el recinto de la obra y, en general, se atendrá al Código de Circulación.

- Identificación de riesgos:

- Vuelco de la máquina durante el vertido.

  - Medidas preventivas:

    - En el vertido de tierras, u otro material, junto a zanjas y taludes deberá colocarse un tope que impida el avance del dumper más allá de una distancia prudencial al borde del desnivel, teniendo en cuenta el ángulo natural del talud. Si la descarga es lateral, dicho tope se prolongará en el extremo más próximo al sentido de circulación.

- Vuelco de la máquina en tránsito.

  - Medidas preventivas:

    - Con el vehículo cargado deben bajarse las rampas de espaldas a la marcha, despacio y evitando frenazos bruscos.

    - Se prohibirá circular por pendientes o rampas superiores al 20% en terrenos húmedos y al 30% en terrenos secos.

    - En las rampas por las que circulen estos vehículos existirá al menos un espacio libre de 70 cm. sobre las partes más salientes de los mismos.

    - Se revisará la carga antes de iniciar la marcha observando su correcta disposición y que no provoque desequilibrio en la estabilidad del dumper.

- Atropello de personas.

  - Medidas preventivas:

    - Cuando se deje estacionado el vehículo se parará el motor y se accionará el freno de mano. Si está en pendiente, además se calzarán las ruedas.

    - Las cargas serán apropiadas al tipo de volquete disponible y nunca dificultarán la visión del conductor.

    - Se prohíbe expresamente en esta obra, conducir los dumpers a velocidades superiores a los 20 Km. por hora.

- Choque por falta de visibilidad o transporte incorrecto.

  - Medidas preventivas:

    - Establecer unas vías de circulación cómodas y libres de obstáculos señalizando las zonas peligrosas.

    - Las cargas serán apropiadas al tipo de volquete disponible y nunca dificultarán la visión del conductor.

    - En previsión de accidentes, se prohíbe el transporte de piezas (puntales, tablones y similares) que sobresalgan lateralmente del cubilote del dumper.

- Caída de personas transportadas.

  - Medidas preventivas:

    - El conductor del dumper no debe permitir el transporte de pasajeros sobre el mismo.

- Golpes con la manivela de puesta en marcha.

  - Medidas preventivas:

    - En la puesta en marcha, la manivela debe cogerse colocando el pulgar del mismo lado que los demás dedos.

    - La manivela tendrá la longitud adecuada para evitar golpear partes próximas a ella.

Excavadora mixta sobre ruedas

- Identificación de riesgos:

- Atropello.

  - Medidas preventivas:

    - Está prohibido que los conductores abandonen la máquina con el motor en marcha.

    - Está prohibido que los conductores abandonen la pala con la cuchara izada y sin apoyar en el suelo.

    - Los ascensos o descensos en carga de la máquina se efectuarán siempre utilizando marchas cortas para evitar que los neumáticos pierdan agarre con el firme y se deslice la máquina descontroladamente.

    - Las máquinas a utilizar en esta obra, estarán dotadas de luces y bocina de retroceso.

- Vuelco de la máquina.

  - Medidas preventivas:

    - Los caminos de circulación interna de la obra, se cuidarán para evitar blandones y embarramientos excesivos que mermen la seguridad de la circulación de la maquinaria.

    - La retroexcavadora deberá ir provista de la protección de cabina antivuelco o pórtico de seguridad.

    - La cuchara, durante los transportes de tierras, permanecerá lo más baja posible para poder desplazarse con la máxima estabilidad.

    - La circulación sobre terrenos desiguales se efectuará a velocidad lenta.

- Quemaduras.

  - Protecciones individuales: a fin de evitarlo se utilizarán guantes de cuero a la hora de realizar operaciones de mantenimiento.

  - Medidas preventivas: siempre que se pueda, se evitará realizar operaciones de mantenimiento con la máquina recién parada. Deberá realizarse una vez se haya enfriado.

- Atrapamientos.

  - Medidas preventivas:

    - Está prohibido permanecer (o trabajar) en el entorno del radio de acción del brazo de una máquina para el movimiento de tierras.

    - Se prohíbe arrancar el motor sin antes cerciorarse de que no hay nadie en el área de operación de la pala.

    - Se acotará a una distancia igual a la del alcance máximo del brazo excavador, el entorno de la máquina. Se prohíbe en la zona la realización de trabajos o la permanencia de personas.

- Caída de personas desde la máquina.

  - Medidas preventivas:

    - Se prohíbe transportar personas en el interior de la cuchara.

    - Se prohíbe izar personas para acceder a trabajos puntuales utilizando la cuchara.

- Golpes.

  - Medidas preventivas: se prohíbe realizar trabajos en el interior de las trincheras o zanjas, en la zona de alcance del brazo de la retro.

- Ruido propio y de conjunto.

  - Protecciones individuales: con el fin de controlar el riesgo, los conductores irán provistos de protectores auditivos. Del mismo modo, los operarios que deban trabajar en las cercanías de la máquina (siempre fuera del radio de acción de la misma), deberá utilizar los citados protectores auditivos.

  - Medidas preventivas: anualmente o como marque el servicio de prevención, los conductores y todo aquel que permanezca habitualmente en la zona de influencia de la fuente de ruido (máquina), deberá vigilar la evolución de su capacidad auditiva, con el fin de controlar que no existen pérdidas de la misma.

- Vibraciones.

  - Protecciones individuales: con el fin de controlar el riesgo, los conductores irán provistos de cinturón elástico antivibratorio.

- Caída de objetos pesados sobre personas.

  - Medidas preventivas: se prohíbe en esta obra utilizar la retroexcavadora como una grúa, para la introducción de piezas, tuberías, etc., en el interior de las zanjas.

- Desplome de tierras sobre personas.

  - Medidas preventivas: los conductores se cerciorarán de que no existe peligro para los trabajadores que se encuentren en el interior de pozos o zanjas próximos al lugar de excavación.

- Incendio.

  - Medidas preventivas: Las máquinas a utilizar en esta obra, estarán dotadas de un extintor, timbrado y con las revisiones al día.

Normas de actuación preventiva para los maquinistas.

-Para subir o bajar de la máquina, utilice los peldaños y asideros dispuestos para tal función, evitará lesiones por caída.

-No suba utilizando las llantas, cubiertas, cadenas y guardabarros, evitará accidentes por caída.

-Suba y baje de la maquinaria de forma frontal asiéndose con ambas manos; es más seguro.

-No salte nunca directamente al suelo, si no es por peligro inminente para usted.

-No trate de realizar "ajustes" con la máquina en movimiento o con el motor en funcionamiento, puede sufrir lesiones.

-No permita que personas no autorizadas accedan a la máquina, pueden provocar accidentes o lesionarse.

-No trabaje con la máquina en situación de avería o semiavería. Repárela primero, luego reincide el trabajo.

-Para evitar lesiones, apoye en el suelo la cuchara, pare el motor, ponga el freno de mano y bloquee la máquina; a continuación 

realice las operaciones de servicio que necesite.

-No libere los frenos de la máquina en posición de parada, si antes no ha instalado los tacos de inmovilización en las ruedas.

-Vigile la presión de los neumáticos, trabaje con el inflado a la presión recomendada por el fabricante de la máquina.

Grúa torre

a)	Descripción de la maquinaria:

La grúa torre, se ubicará en el lugar señalado en el plano nº 3 del presente Estudio de Seguridad y Salud. Además,  irá empotrada en zapata de hormigón según cálculo indicado en el proyecto correspondiente tendrá un brazo de 40 ml.

El instalador de la grúa emitirá certificado de puesta en marcha de la misma en la que se garantice su correcto montaje y funcionamiento.

Este equipo de obra deberá poseer -marca CE- o cumplir con la legislación específica que le es de aplicación y se instale, utilice y mantenga de acuerdo con las instrucciones del equipo suministradas por el fabricante.

El gruísta deberá poseer el carné correspondiente que los habilite para poder utilizarla.

La utilización de este equipo se efectuará de acuerdo con el manual de instrucciones del fabricante. En caso de no disponer de dicho manual, deberá atenderse a las instrucciones elaboradas en el documento de adecuación del equipo al RD 1215/1997 redactado por personal competente.

La grúa deberá tener el correspondiente libro de mantenimiento y llevarse a cabo tal y como marca la legislación vigente.

- Identificación de riesgos:

- Caídas a distinto nivel.

  - Protecciones individuales: el gruísta de esta obra siempre llevarán puesto un cinturón de seguridad clase C que amarrarán al punto sólido y seguro.

  - Medidas preventivas:

    - En ningún caso podrá subirse a la estructura de la grúa ninguna persona que no tenga habilitación para ello. Tan sólo podrán subir  montadores, instaladores, etc.,  siguiendo el plan de montaje, mantenimiento y desmontaje de la grúa, así como sus medidas de seguridad incluidas en el mismo.

    - Se prohíbe la suspensión o transporte aéreo de personas mediante el gancho de la grúa-torre.

    - Se prohíbe expresamente para prevenir el riesgo de caídas del gruísta, que trabaje sentado en los bordes de los forjados o encaramándose sobre la estructura de la grúa.

- Sobreesfuerzos.

  - Medidas preventivas:

    - En los trabajos arealizar con grúa, en ningún momento deberá forzarse la carga manualmente para su desplazamiento; deberá ser la grúa la que realice el esfuerzo.

    - Todos los operarios habrán recibido formación sobre ergonomía, en especial referente a los trabajos anteriormente enumerado.

- Contacto con la energía eléctrica.

  - Medidas preventivas:

    - La grúa torre estará conectada a tierra.

    - En presencia de tormenta, se paralizarán los trabajos con la grúa torre, dejándose fuera de servicio en veleta hasta pasado el riesgo de agresión eléctrica.

    - El cableado de alimentación eléctrica de la grúa torre se realizará enterrándolo a un mínimo de 40 cm. de profundidad; el recorrido siempre permanecerá señalizado. Los pasos de zona con tránsito de vehículos se protegerán mediante una cubrición a base de tablones enrasados en el pavimento.

- Vuelco o caída de la grúa.

  - Medidas preventivas:

    - Se prohíbe cargar el cubo de hormigonado por encima de la carga máxima admisible de la grúa que lo sustenta.

    - La grúa torre a montar en esta obra, estará dotada de un letrero en lugar visible, en el que se fije claramente la carga máxima admisible en punta.

    - Se paralizarán los trabajos con la grúa torre, por criterios de seguridad, cuando las labores deban realizarse bajo régimen  de  vientos iguales  o  superiores a 60 Km./h.

    - La grúa torre estará dotada de mecanismos limitadores de carga (para el gancho) y de desplazamiento de carga (para la pluma), en prevención del riesgo de vuelco.

    - Se dispondrá en obra de un peso tarado con la carga máxima en punta de la grúa para que pueda ser comprobado su estado en cualquier momento.

    - La grúa torre a instalar en esta obra, se montará siguiendo expresamente todas las maniobras que el fabricante dé, sin omitir ni cambiar los medios auxiliares o de seguridad recomendados.

- Derrame o desplome de la carga durante el transporte.

  - Medidas preventivas:

    - Se realizará el transporte de armaduras mediante eslingas enlazadas y provistas de ganchos con pestillos de seguridad.

    - El izado de los tableros se efectuará mediante bateas emplintadas en cuyo interior se dispondrán los tableros ordenados y sujetos mediante flejes o cuerdas.

    - El izado de armaduras se ejecutará suspendiendo la carga de dos puntos tales, que la carga permanezca estable.

    - El izado de bovedillas, se efectuará sin romper los paquetes en los que se suministran de fábrica, transportándolas sobre una batea emplintada.

    - El izado de bovedillas sueltas se efectuará sobre bateas emplintadas. Las bovedillas se cargarán ordenadamente y se amarrarán para evitar su caída durante la elevación o transporte.

    - Se realizará el transporte de los elementos del encofrado mediante eslingas enlazadas y provistas de ganchos con pestillos de seguridad

    - Los cables de sustentación de cargas que presenten un 10% de hilos rotos, serán sustituidos de inmediato, dando cuenta de ello (el/los recurso/s preventivo/s) al Coordinador de Seguridad y Salud durante la  ejecución de obra.

    - Estará dotada de ganchos de acero normalizados dotados con pestillo de seguridad.

- Golpes por la carga a las personas o a las cosas durante su transporte aéreo.

  - Medidas preventivas:

    - Se procurará no golpear con cubo de hormigonado los encofrados ni las entibaciones.

    - Se prohíbe la permanencia de operarios en las zonas de batido de cargas durante las operaciones de izado de tablones, sopandas, puntales y ferralla; igualmente, se procederá durante la elevación de nervios, armaduras, pilares, bovedillas, etc.

    - Se prohíbe expresamente en esta obra, dejar en suspensión del gancho de la grúa las mesas de sierra durante los periodos de inactividad.

    - Se prohibirá la circulación bajo cargas suspendidas.

    - Al finalizar cualquier periodo de trabajo (mañana, tarde, fin de semana), se realizarán en la grúa torre las siguientes maniobras:

1º Izar el gancho libre de cargas a tope junto al mástil.

2º Dejar la pluma en posición "veleta".

3º Poner los mandos a cero.

4º Abrir los seccionadores del mando eléctrico de la máquina (desconectar la energía eléctrica). Esta maniobra implica la desconexión previa del suministro eléctrico de la grúa en el cuadro general de la obra.

Normas preventivas para los operadores con grúa torre (gruistas).

-Sitúese en una zona de la construcción que le ofrezca la máxima seguridad, comodidad y visibilidad; evitará accidentes.

-Si debe trabajar al borde de forjados o de cortes del terreno, pida que le instalen puntos fuertes a los que amarrar el cinturón de seguridad. Estos puntos deben ser ajenos a la grúa, de lo contrario si la grúa cae, caerá usted con ella.

-No trabaje encaramado sobre la estructura de la grúa, no es seguro.

-En todo momento debe tener la carga a la vista para evitar accidentes; en caso de quedar fuera de su campo de visión, solicite la colaboración de una persona que le guíe. No corra riesgos innecesarios.

-Evite pasar cargas suspendidas sobre los tajos con hombres trabajando. Si debe realizar maniobras sobre los tajos, avise para que sean desalojados.

-No trate de realizar "ajustes" en la botonera o en el cuadro eléctrico de la grúa. Avise de las anomalías al Servicio de Prevención para que sean reparadas.

-No permita que personas no autorizadas accedan  a la botonera, al cuadro eléctrico o a las estructuras de la grúa. Pueden accidentarse o ser origen de accidentes.

-No trabaje con la grúa en situación de avería o de semiavería. Comunique al Servicio de Prevención las anomalías para que sean reparadas y deje fuera de servicio la grúa.

-Elimine de su dieta de obra totalmente las bebidas alcohólicas, manejará con seguridad la grúa.

-Si debe manipular por cualquier causa el sistema eléctrico, cerciórese primero de que está cortado en el cuadro general, y colgado del interruptor o similar un letrero con la siguiente leyenda:

"NO CONECTAR, HOMBRES TRABAJANDO EN LA GRÚA"

-No intente izar cargas que por alguna causa estén adheridas al suelo. Puede hacer caer la grúa.

-No intente "arrastrar" cargas mediante tensiones inclinadas del cable. Puede hacer caer la grúa.

-No intente balancear la carga para facilitar su descarga en las plantas. Pone en riesgo la caída a sus compañeros que la reciben.

-No puentée o elimine, los mecanismos de seguridad eléctrica de la grúa.

-Cuando interrumpa por cualquier causa su trabajo, eleve a la máxima altura posible el gancho. Ponga el carro portor lo más próximo posible a la torre; deje la pluma en veleta y desconecte la energía eléctrica.

-No deje suspendidos objetos del gancho de la grúa durante las noches o fines de semana. Esos objetos que se desea no sean robados, deben ser resguardados en los almacenes, no colgados del gancho.

-No eleve cargas mal flejadas, pueden desprenderse sobre sus compañero durante el transporte y causar lesiones.

-No permita la utilización de eslingas rotas o defectuosas para colgar las cargas del gancho de la grúa. Evitará accidentes.

-Comunique inmediatamente al Servicio de Prevención la rotura del pestillo de seguridad del gancho, para su reparación inmediata y deje entre tanto la grúa fuera de servicio; evitará accidentes.

-No intente izar cargas cuyo peso sea igual o superior al limitado por el fabricante para el modelo de grúa que usted utiliza, puede hacerla caer.

-No rebase la limitación de carga prevista para los desplazamientos del carro portor sobre la pluma, puede hacer desplomarse la grúa.

-No izar ninguna carga, sin haberse cerciorado de que están instalados los aprietos chasis-vía. Considere siempre, que esta acción aumenta la seguridad de grúa.

Montacargas de obra

a)	Descripción de la maquinaria:

Los montacargas de obra están constituidos en esencia por una plataforma que se desliza por una guía lateral rígida o por dos guías rígidas paralelas ancladas, en ambos casos, a la estructura de la construcción. Se utilizan para subir o bajar materiales exclusivamente, estando totalmente prohibida la utilización para el transporte de personas, pudiendo detenerse la plataforma en las distintas plantas de la obra.

En esta obra se utilizará un montacargas que posea el marcado CE, por lo que podrá no ser necesaria la presencia de recursos preventivos durante su utilización, tal y como se indica en el R.D. 604/2006. Aún así, es recomendable que el recurso preventivo informe regularmente a los trabajadores usuarios del montacargas de cuales son las medidas preventivas necesarias a adoptar para evitar cualquier riesgo.

En cualquier caso, durante las operaciones de montaje, mantenimiento y desmontaje del montacargas, sí deberá estar presente el recurso preventivo de la empresa actuante.

- Identificación de riesgos:

- Caída de personas a distinto nivel.

  - Protecciones colectivas:

    - Se colocará un par de puertas de cierre que cubran el hueco de acceso al montacargas, formadas por pasamanos, listón intermedio y rodapié en cada una de las plantas por las que discurra el montacargas.

    - Del mismo modo, el montacargas irá dotado de barandillas  en todos sus lados expuestos (tanto a cada lado de la plataforma como en el frente de la misma). Estarán compuestas por pasamanos, listón intermedio y rodapié.

  - Medidas preventivas:

    - En todas las puertas de planta del montacargas, se colocará un cartel indicador, en el que se advierta al global de los trabajadores que está terminantemente prohibido abrir las barandillas cuando la plataforma se encuentre en movimiento o en otra planta.

    - Se formará a todos los trabajadores que vayan a utilizar el montacargas sobre el uso correcto de las protecciones colectivas del mismo.

    - El/los recurso/s preventivo/s informarán al empresario usuario del montacargas, de cualquier anomalía en su uso o funcionamiento, de forma que este pueda tomar las decisiones adecuadas para evitar cualquier riesgo.

    - Se informará a todos los trabajadores verbalmente, por escrito y mediante carteles visibles en cada planta a la que tenga acceso el montacargas, sobre la prohibición de abrir las barandillas exteriores de la plataforma. Dichas barandillas sólo se podrán abrir en el caso de que la plataforma se encuentre en la planta baja y se tenga un acceso libre desde la misma.

- Atrapamiento por o entre objetos.

  - Protecciones colectivas:

    - Se acotará un área de seguridad en la base del montacargas que impida la circulación de personas bajo el mismo. Dicha acotación se realizará con vallado metálico que tenga las mismas características que el vallado de la obra.

    - Se dotará a todas las barandillas del montacargas de un dispositivo que detenga e impida el funcionamiento del mismo cuando se encuentren abiertas.

    - Las puertas de acceso a la plataforma del montacargas se colocarán a suficiente distancia del borde del forjado para evitar atrapamientos en el caso de que se asomase una persona.

    - Tal y como se indica en las exigencias del marcado CE, se colocarán carcasas de protección a los elementos móviles y se delimitará el acceso a los citados elementos exclusivamente a los instaladores y mantenedores.

    - Se dotará al montacargas de un freno bajo  la plataforma que detenga el funcionamiento de la misma en caso de ocurrir un golpe contra un objeto u una persona.

  - Medidas preventivas:

    - En todas las puertas de planta del montacargas, se colocará un cartel indicador, en el que se advierta al global de los trabajadores que está terminantemente prohibido asomarse por la barandilla del montacargas, la utilización del mismo para el transporte de personas y quedarse en el espacio que queda entre la barandilla y la plataforma del montacargas. El/los recurso/s preventivo/s observarán el estricto cumplimiento de estas prohibiciones, advirtiendo inmediatamente a todo aquel trabajador que  incurra en una inobservancia de las medidas de seguridad, e informando también de inmediato al empresario para que este pueda tomar las medidas correctoras necesarias (mayor formación e información a los trabajadores, sanciones,  etc.).

    - Se formará e informará a todos los trabajadores que vayan a dar uso del montacargas sobre su correcta utilización y de las protecciones colectivas.

- Caída de la plataforma.

  - Protecciones colectivas:

    - El montacargas irá dotado de un limitador de carga que impida el funcionamiento de la maquinaria cuando se sobrepase la carga máxima admisible.

    - Así mismo, irá dotado de dispositivos anticaída en caso de rotura del cable de sustentación.

    - La plataforma dispondrá de un freno bajo la misma que detenga su funcionamiento en caso de que encuentre un obstáculo en su recorrido (objetos sobresalientes, etc.).

    - Dispondrá también de un dispositivo de final de carrera que evite que se salga de la guía o guías laterales.

  - Medidas preventivas:

    - En todas las puertas de planta del montacargas, se colocará un cartel indicador, en el que se advierta al global de los trabajadores sobre la carga máxima admisible, transformada en materiales, de forma que sea fácilmente entendible por cualquier persona.

    - Se formará a todos los trabajadores que vayan a hacer uso del montacargas sobre la forma correcta de colocar los materiales en la plataforma, de modo que se evite el riesgo de desplome de la misma o de la estructura por atrapamiento de objetos entre la plataforma y los forjados del edificio.

- Caída de objetos.

  - Protecciones colectivas:

    - Tal y como se ha indicado en el riesgo de caída de personas al mismo nivel, se dispondrá una barandilla de protección en todos sus lados expuestos (tanto a cada lado de la plataforma como en el frente de la misma). Estarán compuestas por pasamanos, listón intermedio y rodapié.

  - Medidas preventivas:

    - Se formará a todos los trabajadores que vayan a hacer uso del montacargas sobre la forma correcta de colocar los materiales en la plataforma, de modo que se evite el riesgo de caída de objetos al vacío.

- Riesgo eléctrico.

  - Protecciones colectivas:

    - Se dotará al montacargas con una toma de tierra independiente.

    - Las medidas de protección contra los contactos directos se realizarán mediante protección por aislamiento de partes activas o por protección por medio de barreras o envolventes.

    - En el caso de que la conexión del montacargas a la alimentación se realice a través de una base de toma de corriente, esta deberá estar protegida por un diferencial de 30 mA. En caso de que la alimentación se realice directamente desde el cuadro que corresponda al cuadro del montacargas, dicho diferencial podrá ser de 300 mA.

    - Todos los elementos eléctricos de la instalación eléctrica del montacargas deberán tener un grado de protección IP45.

    - Deben existir elementos que garanticen las funciones de seccionamiento y corte omnipolar en carga. Además, estos dispositivos de seccionamiento, deben poder ser bloqueados en posición abierta, bien por enclavamiento bien por ubicación en el interior de una envolvente cerrada con llave.

  - Medidas preventivas:

    - Se formará a todos los trabajadores que vayan a hacer uso del montacargas sobre la forma correcta de utilizar los mecanismos eléctricos existentes en el mismo, así como de la prohibición de manipularlos en caso de avería.

.

Vibrador de aguja

- Identificación de riesgos:

- Caídas desde altura durante su manejo.

  - Medidas preventivas:

    - Las operaciones de vibrado se realizarán siempre sobre posiciones estables.

    - El cable de alimentación del vibrador deberá estar protegido, sobre todo si discurre por zonas de paso de los operarios, a fin de que no produzca tropiezos.

- Caídas a distinto nivel del vibrador.

  - Medidas preventivas: el motor del vibrador se dejará apoyado sobre una superficie lisa estable, con el fin de evitar que pueda caer sobre alguien.

- Salpicaduras de lechada en ojos y piel.

  - Protecciones individuales: los operarios que utilicen el vibrador deberán ir provistos de gafas antiproyecciones.

- Electrocución.

  - Medidas preventivas:

    - Los vibradores eléctricos estarán conectados a tierra.

    - Se revisará el estado del vibrador eléctrico antes de cada hormigonado y después de su utilización.

    - Los vibradores deberán estar protegidos eléctricamente mediante doble aislamiento.

    - Las operaciones de limpieza directa-manual, se efectuarán previa desconexión de la red eléctrica del vibrador, para previsión del riesgo eléctrico y de atrapamientos.

    - Los pulsadores estarán protegidos para evitar que les caiga material utilizado en el hormigonado o agua.

Camión de bombeo de hormigón

- Identificación de riesgos:

- Vuelco por proximidad a taludes.

  - Medidas preventivas: no se colocará la bomba cerca de ningún talud para que no pierda su estabilidad y provoque el vuelco de la máquina.

- Vuelco por fallo mecánico, por ejemplo de los gatos neumáticos.

  - Medidas preventivas: los dispositivos de seguridad del equipo de bombeo estarán siempre en perfectas condiciones de funcionamiento.

- Proyección de objetos por reventarse la cañería, o al quedar momentáneamente encallado.

  - Medidas preventivas:

    - La bomba de hormigonado nada más se podrá usar para el bombeo de hormigón según el -cono de Abrams- recomendado por el fabricante en función de la distancia de transporte.

    - Antes de iniciar el suministro diario de hormigón, se comprobará el desgaste interior de la cañería con un medidor de grosores, ya que las explosiones de las cañerías son causantes de accidentes importantes.

    - Si se ha de bombear a gran distancia, antes de suministrar hormigón, se probarán los conductos bajo presión de seguridad.

    - Una vez hormigonado, debe limpiarse perfectamente todo el conjunto en prevención de accidentes por taponamiento.

- Caída de personas desde la máquina.

  - Medidas preventivas: el brazo de elevación de la manguera no se podrá usar para izar personas, aunque sea para un trabajo de carácter puntual.

- Atrapamientos de personas.

  - Medidas preventivas:

    - El/los recurso/s preventivo/s comprobará/n que las ruedas de la bomba estén bloqueadas y con los enclavamientos neumáticos o hidráulicos perfectamente instalados.

    - Antes de vaciar el hormigón en la tolva, deben asegurarse de que tiene la reja colocada.

    - Antes de iniciar el suministro, debe asegurarse que las uniones de palanca tienen los pasadores inmovilizados.

    - No tocar nunca directamente con las manos la tolva o el tubo oscilante sí la máquina está en marcha.

    - Si se han de hacer trabajos en la tolva o en el tubo oscilante, en primer lugar se parará el motor de accionamiento, luego se purgará la presión del acumulador a través del grifo y finalmente se podrán hacer los trabajos que hagan falta.

- Electrocución.

  - Medidas preventivas:

    - Si el motor de la bomba es eléctrico, antes de abrir el cuadro general de mandos, asegurarse que está desconectado.

    - No deben modificarse los mecanismos de protección eléctrica.

- Sobreesfuerzos.

  - Medidas preventivas:

    - A la hora de manipular la manguera, se evitará hacer esfuerzos innecesarios, debiendo hacer toda la fuerza la máquina.

    - Todos los operarios habrán recibido formación sobre ergonomía, en especial referente a los trabajos anteriormente enumerados.

Pulidora (400 V).

- Identificación de riesgos:

- Electrocución (en las eléctricas).

  - Medidas preventivas:

    - Diariamente se comprobará el estado del aislamiento de los cables.

    - La conexión a los cuadros eléctricos se realizará con clavijas macho-hembra, nunca con los cables pelados directamente.

- Incendio por cortocircuito.

  - Medidas preventivas:

    - Debe comprobarse que la herramienta a utilizar está en buenas condiciones de uso.

- Caída en altura.

  - Medidas preventivas:

    - Al desarrollar trabajos con riesgo de caída de altura, asegure siempre la postura de trabajo, ya que, en caso de pérdida de equilibrio por reacción incontrolada de la máquina, los efectos se pueden multiplicar.

- Atrapamiento.

  - Protecciones:

    - Se dotará a la pulidora de un interruptor de resorte, de forma que la maquinaria funcione estando presionado constantemente el interruptor.

    - El personal encargado del manejo de la pulidora deberá ser experto en su uso, debiendo haber recibido formación para ello.

    - Deben utilizarse siempre las protecciones de la máquina.

    - En el caso de trabajar sobre piezas de pequeño tamaño o en equilibrio inestable, se asegurará la pieza a trabajar, de modo que no sufra movimientos imprevistos durante la operación.

Soldador eléctrico.

- Identificación de riesgos:

- Contactos con energía eléctrica en trabajos bajo la lluvia. Con el fin de controlarlo se tendrá en cuenta lo siguiente:

  - Medidas preventivas: el/los recurso/s preventivo/s deberá/n detener los trabajos de soldadura a la intemperie en caso de que esté lloviendo. Los operarios que vayan a utilizar la citada maquinaria, tendrán la formación e información suficiente sobre los riesgos relativos a su trabajo.

- Contactos con energía eléctrica por carencia de aislamiento eléctrico en el portaelectrodos o el cableado u otros. Con el fin de controlarlo se tendrá en cuenta lo siguiente:

  - Medidas preventivas:

    - El/los recurso/s preventivo/s deberá/n comprobar el estado de la maquinaria antes de ser utilizada. Los operarios que vayan a utilizarla, avisarán a el/los recurso/s preventivo/s de cualquier deterioro producido en el aislamiento de la maquinaria.

    - No debe dejarse la pinza directamente en el suelo o sobre la perfilería. Será depositada sobre un portapinzas para evitar accidentes.

    - No se utilizará el grupo sin que lleve instalado el protector de clemas. Evitará el riesgo de electrocución.

    - Debe comprobarse que el grupo está correctamente conectado a tierra antes de iniciar la soldadura.

    - Nunca se anulará la toma de tierra de la carcasa del grupo de soldar porque "salte" el disyuntor diferencial. El operario deberá avisar a el/los recurso/s preventivo/s para que se revise la avería. Se aguardará a que el grupo quede reparado o bien se utilizará otro.

    - Se desconectará totalmente el grupo de soldadura cada vez que se haga una pausa de consideración (almuerzo o comida, o desplazamiento a otro lugar).

    - Deberá comprobarse, antes de conectarlas al grupo, que las mangueras eléctricas están empalmadas mediante conexiones estancas de intemperie. Se evitarán las conexiones directas protegidas a base de cinta aislante.

    - No deben utilizarse mangueras eléctricas con la protección externa rota o deteriorada seriamente. En ese caso se solicitará que  sean cambiadas. Si fuese necesario 

empalmar las mangueras, se protegerá el empalme mediante "forrillos termorretráctiles".

    - El operario que haga uso del soldador deberá cerciorarse de que estén bien aisladas las pinzas portaelectrodos y los bornes de conexión.

- Daños en los ojos debidos a las radiaciones del arco voltaico. Este riesgo lo corren tanto los operarios que utilizan el soldador como todo aquel que pueda circular por los alrededores del lugar de trabajo. Es un riesgo no evitable. Con el fin de controlarlo se tendrá en cuenta lo siguiente:

  - Protecciones colectivas: con el fin de evitar que los operarios ajenos al trabajo de soldar puedan sufrir daños, el/los recurso/s preventivo/s delimitarán la zona de trabajo.

  - Protecciones individuales: para la realización de los trabajos de soldadura eléctrica  deberá utilizarse como protección yelmo de soldar o pantalla de mano.

  - Medidas preventivas: el/los recurso/s preventivo/s deberá/n informar al global de los operarios que no se debe circular por la misma. Todos los operarios que vayan a utilizar el soldador dispondrán de acreditación que confirme que han recibido la información y formación necesaria para la utilización del mismo.

- Daños en los ojos debidos a esquirlas desprendidas. Consiste el riesgo en la posibilidad de desprenderse esquirlas al picar el cordón de soldadura. Es un riesgo no evitable. Con el fin de controlarlo se tendrá en cuenta lo siguiente:

  - Protecciones individuales: para controlar el riesgo, en la realización de los trabajos de soldadura eléctrica deberá utilizarse como protección yelmo de soldar o pantalla de mano.

  - Medidas preventivas:

    - El/los recurso/s preventivo/s deberá/n informar al global de los operarios que no se debe circular por la misma. Todos los operarios que vayan a utilizar el soldador dispondrán de acreditación que confirme que han recibido la información y formación necesaria para la utilización del mismo.

    - Se escogerá el electrodo adecuado para el cordón a ejecutar.

- Quemaduras en las manos y a terceros. Consiste el riesgo en la posibilidad de producirse quemaduras por tocar piezas 

recientemente soldadas. Es un riesgo evitable. Con el fin de controlarlo se tendrá en cuenta lo siguiente:

  - Protecciones individuales: para controlar el riesgo, en la realización de los trabajos de soldadura eléctrica deberá utilizarse guantes de cuero como protección de las manos, así  como brazaletes y mandiles de cuero .

  - Medidas preventivas:

    - Todos los operarios deberán ser informados del citado riesgo evitable, haciéndoles saber que no deben tocar las piezas recientemente soldadas, pues pueden estar a temperaturas elevadas que podrían producirle quemaduras.

    - Antes de comenzar a soldar, deberá comprobarse que no hay personas en el entorno de la vertical de su puesto de trabajo. Les evitará quemaduras fortuitas.

- Intoxicación o asfixia. Es un riesgo evitable. Con el fin de controlarlo se tendrá en cuenta lo siguiente:

  - Medidas preventivas:

    - El/los recurso/s preventivo/s deberá/n informar al global de los operarios que no se debe circular por la misma. Todos los operarios que vayan a utilizar el soldador dispondrán de acreditación que confirme que han recibido la información y formación necesaria para la utilización del mismo.

    - Debe soldarse siempre en lugar bien ventilado, evitará intoxicaciones y asfixia.

- Caídas al mismo nivel.

  - Medidas preventivas:

    - Deberá solicitarse a el/los recurso/s preventivo/s información sobre cual es el lugar más adecuado para tender el cableado del grupo, para evitar tropiezos y caídas.

Sierra Circular de Mesa

a)	Descripción de la maquinaria:

La sierra circular de corte es una máquina ligera y sencilla, compuesta de una mesa fija con una ranura en el tablero que permite el paso del disco de sierra, un motor y un eje porta-herramienta.

Deberá ser utilizada sólo por personal capacitado para su uso. A tal efecto deberá entregarse a dicho personal las instrucciones de uso y seguridad indicadas por el fabricante o suministrador (art. 41 de la Ley 31/1995 de P.R.L.). así como la ficha de seguridad incluida en el plan de seguridad de el/los contratista/s que vayan a utilizarla. De dicha entrega se dejará constancia por escrito, quedando el mismo en poder de el/los recurso/s preventivo/s, de forma que puedan comprobar en cualquier momento quién está capacitado o no para el uso de la misma.

Del mismo modo se procederá con la persona o personas responsables del mantenimiento de la maquinaria, de forma que sólo puedan realizarlo quienes tengan las instrucciones de seguridad indicadas por el fabricante o suministrador (art. 41 de la Ley 31/1995 de P.R.L.).

Las máquinas, en cualquier caso, deben estar dotadas de los siguientes elementos de protección:

-Carcasa de cubrición del disco.

-Cuchillo divisor del corte.

-Empujador de la pieza a cortar y guía.

-Carcasa de protección de las transmisiones por poleas.

-Interruptor de estanco.

-Toma de tierra.

b) Identificación de riesgos:

En todos los casos deberá atenderse a lo dicho en el apartado de orden y limpieza del presente estudio.

- Contactos con energía eléctrica. Este riesgo consiste en la posibilidad de sufrir una electrocución al contactar con una 


manguera en mal estado, por la utilización de clavijas de conexión inadecuadas o inexistentes, o por la carencia de toma de tierra de la máquina. Con el fin de controlarlo se tendrá en cuenta lo siguiente:

  - Medidas preventivas:

    - El/los recurso/s preventivo/s deberá/n comprobar el buen estado de los cables eléctricos de conexión de las máquinas (propios y alargaderas), mandando reparar los que no estén en condiciones óptimas.

    - Tanto las alargaderas como el cable de conexión de las máquinas deberá ser antihumedad.

    - Las conexiones a realizar entre los cables y el cuadro eléctrico de distribución deberá realizarse con clavijas estancas.

    - Se prohíbe ubicar la sierra circular sobre los lugares encharcados.

- Caídas de personas al mismo nivel. Este riesgo consiste en la posibilidad de sufrir una caída por tropiezo con restos de material de corte. Con el fin de controlarlo se tendrá en cuenta lo siguiente:

  - Medidas preventivas: el/los recurso/s preventivo/s deberá/n comprobar que se mantiene limpia de productos procedentes de los cortes los aledaños de las mesas. Dicho material se barrerá y será apilado para su carga sobre bateas emplintadas o vertido por trompas.

Normas preventivas a entregar a los operarios que utilicen las mesas de sierra:

Las siguientes normas las deberá entregar cada contratista a todos sus trabajadores (incluidos los subcontratados y autónomos).

-Antes de poner la máquina en servicio compruebe que no está anulada la conexión a tierra, en caso afirmativo, avise el/los recurso/s preventivo/s.

-Compruebe que el interruptor eléctrico es estanco, en caso de no serlo, avise a el/los recurso/s preventivo/s.

-Utilice el empujador para manejar la madera; considere que de no hacerlo puede perder los dedos de sus manos. Desconfíe de su destreza. Esta máquina es peligrosa.

-No retire la protección del disco de corte. Estudie la forma de cortar sin necesidad de observar la "trisca". El empujador llevará la pieza donde usted desee y a la velocidad que usted necesita. Si la madera "no pasa", el cuchillo divisor está mal montado. Pida que se lo ajusten.

-Si la máquina, inopinadamente se detiene, retírese de ella y avise a el/los recurso/s preventivo/s para que sea reparada. No intente realizar ni ajustes ni reparaciones.

-Compruebe el estado del disco, sustituyendo los que estén fisurados o carezcan de algún diente.

-Para evitar daños en los ojos, solicite se le provea de unas gafas de seguridad antiproyección de partículas y úselas siempre, cuando tenga que cortar.

-Extraiga previamente todos los clavos o partes metálicas hincadas en la madera que desee cortar. Puede fracturarse el disco o salir despedida la madera de forma descontrolada, provocando accidentes serios.

En el corte de piezas cerámicas:

-Observe que el disco para corte cerámico no está fisurado. De ser así, solicite a el/los recurso/s preventivo/s que se cambie por otro nuevo.

-Efectúe el corte a ser posible a la intemperie (o en un local muy ventilado), y siempre protegido con una mascarilla de filtro mecánico recambiable.

-Efectúe el corte a sotavento. El viento alejará de usted las partículas perniciosas.

-Moje el material cerámico, antes de cortar, evitará gran cantidad de polvo.

1.9.	tipología de los materiales y elementos.

En el presente capítulo, se pretende identificar qué materiales pueden aportar riesgos químicos o físicos, indicando qué medidas preventivas deberán tomarse para controlarlos.

No obstante, siempre deberán tenerse en cuenta las recomendaciones de seguridad dadas por los fabricantes o suministradores de los materiales (art. 41 de la L.P.R.L.).

Cemento y sus derivados (hormigón, mortero, ...):

a) Riesgos químicos:

El cemento es un material muy agresivo, que puede producir dermatosis a su contacto. Para evitar dicho riesgo, los operarios que trabajen con él o sus derivados, deberán estar provistos en todo momento de guantes de cuero y mono de trabajo que les protejan del citado contacto.

Como medida preventiva a tener en cuenta, los operarios no deberán comer ni beber durante la manipulación del producto en estado puro, debiendo llevar una buena higiene personal.

b) Riesgos físicos:

Dado que durante su aplicación (bien sea en forma de mortero, bien sea en forma de hormigón) es fácil (riesgo no evitable) que salte alguna gota o esquirla directamente a los ojos, deberá tenerse en cuenta y protegerse con algún tipo de protector ocular (por ejemplo gafas).

A la hora de verter el hormigón, se irá provisto de botas de seguridad impermeables, que dispongan de plantilla y puntera de acero.

Como el cemento es un material muy fino (casi polvo), los operarios que lo vayan a utilizar como materia prima para la obtención de morteros u

hormigones y puedan estar expuestos a una inhalación del mismo, deberán ir provistos de mascarilla de protección.

Espuma de poliuretano:

a) Riesgos químicos:

La espuma de poliuretano es un material muy agresivo, que puede producir serios daños en contacto con la piel. Para evitar dicho riesgo, los operarios que trabajen con él o sus derivados, deberán estar provistos en todo momento de guantes de goma largos, mono de trabajo, protectores oculares  (gafas antiproyecciones) y mascarilla con filtro adecuado, que les protejan del citado contacto.

Como medida preventiva a tener en cuenta, los operarios no deberán comer ni beber durante la manipulación del producto en estado puro, debiendo llevar una buena higiene personal.

Para evitar daños en operarios que estén realizando otros trabajos, se acotará una zona de seguridad, siendo obligación de el/los recurso/s preventivos vigilar que nadie se la salte. Además, se colocará un cartel señalizador que informe a todos los trabajadores del peligro existente.

b) Riesgos físicos:

Dado que para su aplicación (bien sea en forma de mortero, bien sea en forma de hormigón) es fácil (riesgo no evitable) que salte alguna gota o esquirla directamente a los ojos, deberá tenerse en cuenta y protegerse con algún tipo de protector ocular (por ejemplo gafas).

c) Otros riesgos:

La espuma de poliuretano es un material muy inflamable, por lo que está totalmente prohibido fumar o encender cualquier fuego tanto durante su aplicación como en las cercanías del material aplicado o acopiado. El/los recurso/s preventivos, deberán vigilar que esto se está realizando de esta forma, advirtiendo a todo aquel operario que desobedezca las normas. Además, deberá colocarse un cartel señalizador que informe a todos los trabajadores del peligro existente tanto en almacenes como en lugar de trabajo.

Dado que puede producirse un incendio aún habiendo tomado las medidas necesarias para que no ocurra (un accidente), deberá existir un extintor portátil en el lugar de trabajo, debiendo tener los operarios encargados de la manipulación del producto formación suficiente sobre el uso correcto de los medios de extinción de incendios disponibles.

Pintura plástica:

b) Riesgos físicos:

La pintura plástica es un material líquido, que en su aplicación puede producir daños oculares o fosas nasales. Dichos riesgos dependen de la forma de aplicación. En caso de ser aplicada con medios mecánicos (pistola de aire comprimido, ...), deberá utilizarse protectores oculares (gafas de protección) y  de fosas nasales (mascarilla de protección). En caso de ser aplicado con medios manuales (rodillo, brochas, ...), tan sólo será necesaria la utilización de protectores oculares.

1.10.	instrucciones para la colocación, mantenimiento y retirada de protecciones colectivas.

A continuación, se pretende fijar unas medidas de seguridad mínimas para la correcta colocación, mantenimiento y retirada de las distintas protecciones colectivas a colocar en la obra.

instrucciones para la colocación de barandillas de protección

Para la colocación de la barandilla de protección a borde de forjado, en caso de que no exista ningún otro tipo de protección colectiva en ese momento (p. ej. Redes de protección perimetral o andamio metálico tubular), deberán observarse las siguientes instrucciones:

- El/los recurso/s preventivo/s  de la empresa contratista que deba realizar el trabajo (según figure en el contrato y en el plan de seguridad), informará/n al resto de empresas concurrentes en el centro de trabajo, así como a los trabajadores propios que se va a proceder a colocar las barandillas en el forjado correspondiente. Deberá/n comprobar también que la zona se encuentra debidamente acotada de forma que se impida el acceso a todo el personal que no vaya a realizar ningún trabajo en dicho lugar. Así mismo vigilará/n en todo momento las operaciones que siguen, a fin de que sean realizadas con las diligencias adecuadas.

- El/los operario/s que vayan a encargarse de la colocación de la barandilla, o cualquier otro trabajador que deba entrar en la zona acotada para realizar cualquier operación, irá/n provisto/s de cinturón de seguridad amarrado a un punto fuerte que impida que puedan caer por el borde que vaya a quedar desprotegido.

- Se colocará la barandilla de protección, tal y como se indica en los detalles del presente estudio de seguridad o con las modificaciones indicadas en el/los futuro/s plan/es de seguridad (aprobadas por el coordinador de seguridad en fase de ejecución) de forma que quede correctamente protegido el riesgo de caída a distinto nivel por borde de forjado.

- El/los recurso/s preventivo/s de la empresa contratista que deba realizar el trabajo (según figure en el contrato y en el/los plan/es de seguridad), comprobarán la eficacia de la medida preventiva adoptada, comprobando que se adecua a lo estipulado en el plan de seguridad. Realizada dicha comprobación, se quitará la protección colocada como impedimento de acceso a la zona de riesgo, indicando, el/los recurso/s preventivo/s al resto de empresas y trabajadores propios, que se puede acceder a la zona.

instrucciones para la retirada de barandillas de protección

En caso de ser necesaria la retirada de la barandilla de protección para la realización de algún trabajo se deberá seguir el siguiente procedimiento:

- El/los recurso/s preventivo/s informarán al resto de empresas concurrentes en el centro de trabajo, así como a los trabajadores propios de la retirada de la protección.

- A continuación se acotará la zona que vaya a quedar desprotegida, impidiendo el acceso a todos aquellos operarios que vayan a realizar ningún trabajo en la citada zona.

- El/los operario/s que vayan a encargarse de la retirada de la barandilla, irá/n provisto/s de cinturón de seguridad amarrado a un punto fuerte que impida que puedan caer por el borde que vaya a quedar desprotegido.

- Se retirará la barandilla de protección, dejándola correctamente apilada y ordenada de forma que no pueda representar un riesgo de caída por tropiezo o desorden.

- El/los operario/s que necesite/n acceder a la zona acotada y desprotegida irá/n provisto/s de cinturón de seguridad amarrado a un punto fuerte que les impida la caída por el borde del forjado.

1.11. trABajos que implican riesgos especiales.

En esta obra se dan los riesgos especiales nos 1, 2 y 10 incluidos en el anexo II del R.D. 1627/97 de 24 de Octubre.

Como medidas preventivas en el caso del punto 1 (riesgos de caídas en altura y sepultamiento por hundimiento de tierras) se observará lo indicado en el presente estudio de seguridad y salud, en los siguientes puntos:

- Protecciones colectivas a utilizar por fases de obra durante el proceso constructivo.

- Identificación de riesgos y medidas preventivas a adoptar en las diferentes actividades de obra, en las  fases de movimiento de tierras, cimentación, pilares, encofrados y elementos aligerantes de forjados, ferralla (puesta en obra), ejecución de tabiquería de cajas de escalera y de viviendas, ejecución de fachadas principal y posterior, instalación de ascensores, talla lisa, enfoscados, enlucidos de viviendas y pintura.

- Identificación de riesgos y medidas preventivas a adoptar en los diferentes medios auxiliares intervinientes en la obra, en concreto lo referente a las escaleras de mano, plataformas de descarga de materiales, andamios colgados, andamios de borriquetas, andamios metálicos tubulares y castillete de hormigonado.

- Identificación de riesgos y medidas preventivas a adoptar con la diferente maquinaria y herramienta a utilizar en la obra, en concreto lo referente a pala cargadora, retroexcavadora mixta sobre ruedas, camión basculante, dumper, excavadora mixta sobre ruedas y mini excavadora.

- Instrucciones para la colocación, mantenimiento y retirada de protecciones colectivas.

Para el punto 2 (trabajos con sustancias nocivas tales como cemento, barnices, pinturas, etc...), se tendrá en cuenta lo dicho en presente estudio, en el siguiente punto:

- Tipología de los materiales y elementos.

En el caso del punto 10 (manipulación de objetos pesados), se atenderá a lo dispuesto en el presente estudio, en los siguientes puntos:

- Identificación de riesgos y medidas preventivas a adoptar en las diferentes actividades de obra, en las  fases de cimentación, pilares, encofrados y elementos aligerantes de forjados y ferralla (puesta en obra).

- Identificación de riesgos y medidas preventivas a adoptar en los diferentes medios auxiliares intervinientes en la obra, en concreto lo referente al montaje, mantenimiento y desmontaje de los mismos, así 

como la utilización de las plataformas de descarga de materiales y los cubilotes.

- Identificación de riesgos y medidas preventivas a adoptar con la diferente maquinaria y herramienta a utilizar en la obra, en concreto lo referente a la utilización de la grúa torre.

- Instrucciones para la colocación, mantenimiento y retirada de protecciones colectivas.

1.12.	Condiciones de seguridad y salud en los previsibles trabajos posteriores (mantenimiento).

A continuación se citan una serie de posibles trabajos de mantenimiento y sus correspondientes medidas de seguridad teniendo en cuenta lo dicho en el proyecto de ejecución del arquitecto. No obstante, quedan sujetos a la posterior revisión por parte de técnico competente a la hora de realizar dichos trabajos. La inclusión en este estudio de las medidas de seguridad a adoptar en los previsibles trabajos posteriores, no justifica la no realización del posterior estudio o estudio básico a la hora de la realización de los trabajos, siempre y cuando sea necesaria su redacción tal y como viene reflejado en el R.D. 1627/1997, de 24 de Octubre.

Independientemente se atenderá también a lo indicado en el plan de prevención de cada empresa actuante.

1.12.1. trabajos en cerramientos y fachadas:

Para los trabajos de limpieza de fachadas, se utilizarán andamios metálicos tubulares teniendo en cuenta las medidas de seguridad y protecciones personales citadas en este estudio, referentes a ellos, en los apartados correspondientes.

A continuación se citan los riesgos, protecciones personales y medidas de seguridad según el trabajo a realizar :

1.12.1.1. Limpieza y reparación de fachadas:

se atenderá a lo dicho en el presente estudio de seguridad en los apartados de ejecución de fachadas y enfoscados.

1.12.1.2. Pintar y repasar el enfoscado de fachadas:

En este caso se observará lo dicho en los apartados de pintura, ejecución de fachadas y enfoscados.

1.12.2. Trabajos en cubiertas planas:

En caso de ser necesaria alguna reparación, esta deberá ser estudiada y valorada por técnico competente, teniendo en cuenta, en todo caso, lo referente en este estudio a cubiertas.

1.12.3. Trabajos en instalaciones de saneamiento:

Tanto a la hora de la limpieza como de las inspecciones necesarias deberá tenerse en cuenta lo citado en el apartado correspondiente a las citadas instalaciones de este estudio de seguridad y salud.

1.12.4. Trabajos en instalaciones de fontanería:

Tanto a la hora de la limpieza de la arqueta como de las inspecciones necesarias y posibles reparaciones en instalaciones deberá tenerse en cuenta lo citado en el apartado de instalaciones de fontanería.

1.12.5. Trabajos en instalaciones audiovisuales:

En las comprobaciones y reparaciones a realizar de las antenas, se tendrá en cuenta lo citado en el apartado de instalaciones de electricidad así como lo que sigue a continuación:

- Caídas a distinto nivel.

  - Protecciones individuales: los operarios deberán ir provistos de cinturón de seguridad amarrado a un punto fuerte.

  - Medidas preventivas:

    - Se establecerán los "puntos fuertes" de seguridad de los que amarrar los cables a los que enganchar el cinturón de seguridad, para evitar el riesgo de caída desde altura.

    - La zona de  trabajo se mantendrá limpia de obstáculos y de objetos para eliminar el riesgo de caída desde altura.

    - Las operaciones de montaje de componentes, se efectuará en cota cero. Se prohíbe la composición de elementos en altura, si ello no es estrictamente imprescindible con el fin de no potenciar los riesgos ya existentes.

    - Todas las operaciones deberán ser vigiladas por un recurso preventivo, designado de prevención o por el servicio de prevención de la empresa que realice el mantenimiento o reparación.

- Caída de objetos sobre personas.

  - Medidas preventivas: se prohíbe verter escombros y recortes, directamente por la fachada. Los escombros se recogerán y

apilarán para su vertido posterior a mano a un contenedor, para evitar accidentes por caída de objetos.

- Electrocución.

  - Medidas preventivas: se prohíbe expresamente realizar los trabajos con antenas, a la vista de nubes de tormenta próximas.

1.12.6. Trabajos en la instalación de ascensores:

Para la realización de los trabajos de limpieza y mantenimiento de los ascensores deberá tenerse en cuenta lo especificado en el presente estudio respecto a la instalación de ascensores.

1.13.	Medidas en caso de emergencia.

1.13.1. MEDIDAS GENERALES Y PLANIFICACIÓN

El empresario deberá reflejar en el Plan de Seguridad y Salud las posibles situaciones de emergencia y establecer las medidas en materia de primeros auxilios, lucha contra incendios y evacuación de los trabajadores, atendiendo a las previsiones fijadas en el presente Estudio de Seguridad y Salud y designando para ello al personal encargado de poner en práctica estas medidas. Este personal deberá poseer la formación conveniente, ser suficientemente numeroso y disponer del material adecuado, teniendo en cuenta el tamaño y los riesgos específicos de la obra.

El derecho de los trabajadores a la paralización de su actividad, reconocido por la legislación vigente, se aplicará a los que estén encargados de las medidas de emergencia.  Deberá asegurarse la adecuada administración de los primeros auxilios y/o el adecuado y rápido transporte del trabajador a un centro de asistencia médica para los supuestos en los que el daño producido así lo requiera.

El empresario deberá organizar las necesarias relaciones con los servicios externos a la empresa que puedan realizar actividades en materia de primeros auxilios, asistencia médica de urgencia, salvamento, lucha contra incendios y evacuación de personas.  En el Plan de Seguridad y Salud deberá establecerse la planificación de las medidas de emergencia adoptadas para la obra, especificándose de forma detallada las previsiones consideradas en relación con los aspectos anteriormente reseñados.  En lugar bien visible de la obra deberán figurar las indicaciones escritas sobre las medidas que habrán de ser tomadas por los trabajadores en casos de emergencia.

1.13.2. VÍAS DE EVACUACIÓN Y SALIDAS DE EMERGENCIA

En caso de peligro, todos los lugares de trabajo deberán poder ser evacuados rápidamente y en las condiciones de máxima seguridad para los trabajadores.  El número, distribución y dimensiones de las vías y salidas de emergencia que habrán de disponerse se determinarán en función de: uso, equipos, dimensiones, configuración de las obras, fase de ejecución en que se encuentren las obras y número máximo de personas que puedan estar presentes.  Las vías de evacuación y salidas de emergencia deberán permanecer expeditas y desembocar lo más directamente posible en una zona de seguridad. Deberán señalizarse conforme a la normativa vigente. Dicha señalización habrá de ser duradera y fijarse en lugares adecuados y perfectamente visibles.

Las vías y salidas no deberán estar obstruidas por obstáculos de cualquier tipo, de modo que puedan ser utilizadas sin trabas en cualquier momento.

Para cubrir el caso de avería del sistema de alumbrado, tal y como se indica en el REBT, deberá preverse un alumbrado que asegure la evacuación del personal de obra de una forma segura, así como la puesta en marcha de las medidas de seguridad previstas. Para ello se preverá una emergencia por cada punto de iluminación colocado, de forma que quede garantizada la iluminación necesaria para la evacuación de la obra. La citada instalación podrá ejecutarse de diferentes formas (a determinar en el plan de seguridad del contratista). Entre ellas están las que siguen:

-	Realizar una instalación doble (doble cableado), con pantallas para iluminación y emergencias.

- 	Realizar una instalación doble (doble cableado), teniendo un circuito de pantallas para iluminación a 230 V y otro de pantallas para emergencia a 24 V conectado a través de un contactor que haga disparar las pantallas de emergencia (a través de un acumulador – conjunto de baterías –) cuando falle la alimentación de las de iluminación.

-	Realizar una instalación única de pantallas para iluminación y emergencias conectadas a un contactor que ponga en funcionamiento un grupo electrógeno en caso de fallo de la alimentación.

1.13.3. PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS

- Disposiciones generales

Se observarán, además de las prescripciones que se establezcan en el presente Estudio, las normas y disposiciones vigentes sobre la materia.  En los trabajos con riesgo específico de incendio se cumplirán, además, las prescripciones impuestas por los Reglamentos y normas técnicas generales o especiales, así como las preceptuadas por las correspondientes ordenanzas municipales.

Se deberá prever en obra un número suficiente de dispositivos apropiados de lucha contra incendios y en función de las características de la obra, dimensiones y usos de los locales y equipos que contengan, características físicas y químicas de las sustancias materiales que se hallen presentes y número máximo de personal que pueda hallarse en los lugares y locales de trabajo.

- Medidas de prevención y extinción

Además de observar las disposiciones anteriores, se adoptarán las prevenciones que se indican a continuación, combinando su empleo, en su caso, con la protección general más próxima que puedan prestar los servicios públicos contra incendios.

Extintores portátiles: En la proximidad de los puestos de trabajo con mayor riesgo de incendio y colocados en sitio visible y de fácil acceso, se dispondrán extintores portátiles o móviles sobre ruedas, de espuma física o química, mezcla de ambas o polvos secos, anhídrido carbónico o agua, según convenga a la posible causa determinante del fuego a extinguir. En concreto será necesario colocar un extintor junto a la grúa torre, otro junto al C.G.P. y otro dentro de los vestuarios .Cuando se empleen distintos tipos de extintores serán rotulados con carteles indicadores del lugar y clase de incendio en que deben emplearse.  Los extintores serán revisados periódicamente y cargados, según los fabricantes, inmediatamente después de usarlos. Esta tarea será realizada por empresas autorizadas.

Prohibiciones: En las dependencias y lugares de trabajo con alto riesgo de incendio se prohibirá terminantemente fumar o introducir cerillas, mecheros o útiles de ignición. Esta prohibición se indicará con carteles visibles a la entrada y en los espacios libres de tales lugares o dependencias.  Se prohibirá 

igualmente al personal introducir o emplear útiles de trabajo no autorizados por la empresa y que puedan ocasionar chispas por contacto o proximidad a sustancias inflamables.

- Otras actuaciones

El/los empresario/s deberá/n prever, de acuerdo con lo fijado en el Estudio de Seguridad y Salud en su caso y siguiendo las normas de las compañías suministradoras, las actuaciones a llevar a cabo para posibles casos de fugas de gas, roturas de canalizaciones de agua, inundaciones, derrumbamientos y hundimientos, estableciendo en el Plan de Seguridad y Salud las previsiones y normas a seguir para tales casos de emergencia.

1.14.	 presencia de los recursos preventivos del contratista.

Dadas las características de las obras de construcción y los riesgos previstos, en cumplimiento del artículo 4.3 de la Ley 54/2003 de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la prevención de riesgos laborales, mediante el cual se incorpora el artículo 32 bis, Presencia de los recursos preventivos, a la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, cada contratista deberá asignar la presencia de sus recursos preventivos en la obra.

A estos efectos en el Plan de Seguridad y Salud, el contratista deberá definir los recursos preventivos asignados a la obra, que deberán tener la capacitación suficiente y disponer de los medios necesarios para vigilar el cumplimiento de los medidas incluidas en dicho Plan, comprobando su eficacia.

En el presente estudio, se ha realizado una estimación de dedicación exclusiva de recursos preventivos, que debe ser analizada por el/los contratista/s a la hora, no sólo de realizar el plan de seguridad, sino también durante la ejecución de los trabajos, debiendo poner los suficientes medios humanos para conseguir que el plan de seguridad sea efectivo y alcance el nivel de protección previsto.

Fdo.:	.............................

Arquitecto técnico

Colegiado nº ........